Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

«ДК 021:2015:33950000-4 - Устаткування та приладдя для клінічної та судової медицини» (Мікротом санний (НК 024:2023:15159 - Ковзкий мікротом)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, що пропонується, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації (використанні), за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи, без зовнішніх пошкоджень (ознак технічних пошкоджень, подряпин, неоднорідного кольору тощо), відповідати діючим в України вимогам (стандартам, технічним умовам).

2. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Необхідні декларації про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, повинні бути надані постачальником при поставці товару.

3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим вимогам. Для підтвердження учасник у складі пропозиції надає заповнену таблицю про відповідність медико-технічним вимогам.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та з відповідним строком придатності, у необхідній кількості та у встановлені терміни учасник у складі пропозиції надає оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), чи іншого уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати дату та номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен у складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

5. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

6. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника (доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки).

Адреса поставки: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Соборна, 7.

7. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

МЕДИКО –ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Назва | НК 024:2023 | Характеристики | Од. вим. | К-ть | Відповідність так/ні заповнюється учасником |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мікротом санний | 15159 - Ковзкий мікротом | Технічні дані: діапазон автоматичної та ручної подачі затиску, мкм: від 1 до 30; допустимі відхилення величини подачі не більше, мкм: в діапазоні від 1 до 5 …±0,5; св. 5 до 10...±1 св. 10 до 20...±2 св. 20 до 30 ...±5 діапазон показань шкали автоматичного подавання, мкм: від 0 до 30; ціна поділу шкали автоматичного подавання, мкм: 1; діапазон показань шкали лімба ручної подачі, мкм: від 0 до 200; ціна розподілу шкали лімба, мкм: 1; розмір зрізів, мм: до 35×45; напрацювання на відмову, подвійних ходів супорта, щонайменше 32000; середній термін використання до списання не менше, років: 5. Критерієм граничного стану мікротома є неможливість або техніко-економічна недоцільність відновлення параметрів за автоматичною або ручною подачею затиску, допустимим відхиленням величини подачі. Габаритні розміри, мм: 450-10× 250±10×270-10 Маса не більше, кг: без змінних частин, інструментів та приладдя - 25; при повному комплекті постачання - 34. Комплектація: мікротом– 1 шт; інструменти та приладдя – ніж – 1 шт; експлуатаційна документація – паспорт – 1 шт. | шт | 1 |  |

Примітка:

1) у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

2) якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. У такому випадку Учасник додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.