Додаток 2

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічного завдання  міститься посилання на конкретні торговельну марку чи фірму,  патент,  конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника - читати  "або еквівалент".

В ціну пропозиції торгів включити вартість всіх будівельних матеріалів, конструкцій, виробів та обладнання, які необхідні для виконання наступних робіт, про що учасником надається гарантійний лист.

«Експлуатаційне утримання вул. Петрушевича, в м. Чорткові  Чортківського району Тернопільської області»   ДК 021:2015– 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь передбачені

| Ч.ч. | Найменування | Одиниця вимiру | Кiлькiсть | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | влаштування проїзної частини вул.Петрушевича |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту під корито дорожнього одягу екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 220 |  |
| 2 | Перевезення грунту до 3 км | т | 363 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | м | 27 |  |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 1,5 |  |
| 5 | Перевезення грунту до 3 км | т | 1,5 |  |
| 6 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску | м3 | 128 |  |
| 7 | Улаштування верхнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 852 |  |
| 8 | Улаштування нижнього шару двошарових покриттів товщиною 15 см із щебеню з межею міцності на стискання до 98,1 МПа [1000кг/см2] | м2 | 852 |  |
| 9 | На кожний 1 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 18-26-5, 18-26-6, 18-26-7 | м2 | 852 |  |
| 10 | Установлення бортових каменів на бетонну основу | м | 232 |  |
| 11 | Готування цементно-піщаної суміші | м3 | 40 |  |
| 12 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 785 |  |
|  | КОЛОДЯЗІ ІНЖЕРЕРНИХ МЕРЕЖ |  |  |  |
| 13 | Демонтаж люка | шт | 2 |  |
| 14 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 15 | Домонолічування бетоном | м3 | 0,2 |  |
| 16 | Засипання грунтом вручну за бордюр, група ґрунту 2 | м3 | 1 |  |
| 17 | Засипка та розрівнювання грунту вручну, група ґрунтiв 2 | м3 | 3 |  |
|  | влаштування тротуару по вул.Петрушевича |  |  |  |
| 18 | Розробка дорожнього одягу екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 3 | м3 | 23 |  |
| 19 | Перевезення грунту до 3 км | т | 40,94 |  |
| 20 | Розробка існуючої щебеневої основи екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi- самоскиди, група ґрунту 3 | м3 | 23 |  |
| 21 | Перевезення грунту до 3 км | т | 41,4 |  |
| 22 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 1 |  |
| 23 | Установлення бортових каменів на бетонну основу | м | 37 |  |
| 24 | Улаштування щебеневої основи | м3 | 35 |  |
| 25 | Готування цементно-піщаної суміші | м3 | 11,65 |  |
| 26 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЭМ] | м2 | 233 |  |

1.      Учасник повинен оглянути об'єкт, де передбачається виконання робіт та ознайомитись з інформацію, яка може бути йому необхідна для підготовки тендерної пропозиції по закупівлі.

За результатами огляду Учасник повинен  скласти акт обстеження об’єкту, та після підписання його відповідальними особами зі сторони Учасника та Замовника  завантажити його скановану копію у складі тендерної пропозиції . В разі відсутності в складі тендерної пропозиції Учасника сканованої копії акту огляду об’єкту, така тендерна пропозиція буде відхилена.

2. При розрахунку вартості послуги, Учасник повинен врахувати надання Замовником наступних матеріалів : бетоні поребрики, бруківка, дорожні бордюри.