# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Радіостанції, код 32340000-8 «Мікрофони та гучномовці» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Од. вим. | Кіль- кість | Виробник товару або торговельна марка *** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Радіостанція (тип 1) | Технічний регламент радіообладнання | шт | 10 | *** | **** |
| 2 | Радіостанція (тип 2) | Технічний регламент радіообладнання | шт | 10 | *** | **** |
| 3 | Радіостанція (тип 3) | Технічний регламент радіообладнання | шт | 2 | *** | **** |
| 4 | Радіостанція (тип 4) | Технічний регламент радіообладнання | шт | 10 | *** | **** |
| ВСЬОГО: | шт | 32 |  |  |

Опис:

- товар (позиції 1, 2) призначений для забезпечення технологічним радіозв’язком працівників виробничих структурних підрозділів метрополітену міста Києва;

- товар (позиції 3, 4) призначений для забезпечення поїзним і маневровим радіозв’язком рухомого складу та спеціального рухомого складу експлуатаційного парку метрополітену міста Києва.

Технічні та інші умови

1. Товар (позиція 1):

1.1. Електричні характеристики:

1.1.1. Діапазон вихідної потужності –  від____ Вт до _____Вт (зазначається Учасником діапазон вихідної потужності, який повинен бути від 1  Вт до 4 Вт або інший, який включає цей діапазон).

1.1.2. Діапазон частот від_____ МГц до_____МГц (зазначається Учасником діапазон частот, який повинен бути від 403 МГц до 470 МГц або інший, який включає цей діапазон).

1.1.3. Крок сітки частот – 12,5 кГц, 20 кГц, 25 кГц.

1.1.4. Кількість каналів __________(зазначається Учасником кількість каналів, яких повинно бути не менше 16).

1.1.5. Максимальна девіація:

± 2,5 кГц при частоті 12,5 кГц;

± 4 кГц при частоті 20 кГц;

± 5 кГц при частоті 25 кГц.

1.1.6. Підтримання режиму сканування частот з вибором сигналу, що приймається радіостанцією за його силою.

1.2. Основні габаритні розміри товару з акумуляторною батареєю (ШхВхТ) ___мм х___мм х___мм (зазначаються Учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 62 мм х 128 мм х 45 мм).

1.3. Комплектність поставки:

1.3.1. Кожна одиниця товару комплектується:

- антеною, що працює в діапазоні частот випромінювання від______МГц до ________МГц (зазначається Учасником діапазон частот випромінювання, який повинен бути від 403 МГц до 470 МГц або інший, який включає цей діапазон);

- батареєю акумуляторною, Li-Ion, з ємністю акумулятора ______мА·год (зазначається Учасником ємність акумуляторної батареї, яка повинна бути не менше 2200 мА·год);

- кліпсою кріплення радіостанції за ремінь;

- зарядним пристроєм.

1.3.2. Кожна партія товару комплектується кабелем для програмування (налаштування) параметрів товару з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням виробника.

2. Товар (позиція 2):

2.1. Електричні характеристики:

2.1.1. Діапазон вихідної потужності від____ Вт до _____Вт (зазначається Учасником діапазон вихідної потужності, який повинен бути від 1  Вт до 5 Вт або інший, який включає цей діапазон).

2.1.2. Діапазон частот від_____ МГц до_____МГц (зазначається Учасником діапазон частот, який повинен бути від 136  МГц до 174 МГц або інший, який включає цей діапазон).

2.1.3. Крок сітки частот – 12,5 кГц, 25 кГц.

2.1.4. Кількість каналів __________(зазначається Учасником кількість каналів, яка повинна бути не менше 16).

2.1.5. Максимальна девіація:

± 2,5 кГц при частоті 12,5 кГц;

± 5 кГц при частоті 25 кГц.

2.2. Основні габаритні розміри товару з акумуляторною батареєю (ШхВхТ) ___мм х___мм х___мм (зазначаються Учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 60 мм х 110 мм х 33 мм).

2.3. Комплектність поставки:

2.3.1. Кожна одиниця товару комплектується:

- антеною, що працює в діапазоні частот випромінювання від______МГц до ________МГц (зазначається Учасником діапазон частот випромінювання, який повинен бути від 150 МГц до 162 МГц або інший, який включає цей діапазон);

- батареєю акумуляторною, Li-Ion, з ємністю акумулятора _______мА·год (зазначається Учасником ємність акумуляторної батареї, яка повинна бути не менше 1380 мА·год);

- кліпсою кріплення радіостанції за ремінь;

- зарядним пристроєм.

2.3.2. Кожна партія товару комплектується кабелем для програмування (налаштування) параметрів товару з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням виробника.

3. Товар (позиція 3):

3.1. Електричні характеристики:

3.1.1. Діапазон вихідної потужності від____ Вт до _____Вт (зазначається Учасником діапазон вихідної потужності, який повинен бути від 1  Вт до 20 Вт або інший, який включає цей діапазон).

3.1.2. Діапазон напруги живлення постійного струму від____ В до _____В (зазначається Учасником діапазон напруги живлення, який повинен бути від 10,8 В до 15,6 В або інший, який включає цей діапазон).

3.1.3. Діапазон частот від____ МГц до_____МГц (зазначається Учасником діапазон частот, який повинен бути від 403 МГц до 470 МГц або інший, який включає цей діапазон).

3.1.4. Крок сітки частот 12,5 кГц, 20 кГц, 25 кГц.

3.1.5. Кількість каналів __________(зазначається Учасником кількість каналів, яких повинно бути не менше 16).

3.1.6. Максимальна девіація:

± 2,5 кГц при частоті 12,5 кГц;

± 4 кГц при частоті 20 кГц;

± 5 кГц при частоті 25 кГц.

3.1.7. Підтримання режиму сканування частот з вибором сигналу, що приймається радіостанцією за його силою.

3.2. Температурний діапазон навколишнього середовища під час експлуатації від  -____°С до +____°С (зазначається Учасником температурний діапазон, який повинен бути від -30 °С до +60 °С або інший, який включає цей діапазон).

3.3. Комплектність поставки:

3.3.1. Кожна одиниця товару комплектується:

- тангентою (мікрофоном);

- кріпленням тангенти (мікрофона);

- кабелем живлення радіостанції, довжиною _________м (зазначається Учасником довжина кабелю живлення, яка повинна бути не менше 3 м);

- приймально-передавальним блоком з кронштейном кріплення;

- виносним пультом керування;

- комплектом віддаленого монтажу пульта керування;

- кабелем підключення виносного пульта керування до приймально-передавального блоку  довжиною _________м (зазначається Учасником довжина кабелю, яка повинна бути не менше 5 м);

- антеною поїзного зв’язку захищеного виконання, що працює в діапазоні частот випромінювання від______МГц до ________МГц (зазначається Учасником діапазон частот випромінювання, який повинен бути від 403 МГц до 430 МГц або інший, який включає цей діапазон);

- кабелем підключення антени до приймально-передавального блоку  довжиною _________м (зазначається Учасником довжина кабелю, яка повинна бути не менше 5 м);

- перетворювачем живлення з характеристиками:

- робочий діапазон напруги електроживлення постійного струму від________В до _______В (зазначається Учасником діапазон електроживлення, який повинен бути від 12,2 В до 19 В або інший, який включає цей діапазон);

- вихідна напруга постійного струму ____________В (зазначається Учасником вихідна напруга, яка повинна бути в межах від 13,7 В до 13,9 В);

- максимальний вихідний струм ____________А (зазначається Учасником максимальний вихідний струм, який повинен бути не менше 15 А).

3.3.2. Кожна партія товару комплектується кабелем для програмування (налаштування) параметрів товару з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням виробника.

4. Товар (позиція 4):

4.1. Електричні характеристики:

4.1.1. Діапазон вихідної потужності від____ Вт до _____Вт (зазначається Учасником діапазон вихідної потужності, який повинен бути від 1  Вт до 20 Вт або інший, який включає цей діапазон).

4.1.2. Діапазон напруги живлення постійного струму від____ В до _____В (зазначається Учасником діапазон напруги живлення, який повинен бути від 10,8 В до 15,6 В або інший, який включає цей діапазон).

4.1.3. Діапазон частот від____ МГц до_____МГц (зазначається Учасником діапазон частот, який повинен бути від 403 МГц до 470 МГц або інший, який включає цей діапазон).

4.1.4. Крок сітки частот 12,5 кГц, 20 кГц, 25 кГц.

4.1.5. Кількість каналів __________(зазначається Учасником кількість каналів, яких повинно бути не менше 16).

4.1.6. Максимальна девіація:

± 2,5 кГц при частоті 12,5 кГц;

± 4 кГц при частоті 20 кГц;

± 5 кГц при частоті 25 кГц.

4.1.7. Підтримання режиму сканування частот з вибором сигналу, що приймається радіостанцією за його силою.

4.2. Температурний діапазон навколишнього середовища під час експлуатації від  -____°С до +____°С (зазначається Учасником температурний діапазон, який повинен бути від -30 °С до +60 °С або інший, який включає цей діапазон).

4.3. Особливості конструкції:

4.3.1. Конструкція забезпечує можливість встановлення товару (приймально-передавального блоку радіостанції та перетворювача живлення) в апаратному відсіку рухомого складу, виносного пульта керування – в кабіні машиніста та антени захищеного виконання - на даху рухомого складу, над місцем встановлення приймально-передавального блоку.

4.4. Комплектність поставки:

4.4.1. Кожна одиниця товару комплектується:

- тангентою (мікрофоном);

- кріпленням тангенти (мікрофона);

- кабелем живлення радіостанції, довжиною _________м (зазначається Учасником довжина кабелю живлення, яка повинна бути не менше 3 м);

- приймально-передавальним блоком з кронштейном кріплення;

- виносним пультом керування;

- комплектом віддаленого монтажу пульта керування;

- кабелем підключення виносного пульта керування до приймально-передавального блоку  довжиною _________м (зазначається Учасником довжина кабелю, яка повинна бути не менше 5 м);

- антеною поїзного зв’язку захищеного виконання, що працює в діапазоні частот випромінювання від______МГц до ________МГц (зазначається Учасником діапазон частот випромінювання, який повинен бути від 403 МГц до 430 МГц або інший, який включає цей діапазон);

- кабелем підключення антени до приймально-передавального блоку  довжиною _________м (зазначається Учасником довжина кабелю, яка повинна бути не менше 5 м).

- перетворювачем живлення з характеристиками:

- робочий діапазон напруги електроживлення постійного струму від________В до __________В (зазначається Учасником діапазон електроживлення, який повинен бути від 60 В до 95 В або інший, який включає цей діапазон);

- вихідна напруга постійного струму ____________В (зазначається Учасником вихідна напруга, яка повинна бути в межах від 13,7 В до 13,9 В);

- максимальний вихідний струм ____________А (зазначається Учасником максимальний вихідний струм, який повинен бути не менше 15 А).

4.4.2. Кожна партія товару комплектується кабелем для програмування (налаштування) параметрів товару з відповідним ліцензійним програмним забезпеченням виробника.

5. Умови поставки:

5.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше __________ року (зазначається Учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2021 року).

5.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

5.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – ________, по позиції 2  – ________ по позиції 3  – ________, по                  позиції 4  – ________   (зазначається Учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт,  керівництво/інструкція/настанова з/по експлуатації);

- копією(ями) документу(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в таблиці технічної специфікації: по позиції 1 – ________, по позиції 2  – ________ по позиції 3  – ________,   по позиції 4  – ________ , діючого(их) на дату поставки товару.

Примітка: Зазначається Учасником по кожній позиції вид документу, що підтверджує відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в таблиці технічної специфікації, який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком:  декларація відповідності, декларація про відповідність, сертифікат відповідності).

6. Гарантійні зобовʼязання:

6.1. Гарантійний строк на товар становить ______ місяців з дати  прийняття товару Замовником.

Примітка:  Учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти)місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується Учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації Замовника:

* - чітко зазначається Учасником найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент (під еквівалентом розуміється можливість посилання Учасником в технічній специфікації на нормативний(і) документ(и), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності товару вимогам зазначеного Замовником технічного регламенту, але в будь-якому випадку сфера застосування зазначеного(их) Учасником нормативного(их) документа(ів) повинна поширюватись на товар, що пропонується до постачання Учасником);

*** - зазначається Учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

**** - зазначається Учасником країна походження. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись Учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації Учасника та/або під час укладання договору – не враховується (не зазначаються).