Додаток 1

### до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Вугілля кам’яне, ДК 021:2015 – 09110000-3 Тверде паливо

1. До ціни тендерної пропозиції включаються наступні витрати:

- податки і збори (обов’язкові платежі), що сплачуються або мають бути сплачені;

- витрати на поставку до місця поставки (передачі) товару;

- зважування, навантаження та розвантаження;

- інші витрати, передбачені чинним законодавством та тендерною документацією на закупівлю товару даного виду.

2. Запропоноване Учасником вугілля повинно відповідати ДСТУ 7146:2010, ДСТУ 3472:2015 та наступним технічним вимогам:

Гранулометричний склад допустимої кількості кусків дрібного вугілля повинен відповідати вимогам нормативної документації на дану продукцію.

3. Кількість, обсяг поставки та інші характеристики товару:

Якісні показники визначені згідно до ДСТУ 7146:2010 (таблиця 1) (із змінами № 1)

| № з/п | Марка товару | Кількість, тона | Зольність на сухий стан палива, % не більше ніж | Загальна волога на робочий стан палива, % не більше ніж | Нижча теплота згорання на робочий стан палива, ккал/кг, не менше ніж |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Вугілля кам’яне марки ДГ (13-25) 09111100-1 | 20 | 10 | 16 | 5600 |

Вугілля повинно відповідати  наступним показникам якості:

| 1 | Зольність сірка на сухий стан палива (Sdt)% | не більше ніж 4% |
| --- | --- | --- |
| 2 | Хлор на сухий стан палива (CID)% | не більше ніж 0,6% |
| 3 | Миш’як на сухий стан (ASD)% | не більше ніж 0,02% |

Показники якості що характеризують безпечність вугілля (загальна сірка на сухий стан палива Sdt, (%), хлор на сухий стан CID(%), миш’як на сухий стан (ASD)  мають відповідати  ДСТУ 7146:2010 (таблиця 2).

Запропоновані учасником характеристики мають бути не гірші, ніж вказані в зазначеній вище інформації про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

ТЕХНІЧНІ ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

4. Учасники процедури закупівлі повинні надати в складі пропозицій документи, які підтверджують відповідність пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником згідно технічного завдання, а саме:

- Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію: щодо кількісних та якісних показників вугілля, в тому числі показників нижчої теплоти згорання на робочий стан палива, зольності на сухий стан палива, вологи на робочий стан палива, інших якісних показників згідно цієї тендерної документації з посиланнями на відповідні нормативні документи, вимогам яких відповідає вугілля, що буде постачатись згідно умов даної процедури закупівлі, інформацію про виробника вугільної продукції (назва, країна, код ЄДРПОУ, місцезнаходження), а також місцезнаходження (адреса) виробничих потужностей).

- Оригінал або копію сертифікату генетичних, технологічних та якісних характеристик, на пропоновані марки вугілля кам’яного та дійсного на дату розкриття тендерних пропозицій, виданий на ім’я виробника.

Примітки:

Всі посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент».