# Перелік змін до тендерної документації

# Затверджено

# Протокольне рішення (протокол)

# уповноваженої особи 08.12.2023 № б/н

# __________________Тиберій ДЕНДЕШІЙ

# Затверджено

# Протокольне рішення (протокол)

# уповноваженої особи 13.12.2023 № б/н(зі змінами)

# __________________Тиберій ДЕНДЕШІЙ

# ТЕНДЕРНА ДОКУМЕНТАЦІЯ

# ВІДКРИТІ ТОРГИ

ДК 021:2015.

31120000-3. ГЕНЕРАТОРИ

# Ужгород – 2023

| Редакція від 08.12.2023 | Редакція від 13.12.2023 р. |
| --- | --- |
| П. 4.4 Розділу 1 ТД. Протягом 15 календарних днів з дня укладення договору. | П. 4.4 Розділу 1 ТД. Протягом 2 календарних днів з дня укладення договору. |
| Рік виготовлення – 2022 або 2023. | видалено |
| П. 4.1 Проекту Договору .Учасник здійснює поставку Товару протягом 5 календарних днів з дати підписання Договору, за умови наявності фінансування Замовника на зазначені цілі, але не пізніше 25 грудня 2023 р. | П. 4.1 Проекту Договору .Учасник здійснює поставку Товару протягом 2 календарних днів з дати підписання Договору, за умови наявності фінансування Замовника на зазначені цілі, але не пізніше 29 грудня 2023 р. |
| П. 5.1 Проекту Договору .Оплата Товару Замовником здійснюється протягом 5 (пять) банківських днів з дати поставки Товару Постачальником на підставі накладної на товар та рахунку. | Оплата Товару Замовником здійснюється протягом 2 (два) банківських днів з дати поставки Товару Постачальником на підставі накладної на товар та рахунку. |
| П.4.6. Проекту договору. Після перевірки Товару та підписання зазначених документів Сторони (за вимогою Замовника) підписують договір відповідального зберігання Товару (далі – Договір зберігання). Згідно Договору зберігання Замовник зобов’язується передати, а Учасник прийняти та безоплатно зберігати і поставляти Товар у кількості та строки, визначені Замовником додатково. | П.4.6. Проекту договору. Після перевірки Товару та підписання зазначених документів Сторони (за вимогою Замовника) мають право при потребі підписати договір відповідального зберігання Товару. |

ПЕРЕЛІК ЗМІН

# Нова редакція Додаток № 5

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

(оформлюється на фірмовому бланку (у разі наявності такого бланку))

ДК 021:2015. 31120000-3. Генератори

1. Опис предмета закупівлі.

| № п/п | Параметр | Одиниця виміру | Показник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Номінальна потужність | кВА/кВт | В межах | 80/64 |
| 2. | Резервна (максимальна)потужність | кВА/кВт | В межах | 88/70 |
| 3. | Напруга, що виробляється | В | - | 230/400 |
| 4. | Спосіб пуску |  | - | Електрозапуск |
| 5. | Паливний бак |  | В межах | 145 л |
| 6. | Вага |  | В межах | 1300-1500 кг |
|  |  |  |  | 150-180 кг |
| 7. | Габарити (Д*Ш*В) |  | Не більше | 2550*1050*1300 |
|  |  |  |  | 2550*1050*(1300-1700) |
| Генератор: |
| 8. | Тип альтернатора | - | - | Синхронний |
| 9. | Клас ізоляції | - | - | Н |
| 10. | Ступінь захисту | - | - | ІР23 |
| 11. | Номінальні оберти | об/хв. | - | 1500 |
| 12. | Частота струму | Гц | - | 50 |
| Технічні характеристики двигуна: |
| 13. | Оберти двигуна | об/хв. | - | 1500 |
| 14. | Кількість фаз |  | - | 3 |
| 15. | Тип двигуна |  | - | Дизельний, 4 циліндри, турбований |
| 16. | Кількість циліндрів | шт. | - | 4 |
| 17. | Тип охолодження |  | - | Рідинне |
| 18. | Система вприскування палива |  | - | Насос високого тиску |

Товар повинен бути новим; таким, що не був у попередньому використанні; термін та умови його зберігання не повинні бути порушені.

Товар повинен бути укомплектований інструкцією, паспортом або іншим документом, передбаченим виробником, у якому наявні відомості про технічні характеристики, умови експлуатації та зберігання товару.

Рік виготовлення – 2022 або 2023.

Гарантія на товар має бути не менше ніж 12 місяців або 1000 мотогодин. У будь-якому випадку гарантійний строк на товар не має бути меншим, ніж гарантійний строк, встановлений виробником.

Генератор та апаратура управління, що використовується у ньому, має бути провідних світових виробників, а саме: країн Європи, США, Японії (наприклад, Leroy-Somer, Sincro, Stamford, Sсhneider).

Двигун, що використовується у генераторі, має бути провідних світових виробників, а саме: країн Європи, США, Японії (наприклад, Subaru , Honda, B&S, Kohler).

Упаковка товару повинна містити маркування відповідно до стандартів виробника, що надає змогу ідентифікувати товар, його походження та дату виготовлення.

2. Вимоги до поставки товару.

- постачальник власними силами та засобами, а також за власний рахунок повинен забезпечити навантаження, доставку, розвантаження товару у місці призначення, встановлення (монтаж) генератора, відповідні пусконалагоджувальні роботи та інструктаж персоналу замовника.

3. Кількість товару: генератор – 1 шт.

4. Місце поставки товару – м. Ужгород, наб. Православна,24.

5. Строк поставки: протягом 15 календарних днів з дня укладення договору.

6. Інші умови:

- у випадку поставки товару неналежної якості постачальник зобов’язаний замінити його на товар належної якості протягом десяти робочих днів за рахунок постачальника;

- для здійснення сервісного і оперативного обслуговування генератора має бути сервісний центр на території України;

- постачальник повинен забезпечити проведення інструктажу та навчання з експлуатації генератора та апаратури управління відповідальної особи замовника.

З інформацією ознайомлений (ознайомлена, ознайомлені).

Дата – «____» ____________ 2023 р.

Уповноважена особа учасника 			підпис 				прізвище, ініціали

М.П.