Додаток № 3

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Столик інструментальний СТ-І-2С-К-Р (НК 024:2023: 13959 - Стіл для хірургічних інструментів), столик для забору крові медичний СТ-ЗК-Р (НК 024:2023: 38458 - Стіл для огляду/терапевтичних процедур механічний), штатив медичний ШДВ-3Б (НК 024:2023: 36069 - Стійка для внутрішньовенних вливань), столик маніпуляційний медичний СТ-М-Е (НК 024:2023: 13959 - Стіл для хірургічних інструментів), столик інструментальний медичний СТ-І-2Н-К (НК 024:2023: 13959 - Стіл для хірургічних інструментів), столик маніпуляційний медичний СТ-М-2Н (НК 024:2023: 13959 - Стіл для хірургічних інструментів), столик надліжковий СНА-1 (НК 024:2023: 35395 - Столик приліжковий), візок медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9 (НК 024:2023: 31163 - Каталка з положенням лежачи адаптаційна) (Показник національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” – ДК 021:2015: 33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні).

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 33192200-4 - Медичні столи | 13959 - Стіл для хірургічних інструментів | Столик інструментальний СТ-І-2С-К-Р |  | шт. | 1 |

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |  |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |  |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |  |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |  |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2018 | Надати копію |  |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |  |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.14 | Сертифікат ISO 45001:2018 « Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
|  | 2. Технічні характеристики |  |  |
| 2.1 | Довжина | 620 мм |  |
| 2.2 | Ширина не більше | 415 мм |  |
| 2.3 | Висота не більше | 815 мм |  |
| 2.4 | Висота від підлоги до нижньої полиці | 417 мм |  |
| 2.5 | Висота від нижньої до верхньої полиці | 378 мм |  |
| 2.6 | Ширина полиці | 372 мм |  |
| 2.7 | Довжина | 581 мм |  |
| 2.8 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 |  |
| 2.9 | Матеріал поличок | Скло товщиною 5 мм. |  |
| 2.10 | Допустиме навантаження на полку | Не більше 10 кг |  |
| 2.11 | Опора | Виріб має опору з чотирьох роликів діаметром 40 мм, двоє з яких блокуються. |  |
| 2.12 | Вага виробу | Не більше 5,5 кг |  |
| 2.13 | Колір каркасу | Білий, фарба RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 33192200-4 - Медичні столи | 38458 - Стіл для огляду/терапевтичних процедур механічний | Столик для забору крові медичний СТ-ЗК-Р |  | шт. | 2 |

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |  |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |  |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |  |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |  |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2018 | Надати копію |  |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |  |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.14 | Сертифікат ISO 45001:2018 « Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
|  | 2. Технічні характеристики |  |  |
| 2.1 | Довжина | 460 мм |  |
| 2.2 | Ширина | 375 мм |  |
| 2.3 | Висота | 760÷950 мм |  |
| 2.4 | Матеріал каркасу | Металева труба різного діаметру (16 та 22 мм) |  |
| 2.5 | Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |  |
| 2.6 | Вага виробу | 3,5 кг |  |
| 2.7 | Колір каркасу | Білий, фарба RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменуван-ня товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 33194100-7 - Прилади та інструменти для вливання розчинів | 36069 - Стійка для внутрішньовенних вливань | Штатив медичний ШДВ-3Б |  | шт. | 10 |

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |  |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |  |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |  |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |  |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2018 | Надати копію |  |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |  |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.14 | Сертифікат ISO 45001:2018 « Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
|  | 2. Технічні характеристики |  |  |
| 2.1 | Висота | 2000мм. Стійка не регулюється по висоті. |  |
| 2.2 | Діаметр по ніжкам | 646 мм |  |
|  | Навіска | Розроблена для двух склянок та (або) для двух інфузійних пакетів Металева проволока. Має полімерне покриття Навіска може змінювати своє положення по висоті, та фіксується за допомогою стопорного гумового кільця. |  |
| 2.3 | Матеріал стійки | Кругла труба діаметром 21,3 мм товщина стінки 2,5 мм Має полімерне покриття |  |
| 2.4 | Основа | Трипроминева Має полімерне покриття Має поліпропіленові опори |  |
| 2.5 | Вага виробу | 5,5 кг |  |
| 2.6 | Колір | Білий, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 | 33192200-4 - Медичні столи | 13959 - Стіл для хірургічних інструментів | Столик маніпуляційний медичний СТ-М-Е |  | шт. | 1 |

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |  |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |  |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |  |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |  |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2018 | Надати копію |  |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |  |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.14 | Сертифікат ISO 45001:2018 « Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
|  | 2. Технічні характеристики |  |  |
| 2.1 | Довжина | 662 мм |  |
| 2.2 | Ширина | 530 мм |  |
| 2.3 | Висота | 930мм |  |
| 2.4 | Ящик | Стіл укомплектований металевим ящиком із полімерним покриттям. |  |
| 2.5 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 полімерне покриття. |  |
| 2.6 | Опора | Каркас має опору у вигляді чотирьох колещат діаметром 40 мм, двоє з яких блокуються |  |
| 2.7 | Полиці | Стіл укомплектований одною скляною полицією |  |
| 2.8 | Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |  |
| 2.9 | Допустиме навантаження на ящик | Не більше 5 кг |  |
| 2.10 | Вага виробу | 14 кг |  |
| 2.11 | Колір | Білий, фарба порошкова, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5 | 33192200-4 - Медичні столи | 13959 - Стіл для хірургічних інструментів | Столик інструментальний медичний СТ-І-2Н-К |  | шт. | 4 |

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Загальні вимоги |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |  |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |  |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |  |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |  |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2018 | Надати копію |  |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |  |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.14 | Сертифікат ISO 45001:2018 « Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
|  | 2. Технічні характеристики |  |  |
| 2.1 | Довжина | 620 мм |  |
| 2.2 | Ширина | 412 мм |  |
| 2.3 | Висота | 810 мм |  |
| 2.4 | Висота від підлоги до нижньої полиці | 412 мм |  |
| 2.5 | Висота від нижньої до верхньої полиці | 378 мм |  |
| 2.6 | Ширина полиці | 372 мм |  |
| 2.7 | Довжина | 581 мм |  |
| 2.8 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 |  |
| 2.9 | Матеріал поличок | Верхня полиця – виготовлена з нержавіючої сталі 1 мм, нижня полиця – з нержавіючої сталі 1 мм |  |
| 2.10 | Допустиме навантаження на полку | Не більше 10 кг |  |
| 2.11 | Вага виробу | Не більше 5,5 кг |  |
| 2.12 | Опора | Ролики 40-м8, 2шт- з тормозом , 2-без тормозу |  |
| 2.13 | Колір | Білий, фарба біла, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6 | 33192200-4 - Медичні столи | 13959 - Стіл для хірургічних інструментів | Столик маніпуляційний медичний СТ-М-2Н |  | шт. | 2 |

| № п/п | Опис вимог | Наявність функції або величина параметра за технічним завданням | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 1. Загальні вимоги |  |  |
| 1.1 | Сертифікат відповідності | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.2 | Висновок та протокол державного інституту визначення біоцидних властивостей зразку фарби RAL 9003, що виданий виробнику меблів | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.3 | Гарантійний термін експлуатації обладнання з моменту введення в експлуатацію | 18 місяців |  |
| 1.4 | Термін служби виробу | Не менше 5 років |  |
| 1.5 | Гарантійний лист від виробника або офіційного представника в Україні про можливість постачання продукції | надати копію відповідного документу |  |
| 1.6 | Паспорт або інструкція користувача | Надати копію |  |
| 1.7 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи. | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.8 | Сертифікат ДСТУ ISO 9001:2018 | Надати копію |  |
| 1.9 | Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичнї техніки та виробів медичного призначення та/або веденний в обіг відповідно до Законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку | Наявність у реєстрі «»Реєстр осіб відповідальних за введення медичних виробів, активних медичних виробів, які імплантують, та медичних виробів для діагностики in vitro в обіг» (надати лист підтвердження в довільній формі від виробника) |  |
| 1.10 | Дозвіл та його додатки на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами | надати копію відповідного документу з додатками |  |
| 1.11 | Сертифікат ISO 14001:2015 «Системи екологічного менеджменту. Вимоги та настанови щодо застосування» ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.12 | Сертифікат ISO 13485:2018 «Вироби медичні. Системи управління якістю. Вимоги щодо регулювання у сфері: Проектування, виробництво та реалізація медичних меблів | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.13 | Сертифікат якості | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
| 1.14 | Сертифікат ISO 45001:2018 « Системи менеджменту охорони здоров’я та безпеки праці. Вимоги та настанови щодо застосування» | Наявність, надати копію відповідного документу |  |
|  | 2. Технічні характеристики |  |  |
| 2.1 | Довжина | 720 мм |  |
| 2.2 | Ширина | 450 мм |  |
| 2.3 | Висота | 798 мм |  |
| 2.4 | Висота від підлоги до нижньої полиці | 149 мм |  |
| 2.5 | Висота від підлоги до верхньої полиці | 719 мм |  |
| 2.6 | Ящик | Стіл укомплектований металевим ящиком із полімерним покриттям. |  |
| 2.7 | Матеріал каркасу | Металева труба 20х20х1,2 полімерне покриття. |  |
|  | Опора | Каркас має опору у вигляді чотирьох колещат діаметром 40 мм, двоє з яких блокуються |  |
| 2.8 | Полиці | Нержавіюча сталь |  |
| 2.9 | Допустиме навантаження на полицю | Не більше 10 кг |  |
| 2.10 | Допустиме навантаження на ящик | Не більше 5 кг |  |
| 2.11 | Вага виробу | 23 кг |  |
| 2.12 | Колір каркасу | Білий, фарба порошкова, RAL 9003 з антибактеріальними властивостями |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 33192200-4 - Медичні столи | 35395 - Столик приліжковий | Столик надліжковий СНА-1 |  | шт. | 8 |

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Столик представляє собою пересувну збірно-зварну конструкцію з ступінчастим регулюванням висоти столешниці |  |
| 2 | Опорний каркас виготовлено з профільної труби 30х30 мм |  |
| 3 | Рухома частина столика виготовлена з профільної труби 25х25 мм |  |
| 4 | Основа столешниці виготовлена з листового металу товщиною 2 мм |  |
| 5 | Робоча поверхня столешниці виготовлена пластику та має захисні бортики |  |
| 6 | Столешниця розміром 600х450 мм |  |
| 7 | Жорсткість конструкції та фіксація робочої поверхні на обраній висоті забезпечується системою фіксаторів |  |
| 8 | Фіксація нахилу столешниці за допомогою фігурного гвинта |  |
| 9 | Столик розміщено на 4-х колесах (типу ролик-гума) Ø 50 мм |  |
| 10 | Два колеса з гальмівною системою |  |
| 11 | Всі металеві частини фарбуються методом порошкового фарбування |  |
| 12 | Метал, перед фарбуванням проходить цикл хімічної обробки, що робить виріб стійким до корозії і більш довговічним в експлуатації. |  |
| 13 | Дозволено використовувати всі види засобів для дезінфекції, згідно з регламентом в медичних закладах. |  |
| 14 | Габаритні розміри: |  |
| 14.1 | Довжина 400 мм |  |
| 14.2 | Висота 710-1050 мм |  |
| 14.3 | Ширина 400 мм |  |
| 14.4 | Вага 7 кг |  |
| 15 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців. |  |
| 16 | Інструкція з експлуатації українською мовою (надати копію). |  |
| 17 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 18 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 19 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| 20 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| 21 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| 22 | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». |  |
| 23 | Сертифікат відповідності ДСТУ ГОСТ 16371:2016 п.п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.12, 5.2.21, 5.2.26; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 п.п. 4, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3.2, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.11 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва) |  |
| 24 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи |  |
| 25 | Висновок інституту мікробіології і вірусології ім Д.К. Заболотного НАН України та протокол випробувань, щодо біоцидних властивостей зразків фарби т.м. Mikroton, виданий виробнику меблів. |  |
| 26 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу т.м. Mikroton, про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та показникам. |  |
| 27 | Післягарантійне обслуговування |  |
| 28 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 29 | Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

| № п/п | Номенклатура згідно: ДК 021:2015 | Код НК 024:2023 | Найменування товару | Найменування товару, запропонованого Учасником | Оди-ниця виміру | Кіль-кість |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 8 | 33192000-2 - Меблі медичного призначення | 31163 - Каталка з положенням лежачи адаптаційна | Візок медичний з гідравлічним регулюванням ВМп-9 |  | шт. | 2 |

| № п/п | Параметри та вимоги | Відповідність ТАК/НІ з обов’язковим посиланням на відповідну сторінку інструкції або паспорту |
| --- | --- | --- |
| 1 | Каркасна конструкція |  |
| 2 | Каркас візка виконаний з металевих труб: профільної 40х25 мм та круглої 20 мм діаметром. |  |
| 3 | Для зручності, з обох боків візка розміщена ножна педаль. За допомогою цієї педалі виконується регулювання висоти ложе. |  |
| 4 | Для підйому ложе здійснюються циклічні натискання ногою на педаль, а для опускання ложе виконується підйом ногою педалі вгору. Основним підіймальним механізмом візка є гідравлічний вузол виробництва Carboni (Італія) |  |
| 5 | Бічні огорожі візка в опущеному положенні не виступають за габарити візка, що дозволяє максимально близько під'їхати до лікарняного ліжка. |  |
| 6 | В піднятому положенні мають надійну фіксацію, що виключає можливість мимовільного опускання огорожі та гарантує безпечне транспортування пацієнта. |  |
| 7 | Ступеневе регулювання кута нахилу підголів'я здійснюється в діапазоні 0-45 ° |  |
| 8 | Транспортувальні ручки візка розміщені з обох боків візка. |  |
| 9 | Візок укомплектований самоорієнтовними колесами, типу ролик-гума, Ø 125 мм з гальмами. |  |
| 10 | Ступінчате регулювання кута нахилу підголівника має достатню кількість положень для забезпечення комфортного транспортування. |  |
| 11 | Кут нахилу підголівника не менше 45º |  |
| 12 | М’які елементи жорстко закріплені на каркасній основі |  |
| 13 | М’який елюент виготовлений на основі ДСП 16 мм |  |
| 14 | Поролон ложе має щільність 25 кг/м³ , товщиною 30 мм |  |
| 15 | Габаритні розміри не повинні перевищувати: |  |
| 15.1 | Ширина 680 мм |  |
| 15.2 | Довжина 2250 мм |  |
| 15.3 | Висота ложе мінімальна 615 мм |  |
| 15.4 | Висота ложе максимальна 1015 мм |  |
| 15.5 | Вантажопідйомність не менше 160 кг |  |
| 16 | Товар поставляється в зібраному вигляді повністю готовим до експлуатації. |  |
| 17 | Гарантійне обслуговування повинно бути не менше ніж 12 (дванадцять) місяців |  |
| 18 | Інструкція з експлуатації українською мовою (надати копію). |  |
| 19 | Наявність гарантійного листа від виробника або його офіційного представника в Україні про можливість постачання та термін постачання апаратів (надати оригінал відповідного документу) |  |
| 20 | Учасник повинен мати сертифікованих виробником спеціалістів для обслуговування та ремонту запропонованого обладнання (надати копію сертифікату) |  |
| 21 | Декларація про відповідність вимогам технічного регламенту щодо медичних виробів. |  |
| 22 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-13485:2018 в якому повинно бути зазначено «Проектування , розроблення та виробництво ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| 23 | Виробник повинен мати сертифікат на систему управління якістю ISO-9001:2015 в якому повинно бути зазначено «Проектування та розроблення, виробництво, реалізація та обслуговування ліжок та меблів медичних, код ДКПП 32.50.30-50.00; меблів медичних спеціальних код ДКПП 32.50.30-50.99» (надати копію) |  |
| 24 | Сертифікат на систему екологічного управління ДСТУ ISO 14001:2015 (ISO 14001:2015, IDT) «Системи екологічного управління. Вимоги та настанови щодо застосування». |  |
| 25 | Сертифікат відповідності ДСТУ ГОСТ 16371:2016 п.п. 5.2.1-5.2.8, 5.2.12, 5.2.21, 5.2.26; ДСТУ ГОСТ 19917:2016 п.п. 4, 5.2.2.1, 5.2.2.2, 5.2.2.5, 5.2.3.2, 5.2.5.4, 5.2.6.1, 5.2.8, 5.2.11 (сертифікація продукції, що виготовляється серійно, з обстеженням виробництва) |  |
| 26 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи |  |
| 27 | Висновок інституту мікробіології і вірусології ім Д.К. Заболотного НАН України та протокол випробувань, щодо біоцидних властивостей зразків фарби т.м. Mikroton, виданий виробнику меблів. |  |
| 28 | Висновок Державної санітарно-епідеміологічної експертизи на фарбу т.м. Mikroton, про відповідність встановленим медичним критеріям безпеки та показникам. |  |
| 29 | Післягарантійне обслуговування |  |
| 30 | Обов’язково прикріпити у своїй пропозиції фото запропонованого товару, щоб замовник міг об’єктивно оцінювати запропоновані учасником товари. |  |
| 31 | Рік виготовлення не раніше 2024 |  |

* Усі посилання в технічному завданні (технічній специфікації) тендерної документації на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент» та застосовується до кожного посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, чи патент, чи конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника.