Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Інформація про необхідні технічні, яксні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі -

Комплект обладнання для дитячих ігрових майданчиків з монтажем та встановленням      в ЗДО «Струмочок»  Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області,        с. Зелений Бір, вул. Освіти, 5

ДК 021:2015  37530000-2 Вироби для парків розваг, настільних або кімнатних ігор (37535200-9 – обладнання для ігрових майданчиків)

1. Учасник процедури закупівлі надає в складі тендерної пропозиції інформацію та документи, які підтверджують відповідність тендерної пропозиції учасника технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам до предмета закупівлі, встановленим замовником:

Обладнання для дитячих ігрових майданчиків та його складові частини повинні:

- відповідати віковій групі дітей, для якої вони призначені (3-7) років);

- бути такими, щоб ризик, передбачуваний у грі, був явним для дитини і щоб дитина могла його передбачати;

- забезпечувати доступ дорослих для допомоги дітям усередині обладнання;

- не допускати скупчення води на поверхні та забезпечувати вільний стік і просихання.

- конструкція обладнання має забезпечувати міцність, стійкість, твердість і просторову незмінюваність.

-  Наявність виступаючих елементів обладнання з гострими кінцями або крайками і шорстких поверхонь, здатних нанести травму дитині, не дозволяється.

-  Кінці болтових з'єднань, що мають виступ, повинні бути захищені, округлені. Металеві деталі повинні бути покриті полімерною плівкою/фарбою, яка запобігає корозії або оцинковані; інші деталі, виготовлені з дерева, полімерів, відшліфовані, пофарбовані екологічно безпечною фарбою, стійкою до впливу природних чинників. Оброблені спеціальним антисептиком.

-  Товар повинен бути новим, непошкодженим, відповідної якості.

- Товар повинен відповідати вимогам щодо безпечності, встановленим законодавством, відповідати національним стандартам. Товар, який становить предмет закупівлі, повинен бути новий, якісний та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам,  характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля. Для підтвердження чого, Учасник повинен надати сертифікат відповідності товаровиробника

Всі місточки ігрових комплексів, для безпеки дітей, мають мати парканчики.

- Товар повинен бути новий, без видимих недоліків, а саме пошкоджень, потертостей, тріщин, подряпин, плям або розводів, корозії, деформацій. Конструкція і форми товару повинні забезпечувати цільове призначення, зручність і комфорт користування ним. Вироби повинні бути стійкими до дії атмосферних явищ (дощ, сніг, сонячне випромінювання, вітрові навантаження).

-  Якість товару повинна відповідати умовам державних стандартів, що є чинними на території України для відповідної категорії товару.

- Учасник гарантує якість товару, що постачається Замовнику за договором про закупівлю протягом встановленого терміну експлуатації товару, при умові дотримання Замовником умов зберігання.

- Матеріали, застосовані для виготовлення товару, повинні бути не токсичними, екологічно чистими та відповідати вимогам діючого законодавства України у сфері захисту довкілля.             - - Послуги з транспортування, монтажу та встановлення товару  здійснюються за рахунок Учасника. Вказані послуги окремо не сплачуються та включаються учасником до загальної вартості товару.

- Відповідальність за якість замовлення, зовнішній вигляд, неушкодженість при транспортуванні до Замовника покладаються на Учасника.

- Поставка товару повинні бути здійснені у термін до 02.10.2023 року включно.

- Місце поставки Товару: ЗДО «Струмочок»  Глевахівської селищної ради Фастівського району Київської області,        с. Зелений Бір, вул. Освіти, 5.

- Строк гарантії товару: не менше 12 місяців з дати приймання товару у повному обсязі замовником. Учасник повинен здійснювати гарантійне обслуговування товару, що є предметом закупівлі безкоштовно протягом всього гарантійного строку про що учасник надає лист-гарантію.

- Учасник на підтвердження відповідності запропонованого Товару технічним та якісним вимогам Замовника надає наступні документи:

- Учасник в обов’язковому порядку надає фото товару;

- Сертифікати відповідності, що видані виробнику на товар, що є предметом закупівлі;

- Документи, що засвідчують якість та безпеку товару, що є предметом закупівлі (висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на товар/ декларація виробника, тощо)

- Гарантійний талон

- Технічний паспорт  виробу.

2. В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника  не забороняється пропонувати відповідні еквіваленти. Тобто слід читати поряд з таким посиланням вираз *або еквівалент*.

Комплект обладнання для дитячих ігрових майданчиків

| Комплект № 1 |
| --- |
| № п/п | Найменування товару | Кіль-кість, шт.. | Технічні вимоги |
| 1 | Дитячий будиночок | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 1,5х1,5х2 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. |
| 2 | Паровозик Малятко | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 4,9 х 1,2 х 2,2 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Виріб складається з не менше – однієї платформи з рахівницею, одного випуклого місточка, другої платформи з тунелем та башточкою у вигляді паровозика. |
| 3 | Пісочниця Розкладачка | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 1,5х1,5х0,3. Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. Пісочниця має мати кришку трансформер, яка у складеному стані захистить пісок від зовнішнього забруднення, а в розкладеному вигляді перетворюється у дві зручні лавки для гри у пісочниці. |
| 4 | Гойдалка на пружині Джип | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 1,0х0,43х0,9. Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Міцна пружина. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. У виготовлені враховані всі технічні вимоги європейських стандартів EN1176. |
| Комплект № 2 |
| 1 | Дитячий комплекс | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше - висота гірки - 0,6 м. + 0,6м, параметри - 3,5х3,3х2,0. Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 2 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Комплектація не менше - 1. Дві гірки висотою 0,6 2. Перехідний місток на ланцюгу 3. Дві драбинки різного типу 4. Лазалка - щит Для безпеки спуск гірки повинен мати борти безпеки. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення має переходити в горизонтальне. Комплекс має бути однією конструкцією. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. |
| 2 | Гойдалка на пружині Карусель | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 1,03х1,03х0,79 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Міцна пружина. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. У виготовлені враховані всі технічні вимоги європейських стандартів EN1176. |
| 3 | Пісочниця Розкладачка | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 1,5х1,5х0,3. Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. Пісочниця має мати кришку трансформер, яка у складеному стані захистить пісок від зовнішнього забруднення, а в розкладеному вигляді перетворюється у дві зручні лавки для гри у пісочниці. |
| 4 | Ігрова панель Тваринки | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 1,3х1,1х0,13 Матеріали: Брус клеєний сосна, оцинковані кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Має забезпечити складання картинок тваринок. |
| Комплект № 3 |
| 1 | Дитячий комплекс |  | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше - 3,63х3,42х1,96 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 2 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Комплектація не менше - 1. Дитяча гірка 2. 2 містка – увігнутий і опуклий 3. Ступінчасті сходи 4. Металеві сходи 5. , «Веселий» спуск 6. 3-ри вежі з платформами 7. 6-ть панелей рим 8. 3 вертикальні східчасті лазалки. Для безпеки спуск гірки повинен мати борти безпеки. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення має переходити в горизонтальне. Комплекс має бути однією конструкцією. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки та закладних опорних брусів). |
| 2 | Дитячий елемент гусеничка | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 2,1х0,58х0,58 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Виріб складається з зручних сидінь на двох дітей (не менше 4-х шт.), ігрових рулів, має забезпечувати вільний доступ до сидінь. |
| 3 | Гойдалка на пружині карусель | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 1,03х1,03х0,79 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Міцна пружина. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. У виготовлені враховані всі технічні вимоги європейських стандартів EN1176. Має забезпечити безпечне перебування на гойдалці чотирьох дітей. |
| 4 | Ігровий елемент Рахівниця | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 1,1х0,3х1,3 Матеріали: Металеві труби , дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Повинен мати не менше 5-ти рядів рухомих кілець діаметром 12-15 см Має забезпечити навчання дітей арифметиці на свіжому повітрі |
| 5 | Пісочниця Розкладачка | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 1,5х1,5х0,3. Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. Пісочниця має мати кришку трансформер, яка у складеному стані захистить пісок від зовнішнього забруднення, а в розкладеному вигляді перетворюється у дві зручні лавки для гри у пісочниці. |
| Комплект № 4 |
| 1 | Дитячий комплекс | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше: 9600 мм х 4000 мм х 3150 мм. Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 2 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Комплектація не менше – 1. 2 гірки для катання а 2. 2 гойдалки 3. місток 4. вежа з платформою 5. пісочниця 6. скалолазка 7. гладіаторська сітка 8. 2 сходи 9. мотузкові сходи 10. кільця Комплекс має бути однією конструкцією. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки та закладних опорних брусів). Для безпеки спуск гірки повинен мати борти безпеки. Для безпечного гальмування ділянка ковзання з вертикального положення має переходити в горизонтальне. Комплекс має бути однією конструкцією. Спосіб встановлення повинен забезпечити неможливість демонтажу (бетонування каркасу гірки та закладних опорних брусів). |
| 2 | Гойдалка на пружині Карусель | 2 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 1,03х1,03х0,79 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Міцна пружина. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Встановлення даного виробу передбачає бетонування основи. У виготовлені враховані всі технічні вимоги європейських стандартів EN1176. Має забезпечити безпечне перебування на гойдалці чотирьох дітей. |
| 3 | Ігровий елемент хрестики-нолики | 3 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу приблизно 0,8х0,13х1,62 Матеріали: Металеві труби , дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками. Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Повинен мати не менше 3-х рядів рухомих кубиків з символами. Має забезпечити гру дітей в «хрестики-нулики». |
| 4 | Ігровий елемент Сороконіжка | 1 | Орієнтовний вигляд Розмір виробу не менше 2,72 х 0,75 х 0,8 Матеріали: Металеві труби різних діаметрів, вологостійка фанера, брус клеєний сосна, дошка суха сосна, нержавіюча сталь, оцинкований кріплення. Колір виробу – різнокольоровий. Всі металеві вироби повинні перед фарбуванням ґрунтуватися, а після покриватися двома шарами спеціальної для зовнішнього застосування безпечної фарби. Всі дерев'яні вироби повинні покриватися двома шарами спеціальної безпечної фарби для зовнішнього застосування Всі кріплення мають бути захищені спеціальними пластиковими заглушками Для безпеки - зона, ближче якої знаходитися та/або розміщувати інші вироби заборонено, становить 1,5 м. в усі боки від проекції виробу. Вага користувача не повинна перевищувати 80 кг. Виріб складається з зручних сидінь на двох дітей (не менше 4-х шт.), і має забезпечувати вільний доступ до сидінь. |

Запропонований  товар має бути не гіршим ніж у наведених вимогах.

Учасник при формуванні ціни повинен врахувати усі витрати на поставку, навантаження/розвантаження, монтаж та встановлення з урахуванням усіх платежів, які можуть бути ним понесені у ході виконання умов договору про закупівлю.

1.У випадку виявлення факту поставки неякісного товару, який не відповідає вимогам та недоліків, які не було виявлено під час підписання видаткової  накладної, Замовник  викликає представника Учасника для підписання спільного акту по виявленим фактам. Будь-які недоліки поставленого некомплектного або неякісного товару Учасник зобов’язується замінити на товар належної якості своїми силами та за свій рахунок у тижневий термін з моменту отримання повідомлення Замовника, а у разі неможливості їх усунення – замінити на товар аналогічної моделі (розміру, модифікації), про що у складі пропозиції надається гарантійний лист.

2.Учасник відповідає за недоліки товару, якщо не доведе, що вони виникли після його передачі Замовнику за видатковою накладною внаслідок порушення останнім правил користування чи зберігання товару, дій третіх осіб, або обставин, що звільняють від відповідальності (випадку непереборної сили тощо). Строк та порядок встановлення Учасником факту існування недоліків товару визначається чинним законодавством.

3.Також, додатково у складі своєї пропозиції учасник повинен надати гарантійний лист, складений в довільній формі, в якому учасник гарантує, що товар за предметом закупівлі, запропонований учасником у складі пропозиції, не буде ввезений на митну територію України в митному режимі імпорту товарів з російської федерації або республіки беларусь. Додатково надається довідка з детальним описом товару та відомостями про його виробника, а також фотографії товару з кількох сторін, що пропонуються учасником, зазначених в технічному завданні.

4.Замовник самостійно визначає необхідні технічні характеристики предмета закупівлі з огляду на специфіку предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства. У місцях, де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз  «або еквівалент»".

5. Учасника надає гарантійний лист щодо терміну гарантійного обслуговування.

6. Учасник надає копію паспортів виробів на кожну одиницю товару, яка включає розміри товару з підтвердженням кресленнями, комплектність товару, інформацію з експлуатації, схему бетонування обладнання, гарантійні зобов’язання від виробника. Додатково учасник надає копію чинного на дату розкриття сертифікату товаровиробника  на розроблення виробництво та монтаж  обладнання для дитячих та спортивних майданчиків. Учасник тендеру має підтвердити, що предмет закупівлі виготовляється у відповідності до ТУ товаровиробника та надати їх копію.

Примітка:

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів щодо дотримання законодавства України про захист довкілля, на підтвердження чого Учасник надає гарантійний лист.

Подана Учасником пропозиція повинна відповідати технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі та Державним стандартам .

В ціну пропозиції включаються вартість всіх витрат Учасника по поставці товару.