# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Паси приводні, код 34310000-3 «Двигуни та їх частини» за ДК 021:2015

| № з/п | Наймену-вання товару* | Характеристики товару | Од. вим. | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Пас приводний (тип 1) | Тип – клиновий, варіаторний, зубчатий. Профіль – ________ (1-В40 або еквівалент. Зазначається учасником профіль). Розміри перерізу – ____ мм (40х13 мм або 41х13 мм або 42х12 мм. Зазначаються учасником розміри перерізу). Довжина – ____ мм (учасником зазначається довжина, яка повинна бути в межах від 1098 мм до 1142 мм. Допускається зазначення величини довжини у вигляді основного показника та допустимих відхилень). | шт | 1 | ** | *** |
| 2 | Пас приводний (тип 2) | Тип – клиновий, вентиляторний. Розміри перерізу – 8,5х8 мм. Довжина – 850 мм. | шт | 16 | ** | *** |
| 3 | Пас приводний (тип 3) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 11х10 мм. Довжина – 950 мм. | шт | 2 | ** | *** |
| 4 | Пас приводний (тип 4) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 11х10 мм. Довжина – 1045 мм. | шт | 3 | ** | *** |
| 5 | Пас приводний (тип 5) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 14х10 мм. Довжина – 887 мм. | шт | 2 | ** | *** |
| 6 | Пас приводний (тип 6) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 14х10 мм. Довжина – 937 мм. | шт | 2 | ** | *** |
| 7 | Пас приводний (тип 7) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 16х11 мм. Довжина – 1103 мм. | шт | 34 | ** | *** |
| 8 | Пас приводний (тип 8) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 16х11 мм. Довжина – 1650 мм. | шт | 30 | ** | *** |
| 9 | Пас приводний (тип 9) | Тип – клиновий, вентиляторний, зубчатий. Розміри перерізу – 21х14 мм. Довжина – 1650 мм. | шт | 2 | ** | *** |
| 10 | Пас приводний (тип 10) | Тип – поліклиновий. Профіль – ________ (Л або еквівалент. Зазначається учасником профіль). Кількість ребер – 12 шт. Крок ребер – 4,8 мм. Довжина – ____ мм (учасником зазначається довжина, яка повинна бути в межах від 2196 мм до 2284 мм. Допускається зазначення величини довжини у вигляді основного показника та допустимих відхилень). | шт | 1 | ** | *** |
| Всього: | шт | 93 |  |  |

Опис: товар (за позиціями 1-10) призначений для приводів верстатного та іншого обладнання, що експлуатується на метрополітені.

Інші умови

1. Матеріал виготовлення основи (за позиціями 1-10) – гума.

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _____ року (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2021 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару: по позиції 1 – _______, по позиції 2 – __________, по позиції 3 – ___________, по позиції 4 – __________, по позиції 5 – __________, по позиції 6 – ___________, по позиції 7 – _______, по позиції 8 – ___________, по позиції 9 – _______, по позиції 10 – _______ (зазначається учасником по кожній позиції (або групі позицій) вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить ________ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути        не менше 12 місяців.

У разі, якщо гарантійний строк на товар за позиціями відрізняється, учасником зазначається відповідний гарантійний строк за кожною позицією або групою позицій, який повинен бути не менше 12 (дванадцяти) місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невід’ємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).