ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі - технічні вимоги до предмета закупівлі

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

по об’єкту:

Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Лагунової Марії, 17 в                   м. Бровари Броварського району Київської області; 45260000-7 Покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи за ДК 021:2015 Єдиного закупівельного словника

( У разі, якщо інформація про необхідні технічні характеристики предмета закупівлі  містить посилання на конкретні торгівельні марки чи фірму, патенти, типи або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва,  тип механізму, мається на увазі «або еквівалент», який відповідає проектним рішенням)

| № п/п | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Капітальний ремонт шатрового даху житлового будинку по вул. Лагунової Марії, 17 в м. Бровари Броварського району Київської області. |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання конькової планки з листової сталі | м | 86 |  |
| 2 | Розбирання парапетних грат | м | 160,5 |  |
| 3 | Розбирання обромлення слухових вікон | м | 7,15 |  |
| 4 | Розбирання примикання вентиляційних шахт | м | 115,64 |  |
| 5 | Розбирання слухових вікон прямокутних на двосхилих покрівлях | шт | 1 |  |
| 6 | Розбирання покриттів покрівлі з хвилястих азбестоцементних листів | м2 | 901,316 |  |
| 7 | (Демонтаж) Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 162,36 |  |
| 8 | Розбирання лат [решетування] з дощок з прозорами | м2 | 507,484 |  |
| 9 | Розбирання дерев'яних мауерлатів | м2 | 4 |  |
| 10 | Розбирання водостічних труб з листової сталі з землі та помостів | м | 300 |  |
| 11 | Навантаження сміття вручну | т | 22,661 |  |
| 12 | Перевезення сміття до 20 км | т | 22,661 |  |
|  | Роздiл 2. Вхідна група |  |  |  |
| 13 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 6,4 |  |
| 14 | Розбирання поясків, сандриків, жолобів, відливів, звисів тощо з листової сталі | м | 6,4 |  |
| 15 | Улаштування лат [решетування] з прозорами із дощок і брусків під покрівлю з листової сталі | м2 | 7,68 |  |
| 16 | Улаштування покрівель двосхилих із металочерепиці "Монтерей" | м2 | 7,68 |  |
| 17 | Металлочерепиця "Monterrey" 0,5мм. | м2 | 7,9872 |  |
| 18 | Планка примикання верхня | м.п. | 7,04 |  |
| 19 | Дюбель з ударним шурупом Expert 6х60 | шт | 36 |  |
| 20 | Саморез 4,8х28 покрівельній з пресшайбою | шт | 60 |  |
| 21 | Однокомпонентний, еластичний, що ущільнює поліуретановий герметик SIKAFLEX PRO-3WF, стійкий до дії води і навколишнього середовища (туба 600мл.) | туба | 1 |  |
| 22 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 7,68 |  |
| 23 | Гідробарєр "Strotex" 110 | м2 | 8,832 |  |
|  | Роздiл 3. Покрiвля |  |  |  |
| 24 | Заміна кроквяних ніг із дощок | м | 82,8 |  |
| 25 | Улаштування слухових вікон | шт | 1 |  |
| 26 | Улаштування лат [решетування] з прозорами iз дощок i брускiв (котнрбрешітка) | м2 | 1104,08 |  |
| 27 | Улаштування покриття з рулонних матеріалів насухо без промазування кромок | м2 | 1104,08 |  |
| 28 | стрічка для склеювання гідробарєру | м.п | 84,6 |  |
| 29 | Гідробарєр Strotex 1300 Basic | м2 | 1269,692 |  |
| 30 | Улаштування покрівель шатрових із металочерепиці "Монтерей" | м2 | 1104,8 |  |
| 31 | Металлочерепиця "Monterrey" | м2 | 1270,52 |  |
| 32 | ущильнювач конька | м.п. | 172 |  |
| 33 | Конькова планка | м.п. | 86 |  |
| 34 | Карнизна планка | м.п. | 162,3 |  |
| 35 | Планка примикання нижня | м.п. | 150,7 |  |
| 36 | Планка примикання верхня | м.п. | 150,7 |  |
| 37 | Фартук примикання | м.п. | 18,2 |  |
| 38 | ковпак з армованої резини d-150 | шт. | 14 |  |
| 39 | снігозатримувач | м.п. | 134 |  |
| 40 | Саморез 4,8х35 покрівельній з пресшайбою | шт | 8150 |  |
| 41 | Торцова планка | м.п. | 14 |  |
| 42 | Улаштування лат (решетування) під обшивання шахт вентиляційних профлистом | м2 | 146,16 |  |
| 43 | Бруски обрізні з хвойних порід, ширина 40 мм, товщина 25 мм, ІІІ сорт | м | 446,6 |  |
| 44 | Обшивання шахт профільованим листом | м2 | 146,16 |  |
| 45 | Профнастіл оцинкований фарбований , товщина листа 0,5 мм | м2 | 160,776 |  |
| 46 | Саморез 4,8х28 покрівельній з пресшайбою | шт | 809,526 |  |
| 47 | Установлення над шахтами зонтів із листової сталі прямокутного перерізу периметром 4000 мм | зонт | 14 |  |
| 48 | Зонти вентиляційних систем прямокутні із оцинкованої сталі, 4000х500мм | шт | 14 |  |
| 49 | Огородження покрівель перилами | м | 162,4 |  |
| 50 | Болт-шуруп 8х50 мм | шт | 216 |  |
| 51 | Огорожа парапетна | пм | 196 |  |
| 52 | Установлення над шахтами зонтiв iз листової сталi круглого перерiзу дiаметром 200 мм (фанові труби) | зонт | 14 |  |
| 53 | Пiдшивання звісу сталлю покрiвельною оцинкованою | м2 | 2,8 |  |
| 54 | Планка підшивки , товщина листа 0,5 мм | м.п. | 28 |  |
| 55 | Профнастіл оцинкований фарбований , товщина листа 0,5 мм | м2 | 4,2 |  |
| 56 | Саморез 4,8х28 покрівельній з пресшайбою | шт | 192 |  |
| 57 | Ремонт цегляної кладки стін окремими місцями | м3 | 0,4 |  |
| 58 | Прокладання трубопроводів каналізації з поліетиленових труб діаметром 100 мм | м | 21 |  |
| 59 | Труби зовнішньої каналізації ПВХ діаметром 110х3,2 мм | м | 21 |  |
| 60 | Перехідники редукційні з поліетилену діам. 160/110 мм для ПЕ труб, з'єднання методом "Врозтруб" | шт | 14 |  |
| 61 | Улаштування жолобів підвісних з оцинкованої сталі | м | 162,3 |  |
| 62 | Ринва Aquеduct 125мм. | м.п. | 164 |  |
| 63 | Тримач жолоба металевий 160мм. | шт | 324 |  |
| 64 | Зовнішній кут 90° "RainWay" | шт. | 2 |  |
| 66 | З'єднувач ринви "Aqueduct" | шт. | 54 |  |
| 66 | Воронка ринви "Aqueduct" | шт. | 10 |  |
| 67 | Навішування водостічних труб, колін, відливів і лійок з готових елементів | м | 160 |  |
| 68 | Коліно 87/70 "Aguaduct" | шт. | 30 |  |
| 69 | Труба 87 мм. "Aqueduct" | м.п. | 160 |  |
| 70 | Тримач труби | шт. | 100 |  |
| 71 | Болт-шуруп 10х160 мм | шт | 100 |  |
| 72 | з'єднувач на водостічну трубу | шт | 50 |  |
| 73 | Накінечник труби 87 "Aguaduct" | шт. | 10 |  |
| 74 | Герметик силіконовий водостійкий | кг | 2 |  |
| 75 | Заповнення віконних прорізів готовими блоками площею до 2 м2 з металопластику в кам'яних стінах житлових і громадських будівель | м2 | 1,2 |  |
| 76 | Віконний блок глухий з металлопластикового профіля | м2 | 1,2 |  |
| 77 | Пiна монтажна, балон 500 мл | шт | 1 |  |
| 78 | Установлення та розбирання зовнішніх металевих трубчастих інвентарних риштувань, висота риштувань до 16 м | м2 | 1140 |  |
|  | Роздiл 4. Вогнезахист |  |  |  |
| 79 | Вогнезахист дерев'яних конструкцій ферм, арок, балок, крокв, мауеpлатів | м3 | 18 |  |
| 80 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй лат пiд покрiвлю, покриттiв та настилiв по фермах (зверху,знизу) | м2 | 1380 |  |
| 81 | Вогнезахисний матерiал Neomid 450-1 Professional | кг | 870 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Блискавкозахист шатрового даху |  |  |  |
|  | Роздiл 1. Блискавкозахист |  |  |  |
| 82 | Провідник заземлюючий відкрито по будівельних основах з круглої сталі діаметром 8 мм | м | 120 |  |
| 83 | Заземляючий провідник 8мм оцинкований | м | 120 |  |
| 84 | Відгалужувальні [з'єднувальні] затискачі для заземлень | шт | 10 |  |
| 85 | Тримач під металочерепицю | шт | 16 |  |
| 86 | Тримач коньковий | шт | 45 |  |
| 87 | Саморез 4,8х28 покрівельній з пресшайбою | шт | 106 |  |
| 88 | Тримач під водостічну трубу | шт | 20 |  |
| 89 | коньковий блискавкоприймач 0,3 м. | шт | 11 |  |
| 90 | Забивання заземлювачів вручну на глибину до 3 м | шт | 6 |  |
| 91 | Стрижень заземленя 3м. | шт | 6 |  |
| 92 | Монтаж шин заземленння | м шин | 9 |  |
| 93 | Вимірювання опору контура заземлення | ділянка | 1 |  |

Примітка: Основний матеріал металочерепиця  «Monterrey»  або його аналог повинен відповідати наступник критеріям:

- кількість цинку - не менше 100 гр/м2;

- товщина 0,50 мм.

Учасник, для підтвердження відповідності покрівельного матеріалу вищезазначеним вимогам, надає скан - копії  відповідних документів (сертифікат відповідності, сертифікат якості, тощо), а також  надає гарантійний лист про те, що вразі визначення його переможцем та підписання з ним договору, до початку виконання робіт Замовнику буде надано зразок покрівельного матеріалу  (металочерепиця «Monterrey»).

1. У складі тендерної пропозиції учасник надає:

Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) подається у вигляді інформаційної моделі (IMD файл) складеної в  програмному комплексі АВК (остання версія) або сумісному програмному комплексі, а також у сканованому вигляді у форматі “PDF”, скріплений печаткою та підписаний організацією -Учасником, у складі:

1).  Договірна ціна (динамічна) (повна кошторисна вартість об'єкта будівництва не повинна перевищувати оголошеної очікуваної вартості предмета закупівлі );

2). Зведений кошторисний розрахунок з пояснювальною запискою;

3) Об’єктний кошторис;

4). Локальні кошториси;

5). Підсумкова відомість ресурсів;

6) Розрахунок загально - виробничих витрат.

Розрахунок ціни тендерної пропозиції (договірної ціни) здійснюється відповідно до кошторисних норм України «Настанови з визначення вартості будівництва».

2. Ціна тендерної пропозиції, за яку Учасник згоден виконати замовлення, розраховується виходячи з обсягів робіт по об`єкту замовлення та поточних цін на них.

3. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені.  До розрахунку ціни входять усі види робіт, у тому числі й ті, які поручатимуться для виконання третім особам, а також вартість замовлення будівельно - технічного дослідження (попередня перевірка актів приймання виконаних будівельних робіт форма № КБ-2в) в державних спеціалізованих установах судових експертиз.

4. Тендерна пропозиція учасника, в ціну якого включені будь-які витрати, понесені ним у процесі здійснення процедури закупівлі та укладання договору про закупівлю, відхиляється замовником.

5. Якщо пропозиція закупівлі учасника містить не весь перелік робіт або зміну обсягів та складу робіт (та/або не розцінені всі пункти технічного завдання) згідно з документацією закупівлі або відсутня взагалі, ця пропозиція вважається такою, що не відповідає умовам документації закупівлі, та відхиляється Замовником.