Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

Предмет закупівлі:

«ДК 021:2015:33190000-8 - Медичне обладнання та вироби медичного призначення різні» (Гідравлічний електричний операційний стіл (НК 024:2023:33152 - Універсальний операційний стіл електромеханічний)

| № п/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Гідравлічний електричний операційний стіл | шт | 1 |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

1. Товар, що пропонується, повинен бути таким, що не перебував в експлуатації (використанні), за допомогою цього товару не проводились демонстраційні заходи, без зовнішніх пошкоджень (ознак технічних пошкоджень, подряпин, неоднорідного кольору тощо), відповідати діючим в України вимогам (стандартам, технічним умовам).

2. Товар повинен бути внесений до Державного реєстру медичної техніки та медичних виробів та/або введений в обіг відповідно до законодавства у сфері технічного регулювання та оцінки відповідності, у передбаченому законодавством порядку. Необхідні декларації про відповідність, що підтверджують можливість введення в обіг та/або експлуатацію (застосування) медичного виробу за результатами проходження процедури оцінки відповідності згідно вимог технічного регламенту, повинні бути надані постачальником при поставці товару.

3. Запропонований товар повинен відповідати заявленим вимогам. Для підтвердження учасник у складі пропозиції надає заповнену таблицю про відповідність медико-технічним вимогам.

4. З метою запобігання закупівлі фальсифікатів та отримання гарантій на своєчасне постачання товару належної якості та з відповідним строком придатності, у необхідній кількості та у встановлені терміни учасник у складі пропозиції надає оригінал гарантійного листа від виробника (представництва, філії виробника, якщо їх відповідно повноваження поширюються на територію України), чи іншого уповноваженого на це виробником (з документальним підтвердженням такого), яким підтверджується можливість поставки товару, який є предметом закупівлі, у кількості, зі строками придатності та в терміни, визначені цією документацією та пропозицією учасника. Гарантійний лист повинен включати дату та номер оголошення, оприлюдненого на веб-порталі Уповноваженого органу, а також назву предмету закупівлі згідно оголошення та назву замовника. Якщо гарантійний лист виданий представництвом чи філією виробника, то учасник повинен у складі пропозиції надати документальне підтвердження таких повноважень, наданих виробником товару.

5. При поставці товару повинна додержуватись цілісність оригінальної упаковки з необхідними реквізитами виробника.

6. Поставка товару здійснюється за рахунок постачальника (доставка товару до місця поставки, транспортні, експедиційні та інші послуги з доставки).

Адреса поставки: 32400, Хмельницька область, Кам’янець-Подільський район, місто Дунаївці, вул. Соборна, 7.

7. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, витрати пов’язані із заміною товару несе постачальник.

МЕДИКО–ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

| № з/п | Медико-технічна характеристика | Параметри | Заповнюється Учасником, зазначити «так» чи «ні» з посиланням на сторінку технічної документації |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Область застосування столу, не гірше | для клінічної хірургії, проведення рентгенологічних досліджень |  |
|  | Довжина столу, не менше | 2000 мм |  |
|  | Ширина столу, не менше | 500мм |  |
|  | Максимальна висота столу, не менше | 1000 мм |  |
|  | Мінімальна висота столу, не більше | 750 мм |  |
|  | Максимальний кут в положення Тренделенбурга, не гірше | 20° |  |
|  | Максимальний кут в зворотне положення Тренделенбурга, не гірше | 20° |  |
|  | Максимальний кут бокового нахилу столу, не менше | 18° |  |
|  | Кут нахилу елемента для підтримки голови вгору, не менше | 40° |  |
|  | Кут нахилу елемента для підтримки голови вниз, не менше | 90° |  |
|  | Кут нахилу спинотримача вгору, не менше | 60° |  |
|  | Кут нахилу спинотримача вниз, не менше | 30° |  |
|  | Висота підйому елемента для підтримки попереку(талії), не менше | 100 мм |  |
|  | Кут нахилу елемента для підтримки ніг вгору, не менше | 20° |  |
|  | Кут нахилу елемента для підтримки ніг вниз, не менше | 90° |  |
|  | Розведення елементів для підтримки ніг в сторони, не менше | 180° |  |
|  | Можливість від’єднання елементу для підтримки голови | наявність |  |
|  | Можливість від’єднання елементу для підтримки ніг | наявність |  |
|  | Можливість від’єднання елементу для підтримки стоп | наявність |  |
|  | Живлення виробу | 220В/50Гц |  |
|  | Піднімання, зміна кута нахилу та зміщення столу здійснюється за допомогою провідного блоку управління | наявність |  |
|  | Автоблокування блоку управління через час, не більше | 20 секунд |  |
|  | На пульті дистанційного управління індикація заряду батареї | наявність |  |
|  | Ручне перемикання живлення столу з мережевого на акумуляторне | наявність |  |
|  | Комплектація: |
|  | Наркозна рамка, не менше | 1 шт. |  |
|  | Підтримка плечей/бокова опора, не менше | 2 шт. |  |
|  | Підлокітник, не менше | 2 шт. |  |
|  | Підставка для ніг, не менше | 2 шт. |  |
|  | Підкладка (матрац), не менше | 1 компл. |  |

Примітка:

1) у разі, коли в описі предмета закупівлі містяться посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати як "або еквівалент".

2) якщо учасник пропонує інший товар (еквівалент) ніж передбачений цією тендерною документацією, даний товар за своїми властивостями повинен повністю відповідати товару, що є предметом закупівлі за всіма показниками. У такому випадку Учасник додатково повинен надати у складі пропозиції детальний опис товару, відомості про виробника та документальне підтвердження від виробника товару повної відповідності технічних характеристик запропонованого товару.