Додаток 4

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні

характеристики предмета закупівлі

(технічна специфікація)

(форма, яка подається Учасником на фірмовому бланку (у разі наявності))

«Код за ДК 021:2015 – 18830000-6 – захисне взуття (черевики шкіряні робочі, чоботи гумові)»

| № з/п | Найменування | Кіль-кість | Опис (каталожний номер, ДСТУ, ТУ, тощо) | Найменування, технічні характеристики запропонованого товару Учасником, ВИРОБНИК (повне найменування), КРАЇНА ВИРОБНИЦТВА |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | черевики шкіряні робочі | 585 пар | Черевики шкіряні -верх: волова шкіра товщиною 1,8-2 мм; -підкладка: сітчастий матеріал з гігроскопичними властивостями; -протипиловий клапан по всій довжині язичка, шкіряний; -устілка: EVA; -підошва: ПУ/ПУ поліуретан, антистатик А, часткове поглинання енергії; -каблук Е, опір ковзанню на двох площинах SRC; -захисний носок: полікарбонат 200 Дж; -підошва: антипрокольна устілка-кевлар; -розміри 36-48 Франц; -гарантія: 12 місяців на приховані дефекти; - EN ДСТУ 2772-94 ISO 20345:2016, ДСТУ 3835-98, ДСТУ 3962-2000, ДСТУ 2771-94, ДСТУ 4062-2001 Захисні властивості: S3 SRC HI . Взуття повинно відповідати технічним умовам EN ISO 20345:2016, постачальник повинен надати сертифікат про експертизу зразка, декларацію відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. |  |
| 2 | чоботи гумові | 34 пари | Чоботи ПВХ з утеплювачем - виготовлені із суміши ПВХ/нітрилу; - високий шарнір дозволяє легко одягати та знімати взуття; - протиковзна підошва; - категорія S5 SRC; Відповідають вимогам стандартів ДСТУ EN ISO 20345:2016, ДСТУ EN ISO 20347:2015. Постачальник повинен надати сертифікат про експертизу зразка, декларацію відповідності, висновок санітарно-епідеміологічної експертизи. Утеплювач повстяний: виконаний у вигляді панчохи - матеріал: повсть щільністю 400г/м2; - висота – 30 см; - захисні властивості: захист від знижених температур Тн30; - колір – сірий. Постачальник повинен надати висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи на виріб, паспорт якості на виріб. |  |

1. Товар повинен бути новим, придатним для цілей, для яких товар такого роду зазвичай використовується, не повинен мати дефектів, пов’язаних з матеріалами та/або роботою по його виготовленню, які виявляються в результаті дії або упущення виробника та/або продавця за договором. Не допускається поставка виставкових та/або дослідних зразків товару.

2. Предмет закупівлі (продукція, тара, пакування, транспортування) не завдаватиме шкоди навколишньому середовищу та передбачає заходи щодо захисту довкілля.

3. Учасник гарантує надання, при поставці партій Товару, завірених копій документів, які засвідчують якісні, технічні характеристики товару, його походження, сертифікатів відповідності, паспортів якості (заводських посвідчень) або інших відповідних документів, передбачених законодавством для товарів даного виду.

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи Учасника.**

**своїм  підписом учасник підтверджує відповідність пропонованого товару всім вищезазначеним характеристикам.