Додаток 2

до тендерної документації

Технічні, якісні та кількісні вимоги до предмета закупівлі.

ТЕХНІЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ (СПЕЦИФІКАЦІЯ) ТОВАРУ ТА ІНШІ ВИМОГИ

Найменування предмета закупівлі: Труби напірні з поліетилену РЕ-100. Код ДК 021:2015 44160000-9: Магістралі, трубопроводи, труби, обсадні труби, тюбінги та супутні вироби

Місце постачання товару: Україна, 16700, Чернігівська обл., Прилуцький район, м.Ічня, вул. Скубана, будинок 1-А

Строк постачання товару: до 31.12.2024 року.

Кількість товару: відповідно до документації.

Умови постачання товару – Доставка (перевезення) та розвантаження товару здійснюється силами Учасника та за рахунок Учасника.

Поставка Товару здійснюється Учасником частинами відповідно до потреби Замовника і виконується на протязі узгодженого терміну (3-х робочих днів) з моменту отримання заявки від Замовника.

Вважати зазначені у технічних характерииках посилання на конкретну марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

У місцях, де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином, вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент». Еквівалентом вважається товар з еквівалентними або кращими характеристиками.

Обґрунтування:

Посилання на конкретного виробника, тип та конкретну модель товару є необхідним, оскільки за основними якісними та технічними характеристиками товар цієї компанії є таким, що оптимально відповідає вимогам та потребам замовника

| Вимоги замовника | Інформація про товар що пропонується учасником до постачання |
| --- | --- |
| Найменування товару: | К-ть м/п | Найменування товару: | К-ть |
| 1. Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 13,6 PN 10 Dm 25х2.0 мм (по 100/200м) | 200 |  |  |
| 2. Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 32х2.0 мм (по 100м) | 100 |  |  |
| 3. Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 40х2.4 мм (по 100м) | 200 |  |  |
| 4. Труба поліетиленова ПЄ 100 ВОДА SDR 17 PN 10 Dm 50х3.0 мм (по 100м) | 100 |  |  |

Увага!!! Деталі з’єднувальні повинні відповідати вимогам ДСТУ EN 12201-2:2018(EN 12201-2:2011+А1:2013,IDT) «Cистеми трубопровідних систем для водопостачання, дренажу та каналізації під тиском. Поліетилен (ПЕ). Частина 2. Труби. Труби які Учасник пропонує до постачання повинні бути вироблені одним виробником, під одною торговою маркою.

1. Товар повинен відповідати заявленому асортименту.

2. Якість та комплектність товару  повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтвердженням копії документу про якість: сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості. Документи про якість надаються при поданні пропозиції та при поставці Товару.

3. Товар повинен бути новим, таким, що не використовувався.

4. Гарантійний термін не менше 12 місяців.

5. При постачанні Товару, постачальник зобов’язаний надати нормативно-технічну документацію, в якій зазначено: рік виготовлення, країну виготовлення, основні технічні характеристики, умови та гарантійні терміни експлуатації, вимоги до приймання, зберігання та експлуатації предмету закупівлі.

6. Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається, протягом терміну, який передбачено технічними умовами та стандартами на даний товар.

7.Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

8.Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

9. Для підтвердження відповідності запропонованого товару та Виробника такого товару вимогам тендерної документації до предмету закупівлі, чинного законодавства та стандартам, Учасник у складі пропозиції надає:

- Сертифікат відповідності, щодо підтвердження органом по сертифікації відповідності труб напірних з поліетилену РЕ-100 для будівництва мереж холодного водопостачання (у т.ч. господарсько-питного призначення).

- Протокол сертифікаційних випробувань, у відповідності до розділу «На підставі» чинного сертифікату відповідності на продукцію.

- Висновок санітарно-епідеміологічної експертизи органів МОЗ України щодо відповідності труб з поліетилену медичним критеріям безпеки, в тому числі щодо придатності до мереж господарсько-питного водопостачання.

* Якщо Учасник пропонує еквівалент, то Учасник гарантує його відповідність якісним характеристикам вказаного Замовником предмету закупівлі, у тому числі щодо призначення, виробничих, споживчих характеристик, строку придатності Товару тощо. Учасник погоджується з тим, що у разі виявлення Замовником невідповідності заявленого ним еквіваленту предмету закупівлі, Замовник відхиляє пропозицію цього Учасника.

Поставка здійснюється у відповідності зі встановленими в Україні стандартам або технічним умовами, і забезпечує, за умови належного поводження з вантажем, захищеність товару під час транспортування і збереження.

На кожну партію товара обов’язково надаються всі супроводжуючі документи (товарно-транспортна накладна, накладна, документ, що засвідчує якість продукції, а саме: документ виробника про якість партії труб, виробів).

Інші вимоги щодо якості  товару, які Учасник повинен надати :

- Документ про якість (паспорт або сертифікат якості тощо) оформлений виробником на партію продукції.

Порівняльна форма

| Точна назва товару та основні технічні та якісні характеристики товару, що вимагаються Замовником | Точна назва еквіваленту товару та основні технічні та якісні характеристики товару, що пропонується учасником |
| --- | --- |

У разі надання еквіваленту товару Учасники у складі пропозиції разом з технічними характеристиками Товару надають посилання на сторінку з технічними характеристиками запропонованого товару на сайті виробника (продавця, дилера).