Заказная спецификация устройства защиты и управления

ABB REL650*1.3 Open (открытая конфигурация)

| Спецификация устройства | Кол-во | Выбор | Примечание |
| --- | --- | --- | --- |
| REL650: |  |  |  |
| Корпус 3U 1/1 19” для устройства Relion 650 |  | 2 шт. |  |
| Тип подключения для модулей аналоговых входов |  |  | Можно выбрать один вариант |
| Зажимы стандартного типа (винтовые) | - | Х |  |
| Зажимы кольцевого типа | - |  |  |
| Тип подключения для блока питания, модулей входов/выходов и связи |  |  | Можно выбрать один вариант |
| Зажимы стандартного типа (винтовые) | - | Х |  |
| Зажимы кольцевого типа | - |  |  |
| Блок питания |  |  | Можно выбрать один вариант |
| Модуль питания (PSM01) 24-30 VDC, 9BO | - |  |  |
| Модуль питания (PSM02) 48-125 VDC, 9BO | - |  |  |
| Модуль питания (PSM03) 110-250 VDC, 100–240V AC, 9BO | - | Х |  |
| Блок процессора и связи |  |  | Можно выбрать один вариант |
| Модуль процессора и связи (СOM05) 12BI, IRIG-B, RS485, Ethernet LC optical, ST serial | - | Х |  |
| Модуль процессора и связи (СOM03) IRIG-B, RS485, 3 Ethernet LC optical, ST serial, ST PPS Slave (PRP) | - |  |  |
| Логика |  |  | Можно выбрать один вариант |
| Логика трехфазного отключения (SMPPTRC) | 1-2 | 1 |  |
| Логика пофазного отключения (SPTPTRC) | 1 |  |  |
| Дополнительно заказываемые функции |  |  |  |
| Дистанционные защиты |  |  |  |
| Логика приоритета выбора фаз (PPLPHIZ) | 0-1 |  |  |
| Функция выявления качаний (ZMRPSB) | 0-1 | 1 |  |
| Токовые защиты |  |  |  |
| Фазная токовая отсечка, трехфазное действие (PHPIOC) | 0-1 | 1 |  |
| Фазная токовая отсечка, пофазное действие (SPTPIOC) | 0-1 |  | Только при выборе пофазного откл. SPTPTRC |
| Четырёхступенчатая максимально-токовая защита, трехфазное действие (OC4PTOC) | 0-1 | 1 |  |
| Четырёхступенчатая максимально-токовая защита, пофазное действие (OC4SPTOC) | 0-1 |  | Только при выборе пофазного откл. SPTPTRC |
| Токовая отсечка нулевой последовательности (EFPIOC) | 0-1 | 1 |  |
| Четырёхступенчатая токовая защита нулевой последовательности (EF4PTOC) | 0-1 | 1 |  |
| Чувствительная направленная защита по току и мощности нулевой последовательности (SDEPSDE) | 0-1 |  |  |
| Двухступенчатая минимально-токовая защита, (UC2PTUC) | 0-1 | 1 |  |
| Тепловая защита по одной постоянной времени – Цельсий (LCPTTR) | 0-1 |  |  |
| Тепловая защита по одной постоянной времени – Фаренгейт (LFPTTR) | 0-1 |  |  |
| УРОВ, трехфазное действие (CCRBRF) | 0-2 | 1 |  |
| УРОВ, пофазное действие (CSPRBRF) | 0-1 |  | Только при выборе пофазного откл. SPTPTRC |
| Токовая защита ошиновки (STBPTOC) | 0-1 |  |  |
| Защита от непереключения фаз (CCRPLD) | 0-2 |  |  |
| Защита от обрыва проводника (BRCPTOC) | 0-1 | 1 |  |
| Направленная защита от уменьшения мощности (GUPPDUP) | 0-1 |  |  |
| Направленная защита от увеличения мощности (GOPPDUP) | 0-1 |  |  |
| Токовая защита обратной последовательности (DNSPTOC) | 0-1 | 1 |  |
| Защиты по напряжению |  |  |  |
| Двухступенчатая защита от понижения напряжения (UV2PTUV) | 0-1 | 1 |  |
| Двухступенчатая защита от повышения напряжения (OV2PTOV) | 0-1 | 1 |  |
| Двухступенчатая защита от повышения напряжения нулевой последовательности (ROV2PTOV) | 0-1 | 1 |  |
| Защита от потери напряжения (LOVPTUV) | 0-1 | 1 |  |
| Защиты по частоте |  |  |  |
| Защита от понижения частоты (SAPTUF) | 0-2 | 1 |  |
| Защита от повышения частоты (SAPTOF) | 0-2 | 1 |  |
| Защита по скорости изменения частоты (SAPFRC) | 0-2 | 1 |  |
| Контроль вторичных цепей |  |  |  |
| Контроль токовых цепей (CCSRDIF) | 0-2 | 1 |  |
| Контроль цепей переменного напряжения (SDDRFUF) | 0-3 | 1 |  |
| Управление |  |  |  |
| Контроль синхронизма и подачи напряжения, синхронизация (SESRSYN) | 0-2 | 1 |  |
| АПВ, трехфазное действие (SMBRREC) | 0-2 | 1 |  |
| АПВ, одно- и трехфазное действие (STBRREC) | 0-1 |  | Только при выборе пофазного откл. SPTPTRC |
| Управление коммутационными аппаратами, 8 КА, 1 выключатель (APC8) | 0-1 |  | Можно выбрать или APC8, или CBC1(2) |
| Управление 1 выключателем (CBC1) | 0-1 | 1 | Можно выбрать или APC8, или CBC1(2) |
| Управление 2 выключателями (CBC2) | 0-1 |  | Можно выбрать или APC8, или CBC1(2) |
| Логика телеускорения защит |  |  |  |
| Логика телеускорения ДЗ (ZCPSCH) | 0-1 | 1 |  |
| Логика реверса мощности и ускорения конца ЛЭП со слабым питанием для ДЗ, трехфазное действие (ZCRWPSCH) | 0-1 | 1 |  |
| Логика реверса мощности и ускорения конца ЛЭП со слабым питанием для ДЗ, пофазное действие (ZCRSWPSCH) | 0-1 |  | Только при выборе пофазного откл. SPTPTRC |
| Логика телеускорения ТЗНП (ECPSCH) | 0-1 | 1 |  |
| Логика реверса мощности и ускорения конца ЛЭП со слабым питанием для ТЗНП, трехфазное действие (ECRWPSCH) | 0-1 | 1 |  |
| Логика |  |  |  |
| Блоки конфигурируемой логики Q/T | 0-1 | 1 |  |
| Логика трехфазного отключения (SMPPTRC, 94) | 0-1 | 1 |  |
| Мониторинг |  |  |  |
| Контроль аккумуляторной батареи (SPVNZBAT) | 0-1 | 1 |  |
| Контроль газовой изоляции (SSIMG,) | 0-1 |  |  |
| Контроль изоляции с жидкой средой(SSIML) | 0-1 |  |  |
| Контроль состояния выключателя (SSCBR) | 0-1 | 1 |  |
| Основной язык ИЧМ (обязательный) |  |  |  |
| Английский IEC | - | Х |  |
| Дополнительный язык ИЧМ (по заказу) |  |  |  |
| Русский | - | Х |  |
| Дополнительные аппаратные модули |  |  |  |
| ИЧМ |  |  | Тип экрана – символы для корпуса |
| Местный ИЧМ (LHMI) IEC 3U 1/1 19" | - | X |  |
| Местный ИЧМ (LHMI) ANSI 3U 1/1 19" | - |  |  |
| Аналоговые входы |  |  |  |
| Модуль TRM |  |  | Правило: Один модуль должен быть обязательно выбран |
| Модуль TRM (TRM) 6I+4U, 1/5A,100/220V | - | X |  |
| Модуль TRM (TRM) 8I+2U, 1/5A, 100/220V | - |  |  |
| Модуль TRM (TRM) 4I, 1/5A+1I, 0.1/0.5A+5U, 100/220V | - |  |  |
| Модуль TRM (TRM) (TRM) 4I+6U, 1/5A, 100/220V | - |  |  |
| Модуль AIM |  |  | Правило: Один модуль может быть дополнительно выбран |
| Правило AIM (AIM) 6I+4U, 1/5A, 100/220V | - |  |  |
| Правило AIM (AIM) 4I, 1/5A+1I, 0.1/0.5A+5U, 100/220V | - |  |  |
| Модули дискретных входов и выходов |  |  | Если заказан AIM, можно заказать только 2 модуля BIO |
| Модуль BIO (BIO) | 1-4 | 3 |  |
| Монтажный комплект для реечного монтажа |  |  |  |
| Монтажный комплект для реечного монтажа 3U 1/1 19” | - | X |  |