Київська міська державна адміністрація

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО

«КИЇВСЬКИЙ МЕТРОПОЛІТЕН»

_______________________________________________________________

# проспект Перемоги, 35, м. Київ, 03056

Учасникам торгів на закупівлю:

Підіймальне обладнання, код 42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» за ДК 021:2015.

Шановні  учасники!

Повідомляємо Вас про те, що рішенням уповноваженої особи було внесено зміни до тендерної документації на закупівлю: Підіймальне обладнання, код 42410000-3 «Підіймально-транспортувальне обладнання» за ДК 021:2015, оголошення про проведення відкритих торгів було розміщено в електронній системі закупівель, номер оголошення в ЦБД UA-2023-12-27-005252-а, а саме:

- Підпункт 1.1 пункту 1 «Кінцевий строк подання тендерної пропозиції» розділу IV «Подання та розкриття тендерної пропозиції» тендерної документації викласти в такій редакції:

«Кінцевий строк подання тендерних пропозицій -  10.01.2024 року до 17-00 год.».

- Додаток 2 до тендерної документації викласти в такій редакції:

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Підіймальне обладнання, код 42410000-3

«Підіймально-транспортувальне обладнання» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Одиниця виміру | Кількість | Виробник товару або торговельна марка** | Країна походження товару*** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Домкрат гаражний (тип 1) | шт | 10 |  |  |
| 2 | Домкрат гаражний (тип 2) | шт | 6 |  |  |
| 3 | Домкрат гаражний (тип 3) | шт | 2 |  |  |
| 4 | Домкрат гаражний (тип 4) | шт | 1 |  |  |
| 5 | Домкрат гаражний (тип 5) | шт | 1 |  |  |
| 6 | Стіл гідравлічний підіймальний | шт | 3 |  |  |
| ВСЬОГО | шт | 23 |  |  |

Опис:

Товар (за позиціями 1-5) призначений для виконання підготовчих робіт з метою технічного обслуговування та ремонту механічного обладнання вагонів експлуатаційного парку метрополітену та автотранспорту.

Товар (за позицією 6) призначений для переміщення обладнання рухомого складу, підняття та опускання мотор-компресора під час його заміни на вагонах експлуатаційного парку метрополітену.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. За позицією 1:

1.1.1. Тип – пляшковий гідравлічний.

1.1.2. Матеріал корпусу – сталь, чавун.

1.1.3. Наявний захист від перевантажень.

1.1.4. Максимальна вантажопідйомність – _____ т (зазначається учасником максимальна вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 1,0 т).

1.1.5. Мінімальна висота підхвату – _____ мм (зазначається учасником мінімальна висота підхвату, яка повинна бути не більше 190 мм).

1.1.6. Максимальна висота підйому – _________ мм (зазначається учасником максимальна висота підйому, яка повинна бути не менше 345 мм).

1.1.7. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 3 кг).

1.2. За позицією 2:

1.2.1. Тип – пляшковий гідравлічний.

1.2.2. Матеріал корпусу – сталь, чавун.

1.2.3. Наявний захист від перевантажень.

1.2.4. Максимальна вантажопідйомність – _____ т (зазначається учасником максимальна вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 6,0 т).

1.2.5. Мінімальна висота підхвату – _____ мм (зазначається учасником мінімальна висота підхвату, яка повинна бути не більше 220 мм).

1.2.6. Максимальна висота підйому – _________ мм (зазначається учасником максимальна висота підйому, яка повинна бути не менше 410 мм).

1.2.7. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 9 кг).

1.3. За позицією 3:

1.3.1. Тип – пляшковий гідравлічний.

1.3.2. Матеріал корпусу – сталь, чавун.

1.3.3. Наявний захист від перевантажень.

1.3.4. Максимальна вантажопідйомність – _____ т (зазначається учасником максимальна вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 50,0 т).

1.3.5. Мінімальна висота підхвату – _____ мм (зазначається учасником мінімальна висота підхвату, яка повинна бути не більше 300 мм).

1.3.6. Максимальна висота підйому – _________ мм (зазначається учасником максимальна висота підйому, яка повинна бути не менше 356 мм).

1.3.7. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 35 кг).

1.4. За позицією 4:

1.4.1. Тип – підкатний гідравлічний.

1.4.2. Матеріал корпусу – сталь, чавун.

1.4.3. Наявний захист від перевантажень.

1.4.4. Максимальна вантажопідйомність – _____ т (зазначається учасником максимальна вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 2,0 т).

1.4.5. Мінімальна висота підхвату – _____ мм (зазначається учасником мінімальна висота підхвату, яка повинна бути не більше 130 мм).

1.4.6. Максимальна висота підйому – _________ мм (зазначається учасником максимальна висота підйому, яка повинна бути не менше 400 мм).

1.4.7. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 20 кг).

1.5. За позицією 5:

1.5.1. Тип – підкатний пневматичний.

1.5.2. Наявний клапан аварійного скидання тиску.

1.5.3. Робочий тиск в пневматичній системі – _____ атм (зазначається учасником робочий тиск в пневматичній системі, який повинен бути не більше 8 атм).

1.5.4. Максимальна вантажопідйомність – _____ т (зазначається учасником максимальна вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 4,0 т).

1.5.5. Мінімальна висота підхвату – _____ мм (зазначається учасником мінімальна висота підхвату, яка повинна бути не більше 180 мм).

1.5.6. Максимальна висота підйому – _________ мм (зазначається учасником максимальна висота підйому, яка повинна бути не менше 470 мм).

1.5.7. Маса – _____ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 20 кг).

1.6. За позицією 6:

1.6.1. Товар має гідравлічний ручний або педальний привод підйому, рукоятку для ручного переміщення та механізм гальм, оснащений гідравлічним клапаном для контролю швидкості опускання та перепускним клапаном для захисту насоса від перевантаження.

1.6.2. Вантажопідйомність – ______ кг (зазначається учасником вантажопідйомність, яка повинна бути не менше 500 кг).

1.6.3. Висота поверхні столу (у нижньому положенні) – ________ мм (зазначається учасником висота поверхні столу (у нижньому положенні), яка повинна бути не більше 340 мм).

1.6.4. Висота поверхні столу (у піднятому положенні) – _____ мм (зазначається учасником висота поверхні столу (у піднятому положенні), яка повинна бути не менше 900 мм).

1.6.5. Висота підйому – _____ мм (зазначається учасником висота підйому, яка повинна бути не менше 620 мм).

1.6.6. Діаметр коліс – _____ мм (зазначається учасником діаметр коліс, який повинен бути в межах від 120 мм до 127 мм).

1.6.7. Габаритні розміри платформи (ДхШхВ) – ____х____х____ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 1000х600х50 мм);

1.6.8. Маса – _________ кг (зазначається учасником маса, яка повинна бути не більше 100 кг).

2. Умови поставки:

2.1. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.2. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше _________ (зазначається учасником рік виготовлення, який повинен бути не раніше 2021 року).

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару (на кожну одиницю товару): ________________________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару згідно з таким переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, керівництво/інструкція/настанова з/по експлуатації/використання.

У разі якщо вид(и) документу(ів) виробника на товар за окремими позиціями відрізняється, учасником зазначається(ються) відповідний(і) вид(и) документу(ів) за кожною позицією або групою позицій, але, у будь якому випадку, вид(и) зазначеного(их) документу(ів) повинен(ні) міститися у переліку, наведеному Замовником).

3. Гарантійні зобов'язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить __________ місяців з дати прийняття товару Замовником (зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців з дати прийняття товару Замовником).

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* - учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання, відповідно до документа(ів), зазначеного(их) у п.2.3 цієї технічної специфікації;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).

Уповноважена особа	                Олена ШВЕЦЬ

(044) 238 59 36