Додаток 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА  КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

на закупівлю товарів:

Тістоміс спіральний професійний

(Класифікація за ДК 021:2015: 39310000-8 - Обладнання для

закладів громадського харчування)

1. Технічні та кількісні характеристики предмета закупівлі:

| № з/п | Назва товару | Технічні характеристики | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Тістоміс спіральний професійний | Тістоміс спіральний професійний (Виробництво Італія або рівноцінний еквівалент) Голова тістомісу фіксована, діжа незнімна. Гратчаста кришка оснащена мікро-вимикачами. Корпус тістомісильної машини має бути виготовлений з металу, пофарбований білою фарбою стійкою до механічних впливів та корозії. Деталі машини, які контактують з тістом, виготовлені з харчової нержавіючої сталі. Спіраль, решітка, чаша виконані з нержавіючої сталі На колесах Кількість швидкостей: 2 Об’єм чаші: 16 л Заміс тіста: 12 кг Вага : 72 кг Споживана потужність не більше: 0,75 кВт. Габаритні розміри не менше 385/670/725. | шт. | 1 |

Примітка: Усі можливі збіги технічних характеристик з конкретними товарними марками, брендами вважати за еквівалент. З метою дотримання законодавства про захист економічної конкуренції, учасник може враховувати еквівалент або аналог за умов відповідності опису елементу, тому всі посилання на конкретну марку, виробника, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, слід читати з виразом «або еквівалент». Учасником може надаватись еквівалент товару. Еквівалентом вважається подібний товар технічні та якісні характеристики якого кращі або відповідають встановленим вимогам.

2. Інші умови.

2.1. Товар повинен бути в спеціальній упаковці, яка відповідає характеру товару і захищає його від пошкоджень під час поставки.

2.2. Товар повинен відповідати технічним, кількісним та якісним вимогам Замовника. Для підтвердження Учасник надає заповнену таблицю відповідності запропонованого товару технічним, кількісним та якісним вимогам із зазначенням повної інформації про товар (виробник, країна-виробник, модель, артикул, фото, технічні характеристики, тощо) для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника. У разі відсутності зазначених вимог, Замовник відхиляє тендерну пропозицію пропозицію Учасника.

2.3. Завантаження та розвантаження Товару здійснюється представниками Учасника  (Постачальника) на адресу Замовника.

2.4. Умовою поставки товару є безкоштовна доставка до  Замовника з перевіркою комплектності, цілісності, відсутності пошкоджень та пусконалаштування товару в присутності представників Замовника (гарантійний лист Учасника).

2.5. Довідку в довільній формі що товар не внесено до Переліку товарів, заборонених до ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації, згідно Постанови Кабінету Міністрів від 30.12.2015 №1147 «Про заборону ввезення на митну територію України, що походять з Російської Федерації», зі змінами чинними на момент подання тендерної пропозиції.

2.6. Учасник надає лист-гарантію від виробника або його офіційного представника в Україні, про можливість забезпечення товаром Учасника у необхідній кількості, з відповідною якістю, завірений підписом та печаткою (у різі наявності) виробника або його офіційного представника в Україні.

2.7. Гарантійний лист Учасника, щодо гарантійного обслуговування обладнання. Термін гарантійного обслуговування товару з моменту введення його в експлуатацію не менше 12 місяців. Заміна та ремонт обладнання, що вийшло з ладу під час гарантійного терміну проводиться безпосередньо Учасником – переможцем.

2.8. Для підтвердження якості товару Учасник повинен надати завірені належним чином копії наступних документів:

- копії санітарно-гігієнічних висновків або декларацій, або сертифікатів відповідності на запропоноване обладнання.

2.9. Якість поставленого товару повинна відповідати вимогам чинного Законодавства України. Якщо товар виявиться неякісним або таким, що не відповідає технічним умовам тендерної документації, Учасник (Постачальник) зобов’язаний замінити цей товар в термін 5 робочих днів. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості (транспортні витрати, тощо) несе Учасник (Постачальник), про що надає гарантійний лист. У разі відмови Учасником (Постачальником) заміни товару неналежної якості або товару, який не відповідає умовам закупівлі, такий договір буде розірвано, а поставка товару буде визнана такою що не відбулась.

До уваги Учасників!!!  Зверніть увагу: прохання не занижувати ціни на товар за рахунок зниження його якості. Країну виробника КИТАЙ – не пропонувати! 
Пропозиції надавайте за реальними цінами, за якими ви зможете поставляти якісний товар. 
У випадку поставки неякісного товару договір буде розірвано.