Додаток № 1

до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ
ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Промисловий твердопаливний котел 99 кВт

(Код ДК 021:2015: 44620000-2 - Радіатори і котли для систем центрального опалення та їх деталі)

Місце поставки товару: м. Київ, вул. Залізничне шосе, 41

Строк поставки товару: до 31 грудня 2023 року.

Кількість товару: 1 штука.

Загальна характеристика

Промисловий твердопаливний котел 99 кВт - це котел тривалого горіння призначений для опалення складських та виробничих приміщень, теплиць, ферм, будинків та адміністративних будівель площею до 1200 кв.м.

При виготовленні котлів використовується жароміцна, котлова сталь. Застосування котлової сталі є запорукою зносостійкості та міцності котла. Завантажувальна камера котла та теплообмінник виготовлені зі сталі завтовшки 5 мм.

Даний котел призначений для спалювання будь-якого виду палива, вугілля, брикети, дрова (сухі та вологі), тріска, тирса та побутові відходи. Тривалість роботи котла на одному завантаженні дров до 48 годин.

Котли повинні проходити контроль якості на всіх етапах виробництва, з відповідною відміткою відділу технічного контролю в паспорті.

Основні технічні характеристики:

| Вага | 550 кг |
| --- | --- |
| Виробник | ZUBR |
| Гарантійний термін | 5 років |
| Країна виробник | Україна |
| Коефіцієнт корисної дії | 95 % |
| Вид палива | Тверде |
| Тип топки | Закрита |
| Потужність номінальна | 99 кВт |
| Призначення котла | Одноконтурний |
| Спосіб установки | Підлоговий |
| Матеріал теплообмінника | Сталь |
| Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
| Колір | Зелений |
| Стан | Новий |
| Теплоносій | Вода |
| Площа обігріву | 990 кв.м |
| Тип котла | Тривалого горіння |
| Автоматична подача палива | Ні |
| Товщина сталі | 5 мм |
| Патрубки | 2 дюйма |
| Параметри топки – завантажувальна камера: - ширина - висота | 60 см х 60 см 1 м |

Товар повинен бути новим, якісним, таким, що не був у використанні, в тому числі не використовувався (не виставлявся) на виставках, виготовленим у 2023 році та придатним до використання протягом гарантійного строку.

Якість та комплектність товару повинна в усьому відповідати Держстандартам (ДСТУ) або ТУ, повинна бути підтверджена сертифікатами відповідності, сертифікатами якості виробника, тощо.

Товар повинен бути упакований належним чином, що забезпечує захист його від пошкодження або псування під час транспортування та зберігання. Упаковка повинна бути заводською з відповідним маркуванням, безпечною при перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах.

На товар гарантія надається строком на 5 (п’ять) років з моменту отримання товару.

Учасник самостійно забезпечує транспортування та доставку товару до кінцевого пункту призначення, зазначеного в тендерній документації. У ціну товару включені усі додаткові витрати, які пов’язані з доставкою товару, а саме: вартість самого товару, витрати на транспортування товару до місця поставки, страхування, навантаження, розвантаження, сплату податків та зборів (обов’язкових платежів), та інші платежі, усі інші витрати.

Учасник має надати письмову згоду з цими вимогами у складі своєї пропозиції. Кожна партія товару супроводжується документом, що засвідчує якість товару.

У разі наявності в даній тендерній документації посилання на конкретні торгові марки чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент»