Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.2. Місцезнаходження: Металургійний район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.3. Предмет закупівлі: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.4. Дані про розробника проекту: ТОВ «СТЕМ ІНЖИНІРИНГ», шифр проекту КТМ-23.06.

1.5. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.6. Джерело фінансування: Бюджетні кошти.

2. Обсяг робіт:

2.1. Обсяг будівельних робіт з капітального ремонту теплових мереж «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці 
ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» Коригування зазначений у «Відомості обсягів робіт».

2.2. Ознайомитися з проектною документацією «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» Коригування Учасник має можливість за адресою: Дніпропетровська область, м. Кривий Ріг, провулок Квітки Цісик, 9, каб. 14.

3. Вимоги до якості виконання робіт:

3.1. Підрядник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

3.1.1. Проєктною документацією, затвердженою Замовником;

3.1.2. Нормативною документацією, а саме:

- ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

- Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491;

- Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417;

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)»;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 27.03.2007 № 62;

- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепловикористовувальних установок, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
соціальної політики України від 19.01.2018  № 62;

- ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами № 1, № 2 та № 3;

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

3.2. Будівельні роботи мають відповідати сучасним вимогам щодо технології виконання робіт.

4. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

4.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) і надана в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx.

4.2. Учасник процедури закупівлі повинен надати у складі тендерної пропозиції:

- Договірну ціну;

- Локальні кошториси;

- Підсумкову відомість ресурсів;

- Розрахунок загальновиробничих витрат;

- Розрахунок адміністративних витрат;

- Розрахунок прибутку;

- Розрахунки інших витрат Учасника (в разі необхідності);

- Інформаційну Модель Договірної Ціни (*IMD).

5. Вимоги до Учасника:

5.1. Учасник у складі своєї пропозиції повинен надати оригінал або завірену копію чинної ліцензії та оригінал або завірену копію дозвільного документа на виконання робіт в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах, тощо), а також на земляні роботи, що виконуються на глибині понад 2 метри або в зоні розташування підземних комунікацій та на зварювальні, газополум’яні, а також наплавочні і паяльні роботи, що виконуються із застосуванням відкритого полум’я.

5.2. Учасник надає чинний сертифікат на систему управління щодо протидії корупції ISO 37001:2016 та/або ДСТУ ISO 37001:2018

5.3. Учасник надає чинний сертифікат на систему управління якістю ISO 9001:2015 та/або ДСТУ ISO 9001:2018

5.4. Учасник надає чинний сертифікат на систему екологічного управління ISO 14001:2015 та/або ДСТУ ISO 14001:2015

5.5 Учасник надає чинний сертифікат на систему управління охороною здоров’я та безпекою праці ISO 45001:2018 та/або ДСТУ ISO 45001:2019

5.6. Довідку в довільній формі за підписом уповноваженої особи Учасника щодо дотримання заходів із захисту довкілля із зазначенням цих заходів. Для підтвердження застосування заходів із захисту довкілля під час виконання робіт, учасником надається копія чинного договору, укладеного між Учасником та підприємством, яке здійснює експлуатацію полігону, для захоронення ТПВ, які будуть утворюватися в процесі виконання робіт на спеціально відведених місцях чи на об’єктах поводження з відходами, дійсний на строк виконання робіт.

6. Термін виконання робіт:

Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт, але не пізніше 15 жовтня 2024 року.

7. Гарантійний строк:

7.1. Гарантійний строк на виконані роботи** повинен становити десять років від дати підписання Замовником та Підрядником Акту готовності об’єкту до експлуатації.

** «Гарантійний строк на виконані роботи» – це період часу, протягом якого Підрядник гарантує досягнення об’єктом будівництва визначених у проектній документації показників та можливість експлуатації об’єкта, і несе відповідальність за дефекти, виявлені в цей період. «Гарантійний строк на виконані роботи» поширюється на все, що становить результат роботи, якщо інше не встановлено договором та Тендерною документацією.

7.2. Гарантійний строк на обладнання** встановлюється згідно з гарантійними зобов’язаннями заводів-виробників відповідного обладнання, але у будь-якому разі становлять не менше 24 місяців з дати підписання Сторонами Акта готовності об’єкта до експлуатації, а у разі е підписання такого Акта – з дати підписання Сторонами останнього Акта приймання виконаних будівельних робіт за формою КБ-2в за Договором.

ВІДОМІСТЬ ОБСЯГІВ РОБІТ

«Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг,

Дніпропетровська область». Коригування.

| № | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-1 улаштування теплової мережі Умови виконання робіт К=1,06 |  |  |  |
|  | Розділ №1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,4 м3 у відвал, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 5 635 |  |
| 2 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 [Доробка вручну, зачищення дна i стiнок з викиданням грунту в котлованах i траншеях, розробленого механiзованим способом] | м3 ґрунту | 565 |  |
| 3 | Кріплення інвентарними щитами стінок траншей шириною до 2 м в стійких ґрунтах | м3 ґрунту | 2 570 |  |
| 4 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (лотки верхні Л5-8=1шт., Л6-8=46шт., Л7-8=191шт., Л23-8=62шт.) | м3 | 420,82 |  |
| 5 | (Демонтаж) Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (лотки нижні Л5-8=1шт., Л6-8=18шт., Л7-8=9шт., Л23-8=8шт.) | м3 | 49,34 |  |
|  | *Лотки демонтуються зі збереженням для подальшого використання, не використані Передаються Замовнику |  |  |  |
| 6 | Лотки каналів збірні з/б марки Л5-8 серія 3.006.1-2.88 | шт. | 2 | повернення матеріалу |
| 7 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.88 | шт. | 37 | повернення матеріалу |
| 8 | Лотки каналів збірні з/б марки Л7-8 серія 3.006.1-2.88 | шт. | 88 | повернення матеріалу |
| 9 | Лотки каналів збірні з/б марки Л23-8 серія 3.006.1-2.88 | шт. | 35 | повернення матеріалу |
| 10 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 1 (очищення каналів та камер) | м3 | 830 |  |
| 11 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 830 |  |
| 12 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 1 328 |  |
| 13 | Робота на відвалі, група ґрунту 1 | м3 | 830 |  |
| 14 | Водовідлив з підвалу відцентровими насосами (Відкачка води з теплових камер ) | м3 води | 140 |  |
| 15 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм (Із збереженням: 2080 м) | м | 2 080 |  |
| 16 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм (із збереженням) (Демонтаж) | м труби, укладеної у футляр | 240 |  |
| 17 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм (Із збереженням: 120 м) | м | 120 |  |
| 18 | Труби сталевi зовнiшнiй дiаметр 530 мм, товщина стiнки 6 мм (передача Замовнику) | м | 2440 | повернення матеріалу |
| 19 | Прокладання трубопроводів діаметром 250 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С (Із збереженням: 273х8 - 18 м) (Демонтаж) | м | 18 |  |
| 20 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 273 мм, товщина стiнки 8 мм (передача Замовнику) | м | 18 | повернення матеріалу |
| 21 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С (Із збереженням: 219х8 - 26 м) | м | 26 |  |
| 22 | Труби сталевi зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 5 мм (передача Замовнику) | м | 26 | повернення матеріалу |
| 23 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С (Зі збереженням 11м) | м | 11 |  |
| 24 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 4,5 мм (передача Замовнику) | м | 11 | повернення матеріалу |
| 25 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С (Зі збереженням: 108х6 - 6м) | м | 6 |  |
| 26 | Труби сталевi електрозварнi прямошовнi iз сталi марки 20, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 3,5 мм (передача Замовнику) | м | 6 | повернення матеріалу |
| 27 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С (Брухт металевий:57х3- 2м x 0,00523т = 0,01046т+ 25х2 - 6м х 0,00163 = 0,00978т.) | м | 8 |  |
| 28 | (Демонтаж) Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С (Брухт металевий: 3м х 0,01036т = 0,03108т) | м | 3 |  |
| 29 | (Демонтаж) Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути (5115-3400кг враховнаих в нормах на демонтаж трубопроводів=1715кг) | т конструкцій | 1,715 |  |
|  | ___Демонтаж кульових кранів (спускних) Ду 40 та Ду 20 враховано кошторисними нормами на демонтаж труб |  |  |  |
| 30 | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм (Брухт металевий: 1шт. х 0,0128т = 0,0128т) | шт | 1 |  |
| 31 | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром до 100 мм (д.80-6шт. х 0,0195т + д,100-3шт. х 0,027т = 0,198т) | шт | 9 |  |
| 32 | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм (4шт. х 0,05т = 0,2т) | шт | 4 |  |
| 33 | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм (6шт. х 0,076т = 0,456т) | шт | 6 |  |
| 34 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм (4шт. х 0,236т = 0,944т) (Демонтаж) | шт | 4 |  |
| 35 | (Демонтаж) Установлення сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм (4шт. х 1,021т = 4,084т) | шт | 4 |  |
| 36 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм (22шт. х 0,552т = 12,144т) (Демонтаж) | компенсатор | 22 |  |
| 37 | Брухт металевий | т | 23,21 | повернення матеріалу |
|  | Розділ № 2 Монтажні роботи |  |  |  |
| 38 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм | м | 2 080 |  |
| 39 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м | 240 |  |
| 40 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу 530х10 ДСТУ 8943:2019 | м | 2 320 |  |
| 41 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм | шт | 4 |  |
| 42 | Улаштування опор зі збірних залізобетонних конструкцій (опорні подушки) | м3 бетонних та залізобетонних конструкцій | 8,944 |  |
| 43 | Подушки опорні з/б марки ОП-5 серія 3,006.1-2.87 | шт | 172 |  |
| 44 | Опори рухомі ковзні ОПП2-100.530 | шт | 172 |  |
|  | _нерухома опора |  |  |  |
| 45 | Опора 530х9-ІІ Т7.11 нерухома лобова чотирьохупорна посилена серія 4.903-10 випуск 4 | шт | 16 |  |
| 46 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2 239 |  |
| 47 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 мм до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 2 239 |  |
| 48 | Мати мінераловатні теплоізоляційні “ТЕПЛОВЕНТ БРАНДІЗОЛ”, товщина 80 мм | м3 | 358 |  |
| 49 | Ізолонтейп спінений поліетилен з клейовим шаром 4 мм, фольгований, ширина 1м | м2 | 5 060 |  |
| 50 | Дріт 2,0-0-Ч | т | 0,6072 |  |
| 51 | Стрічка ГОСТ 3560-73 | т | 1,1891 |  |
| 52 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піску (10см) | м3 | 430 |  |
| 53 | Пісок природний, рядовий | м3 | 473 |  |
| 54 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (раніше демонтовані лотки) | м3 збірних конструкцій | 242,42 |  |
| 55 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.88 (РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНі) | шт | 27 |  |
| 56 | Лотки каналів збірні з/б марки Л7-8 серія 3.006.1-2.88 (РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНі) | шт | 112 |  |
| 57 | Лотки каналів збірні з/б марки Л23-8 серія 3.006.1-2.88 (РАНІШЕ ДЕМОНТОВАНі) | шт | 35 |  |
| 58 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (верхні) | м3 збірних конструкцій | 180,36 |  |
| 59 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.88 | шт | 19 |  |
| 60 | Лотки каналів збірні з/б марки Л7-8 серія 3.006.1-2.88 | шт | 79 |  |
| 61 | Лотки каналів збірні з/б марки Л23-8 серія 3.006.1-2.88 | шт | 28 |  |
| 62 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів (нижні) | м3 збірних конструкцій | 51,3 |  |
| 63 | Лотки каналів збірні з/б марки Л6-8 серія 3.006.1-2.88 | шт | 18 |  |
| 64 | Лотки каналів збірні з/б марки Л7-8 серія 3.006.1-2.88 | шт | 9 |  |
| 65 | Лотки каналів збірні з/б марки Л23-8 серія 3.006.1-2.88 | шт | 9 |  |
|  | ___МОНТАЖ ТРУБ В ТЕПЛОВИХ КАМЕРАХ |  |  |  |
| 66 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм | м | 120 |  |
| 67 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу 530х10 ДСТУ 8943:2019 | м | 120 |  |
| 68 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 500 мм, зовнішній діаметр 530 мм, товщина стінки 10 мм | шт | 7 |  |
| 69 | Улаштування опор зі збірних залізобетонних конструкцій (опорні подушки) | м3 бетонних та залізобетонних конструкцій | 0,832 |  |
| 70 | Подушки опорні з/б марки ОП-5 серія 3,006.1-2.87 | шт | 16 |  |
| 71 | Опори рухомі ковзні ОПП2-100.530 | шт | 16 |  |
|  | _нерухома опора |  |  |  |
| 72 | Металоконструкції нерухомих опор | т | 2,884 |  |
| 73 | Опора 530х9-ІІ Т7.11 нерухома лобова чотирьохупорна посилена серія 4.903-10 випуск 4 | шт | 10 |  |
| 74 | Улаштування нерухомих щитових опор з монолітного залізобетону iз бетону В20 (М250) | м3 | 2 |  |
| 75 | Суміші бетонні готові, клас бетону С16/20 дрібнозернисті | м3 | 2 |  |
| 76 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм | шт | 22 |  |
| 77 | Компенсатори сальникові із сталевих електрозварних та безшовних труб, для теплових мереж, діаметр 500 мм | шт | 22 |  |
| 78 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С | м | 8 |  |
| 79 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 2,02 |  |
| 80 | Труби сталеві безшовні гарячедеформовані із сталі марки 15, 20, 25, зовнішній діаметр 25 мм, товщина стінки 3 мм | м | 6,06 |  |
| 81 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 50 мм, зовнішній діаметр 57 мм, товщина стінки 5 мм | шт | 4 |  |
| 82 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С | м | 3 |  |
| 83 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу, зовнiшнiй дiаметр 89 мм, товщина стiнки 5 мм | м | 3,024 |  |
| 84 | Прокладання трубопроводів діаметром 100 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С | м | 6 |  |
| 85 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу, зовнiшнiй дiаметр 108 мм, товщина стiнки 6 мм | м | 6 |  |
| 86 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 100 мм, зовнішній діаметр 108 мм, товщина стінки 6 мм | шт | 10 |  |
| 87 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 Мпа та температурі 150 градусів С | м | 11 |  |
| 88 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу, зовнiшнiй дiаметр 159 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 11 |  |
| 89 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 150 мм, зовнішній діаметр 159 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 14 |  |
| 90 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С | м | 26 |  |
| 91 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу зовнiшнiй дiаметр 219 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 26 |  |
| 92 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 200 мм, зовнішній діаметр 219 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 16 |  |
| 93 | Прокладання трубопроводів діаметром 250 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С | м трубопроводу | 18 |  |
| 94 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу, зовнiшнiй дiаметр 273 мм, товщина стiнки 8 мм | м | 18 |  |
| 95 | Відводи гнуті під кутом 90 град. із сталі марки 20, радіус кривизни 1,5 Ду, Ру 10 МПа [100 кгс/см2], діаметр умовного проходу 250 мм, зовнішній діаметр 273 мм, товщина стінки 8 мм | шт | 12 |  |
| 96 | Перехід, зовнішній діаметр та товщина стінки 273х10-219х8 мм | шт | 1 |  |
| 97 | Доустановлення сталевих фасонних частин на мережах теплопостачання, діаметр труб 100-150 мм | т | 0,486 |  |
| 98 | Доустановлення опор під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути | т | 2,864 |  |
| 99 | Грунтування металевих поверхонь за 2 рази грунтовкою ХС-010 (труби та опори) | м2 | 123,045 |  |
| 100 | Грунтовка ХС-010 хімстійка | т | 0,0349 |  |
| 101 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ХС-710 за 2 рази (труби та опори) | м2 | 123,045 |  |
| 102 | Емаль ХС-710 | т | 0,0615 |  |
| 103 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 мм до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 120 |  |
| 104 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 мм до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 120 |  |
| 105 | Ізоляція трубопроводів діаметром до 76 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 8 |  |
| 106 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром до 76 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм (Ізолонтейп спінений фольгований) | м | 8 |  |
| 107 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 89 до 133 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 9 |  |
| 108 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 89 до 133 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм (Ізолонтейп спінений фольгований) | м | 9 |  |
| 109 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 159 до 273 мм матами із скляного штапельного волокна, матами із супертонкого скляного волокна, полотнами з БСТВ, матами звуковбирними, товщина ізоляційного шару 80 мм | м | 55 |  |
| 110 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 159 до 273 мм при товщині ізоляційного шару 80 мм (Ізолонтейп спінений фольгований) | м | 55 |  |
| 111 | Мати мінераловатні теплоізоляційні “ТЕПЛОВЕНТ БРАНДІЗОЛ”, товщина 80 мм | м3 | 25 |  |
| 112 | Ізолонтейп спінений поліетилен з клейовим шаром 4 мм, фольгований, ширина 1м | м2 | 357 |  |
| 113 | Дріт 2,0-0-Ч | т | 0,041112 |  |
| 114 | Стрічка ГОСТ 3560-73 | т | 0,0664 |  |
|  | ___Монтаж кульових кранів Ду20-40 враховано кошторисними нормами на монтаж труб |  |  |  |
| 115 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром до 50 мм для гарячої води та пари | комплект | 1 |  |
| 116 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 50 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 1 |  |
| 117 | Кран шаровий фланцевий, середовище: гаряча вода (t=120 °С) Ду 25 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 11с36п (з комплектом монтажних частин) | шт | 22 |  |
| 118 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 80 мм для гарячої води та пари | комплект | 6 |  |
| 119 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 80 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 6 |  |
| 120 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 100 мм для гарячої води та пари | комплект | 3 |  |
| 121 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 100 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 3 |  |
| 122 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 150 мм для гарячої води та пари | комплект | 4 |  |
| 123 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 150 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 4 |  |
| 124 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 200 мм для гарячої води та пари | комплект | 6 |  |
| 125 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 200 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 6 |  |
| 126 | Установлення засувок або клапанів сталевих діаметром 250 мм для гарячої води та пари | комплект засувок або клапанів | 4 |  |
| 127 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 250 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 4 |  |
| 128 | Установлення засувок або клапанів стальних для гарячої води і пари діаметром 500 мм | шт | 4 |  |
| 129 | Засувка фланцева, сердовище: гаряча вода (t=120 °С) (з комплектом монтажних частин) Ду 500 мм, Ру 1,6 МПа (16 кгс/м2) 30с41нж | шт | 4 |  |
|  | ___________________ |  |  |  |
| 130 | Засипка траншей та котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 2 | м3 ґрунту | 5 635 |  |
| 131 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 | м3 | 565 |  |
|  | ____УЛАШТУВАННЯ КОНТРОЛЬНОЇ ТРУБКИ В МІСЦЯХ ПЕРЕТИНУ З ГАЗОПРОВОДОМ ПРИРОДНОГО ГАЗУ: |  |  |  |
| 132 | Улаштування контрольної трубки | шт | 6 |  |
| 133 | Ковер газовий полімерпісчаний на контрольну трубку | шт | 6 |  |
| 134 | Труба сталева з покриттям бітумно-гумовою ізоляцією вельми посиленого типу гарячедеформована безшовна, зовнiшнiй дiаметр 57 мм, товщина стiнки 4 мм | м | 7,68 |  |
| 135 | Залізобетонна подушка під ковер (бетон М150) | м3 | 0,09 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 2-1-2 будівельні рішення |  |  |  |
|  | Розділ № 1 Демонтаж |  |  |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324 |  |  |  |
| 1 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 20 |  |
| 2 | Розбирання металевих балок перекриттів | балка | 2 |  |
| 3 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (стійки з труби д.219) (Демонтаж) | т | 0,3345 |  |
| 4 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,93 |  |
| 5 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 1,2 |  |
| 6 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (блоки ФБС) | м3 кладки | 13,8 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/1 |  |  |  |
| 7 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 2 |  |
| 8 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (блоки ФБС) | м3 кладки | 1,95 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/2 |  |  |  |
| 9 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 5 |  |
| 10 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (блоки ФБС) | м3 кладки | 3,65 |  |
| 11 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (стійки з труби д.219) (Демонтаж) | т | 0,0548 |  |
| 12 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 0,93 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/2а |  |  |  |
| 13 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 2 |  |
| 14 | Розбирання монолітних бетонних фундаментів (фундаментний блок) | м3 конструкції | 0,7 |  |
| 15 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,12 |  |
| 16 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (блоки ФБС) | м3 кладки | 3,65 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/2б |  |  |  |
| 17 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 3 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/3 |  |  |  |
| 18 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 6 |  |
| 19 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 0,53 |  |
| 20 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,14 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/4 |  |  |  |
| 21 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 8 |  |
| 22 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 0,7 |  |
| 23 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (стійки з труби д.219) (Демонтаж) | т | 0,0743 |  |
| 24 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (блоки ФБС) | м3 кладки | 1,15 |  |
| 25 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,42 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/5 |  |  |  |
| 26 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 5 |  |
| 27 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 0,24 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/6 |  |  |  |
| 28 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 5 |  |
| 29 | Монтаж дрібних металоконструкцій вагою до 0,5 т (стійки з труби д.219) (Демонтаж) | т | 0,09 |  |
| 30 | Розбирання металевих балок перекриттів | балка | 1 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/7 |  |  |  |
| 31 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж | шт плит | 6 |  |
| 32 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 0,5 |  |
| 33 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,14 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/8 |  |  |  |
| 34 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 (Плити покриття) (Демонтаж) | шт плит | 9 |  |
| 35 | Розбирання кам'яної кладки стін із шлакобетонних каменів (блоки ФБС) | м3 кладки | 5,21 |  |
| 36 | Розбирання монолітних перекриттів (балки) | м3 перекриття | 0,54 |  |
| 37 | Розбирання кам'яної кладки простих стін із цегли | м3 кладки | 0,72 |  |
| 38 | Розбирання цементних плінтусів | м плінтусів | 32,5 |  |
|  | _____________________________________________ |  |  |  |
| 39 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | т сміття | 161,9 |  |
| 40 | Перевезення будівельного сміття до 30 км | т | 161,885 |  |
| 41 | Брухт металевий | т | 0,91 | повернення матеріалу |
|  | *Демонтаж дорожнього покриття врахований в розідлі ГП |  |  |  |
|  | Розділ № 2 Монтаж |  |  |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324 |  |  |  |
| 42 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 | шт плит | 8 |  |
| 43 | Плита покриття ППо -1 1350х2080 х160 | шт | 6 |  |
| 44 | Плита покриття ПП 1350х2080х160 | шт | 2 |  |
| 45 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт плит | 9 |  |
| 46 | Плита покриття ППо-3 1350 х3800 х160 | шт | 1 |  |
| 47 | Плита покриття ПП 1350 х3800 х160 | шт | 5 |  |
| 48 | Плита покриття ППо-1 1910 х3800 х160 | шт | 1 |  |
| 49 | Плита покриття ППо-2 1910 х3800 х160 | шт | 1 |  |
| 50 | Плита покриття ППо-1 2350 х3260 х160 | шт | 1 |  |
| 51 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 4 |  |
| 52 | Балки 500 х400 х6800 | шт | 2 |  |
| 53 | Балки 400 х400 х3100 | шт | 2 |  |
| 54 | Забивання гнізд у цегляних стінах (пустоти) | м3 забиття | 2,28 |  |
| 55 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 934,8 |  |
| 56 | Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т (ФБС) | шт блоків | 5 |  |
| 57 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6 ДСТУ Б В .2.6-108:2010 | шт | 5 |  |
| 58 | Мурування окремих ділянок простих зовнішніх стін із цегли (стінка) | м3 кладки | 0,9 |  |
| 59 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 352,8 |  |
| 60 | Улаштування перемичок (бетонний плінтус) | м3 залізобетону в ділі | 0,43 |  |
| 61 | Суміші бетонні класу C8/10 F150 на дрібному заповнювачі | м3 | 0,43645 |  |
| 62 | Улаштування поясів в опалубці | м3 залізобетону в ділі | 6,54 |  |
| 63 | Бетон класу С20/25 W6 F150 | м3 | 6,638 |  |
| 64 | Гарячекатана арматурна сталь d=8 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,09 |  |
| 65 | Гарячекатана арматурна сталь d=12 А400С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,1691 |  |
| 66 | Гарячекатана арматурна сталь d=10 А400С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,03968 |  |
| 67 | Гарячекатана арматурна сталь d=10 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,02936 |  |
| 68 | Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини | м2 поверхні, що ізолюється | 18,1 |  |
| 69 | Кристалічна гідроізоляція PENETRON | кг | 18,1 |  |
| 70 | Установлення люка | шт | 10 |  |
| 71 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 10 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/1 |  |  |  |
| 72 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 2 |  |
| 73 | Балки 400 х400 х2500 | шт | 1 |  |
| 74 | Балки 400 х400 х2300 | шт | 1 |  |
| 75 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 | шт плит | 2 |  |
| 76 | Плита покриття ППо-1 1915 х2550 х160 | шт | 2 |  |
| 77 | Забивання гнізд у цегляних стінах (пустоти) | м3 забиття | 1,4 |  |
| 78 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 574 |  |
| 79 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 80 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 2 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/2 |  |  |  |
| 81 | Забивання гнізд у цегляних стінах (пустоти) | м3 забиття | 0,2 |  |
| 82 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 82 |  |
| 83 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт плит | 3 |  |
| 84 | Плита покриття ППо-2 1350 х3800 х160 | шт | 2 |  |
| 85 | Плита покриття ПП 1350 х3800 х160 | шт | 1 |  |
| 86 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 2 |  |
| 87 | Балки 400 х400 х2500 | шт | 2 |  |
| 88 | Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т (ФБС) | шт блоків | 4 |  |
| 89 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6 ДСТУ Б В .2.6-108:2010 | шт | 4 |  |
| 90 | Улаштування перемичок (бетонний плінтус) | м3 залізобетону в ділі | 0,25 |  |
| 91 | Суміші бетонні класу C8/10 F150 на дрібному заповнювачі | м3 | 0,25375 |  |
| 92 | Установлення люка | шт | 4 |  |
| 93 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 4 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/2а |  |  |  |
| 94 | Забивання гнізд у цегляних стінах (пустоти) | м3 забиття | 0,81 |  |
| 95 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 332,1 |  |
| 96 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт плит | 3 |  |
| 97 | Плита покриття ППо-3 1350 х3800 х160 | шт | 2 |  |
| 98 | Плита покриття ППо-1 2250 х2900 х160 | шт | 1 |  |
| 99 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 3 |  |
| 100 | Балки 400 х400 х2800 | шт | 2 |  |
| 101 | Балки 400 х600 х2900 | шт | 1 |  |
| 102 | Улаштування поясів в опалубці | м3 залізобетону в ділі | 0,5 |  |
| 103 | Бетон класу С20/25 W6 F150 | м3 | 0,508 |  |
| 104 | Гарячекатана арматурна сталь d=6 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,00558 |  |
| 105 | Гарячекатана арматурна сталь d=6 А400С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,0088 |  |
| 106 | Цементно -піщаний розчин М 100 | м3 | 0,15 |  |
| 107 | Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т (ФБС) | шт блоків | 2 |  |
| 108 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6 ДСТУ Б В .2.6-108:2010 | шт | 2 |  |
| 109 | Улаштування перемичок (бетонний плінтус) | м3 залізобетону в ділі | 0,07 |  |
| 110 | Суміші бетонні класу C8/10 F150 на дрібному заповнювачі | м3 | 0,07105 |  |
| 111 | Установлення люка | шт | 3 |  |
| 112 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 3 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/2б |  |  |  |
| 113 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт плит | 3 |  |
| 114 | Плита покриття ППо-3 1350 х3800 х160 | шт | 1 |  |
| 115 | Плита покриття ПП 1350 х3800 х160 | шт | 2 |  |
| 116 | Установлення люка | шт | 1 |  |
| 117 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 1 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/3 |  |  |  |
| 118 | Улаштування перемичок (опорна подушка) | м3 залізобетону в ділі | 0,1 |  |
| 119 | Бетон класу С20/25 W6 F150 | м3 | 0,102 |  |
| 120 | Цементно -піщаний розчин М 100 | м3 | 0,2 |  |
| 121 | Гарячекатана арматурна сталь d=10 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,00624 |  |
| 122 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 | шт плит | 6 |  |
| 123 | Плита покриття ППо -2 1350 х2550 х160 | шт | 2 |  |
| 124 | Плита покриття ПП 1350 х2550 х160 | шт | 4 |  |
| 125 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 1 |  |
| 126 | Балки 300 х400 х4200 | шт | 1 |  |
| 127 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 128 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 2 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/4 |  |  |  |
| 129 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 3 |  |
| 130 | Балки 300 х500 х5300 | шт | 1 |  |
| 131 | Балки 400 х400 х2300 | шт | 1 |  |
| 132 | Балки 400 х400 х2800 | шт | 1 |  |
| 133 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 | шт плит | 8 |  |
| 134 | Плита покриття ППо-2 1350 х2550 х160 | шт | 4 |  |
| 135 | Плита покриття ПП 1350 х2550 х160 | шт | 4 |  |
| 136 | Забивання гнізд у цегляних стінах (пустоти) | м3 забиття | 0,16 |  |
| 137 | Цегла керамічна одинарна повнотіла, розміри 250х120х65 мм, марка М100 | шт | 65,6 |  |
| 138 | Улаштування перемичок (бетонний плінтус) | м3 залізобетону в ділі | 0,56 |  |
| 139 | Суміші бетонні класу C8/10 F150 на дрібному заповнювачі | м3 | 0,5684 |  |
| 140 | Установлення люка | шт | 4 |  |
| 141 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 4 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/5 |  |  |  |
| 142 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт плит | 3 |  |
| 143 | Плита покриття ППо-2 1350 х3800 х160 | шт | 1 |  |
| 144 | Плита покриття ПП 1350 х3800 х160 | шт | 2 |  |
| 145 | Установлення люка | шт | 2 |  |
| 146 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 2 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/6 |  |  |  |
| 147 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 10 м2 | шт плит | 3 |  |
| 148 | Плита покриття ППо-1 1350 х3800 х160 | шт | 3 |  |
| 149 | Установлення люка | шт | 3 |  |
| 150 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 3 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/7 |  |  |  |
| 151 | Улаштування перемичок (опорна подушка) | м3 залізобетону в ділі | 0,1 |  |
| 152 | Бетон класу С20/25 W6 F150 | м3 | 0,102 |  |
| 153 | Цементно -піщаний розчин М 100 | м3 | 0,23 |  |
| 154 | Гарячекатана арматурна сталь d=10 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,00624 |  |
| 155 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 | шт плит | 6 |  |
| 156 | Плита покриття ППо -1 1350 х2550 х160 | шт | 3 |  |
| 157 | Плита покриття ПП 1350 х2550 х160 | шт | 3 |  |
| 158 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 1 |  |
| 159 | Балки 300 х400 х4200 | шт | 1 |  |
| 160 | Установлення люка | шт | 3 |  |
| 161 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 3 |  |
|  | ___ТЕПЛОВА КАМЕРА 324/8 |  |  |  |
| 162 | Монтаж перекриттів із залізобетонних плит при площі плит до 5 м2 | шт плит | 9 |  |
| 163 | Плита покриття ППо -1 1350 х2550 х160 | шт | 5 |  |
| 164 | Плита покриття ПП 1350 х2550 х160 | шт | 4 |  |
| 165 | Монтаж залізобетонних балок перекриття | шт | 2 |  |
| 166 | Балки 300 х400 х4200 | шт | 2 |  |
| 167 | Улаштування перемичок (бетонний плінтус) | м3 залізобетону в ділі | 0,81 |  |
| 168 | Суміші бетонні класу C8/10 F150 на дрібному заповнювачі | м3 | 0,82215 |  |
| 169 | Улаштування поясів в опалубці | м3 залізобетону в ділі | 5,74 |  |
| 170 | Бетон класу С20/25 W6 F150 | м3 | 5,826 |  |
| 171 | Гарячекатана арматурна сталь d=8 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,0756 |  |
| 172 | Гарячекатана арматурна сталь d=12 А400С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,14062 |  |
| 173 | Гарячекатана арматурна сталь d=10 А400С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,03286 |  |
| 174 | Гарячекатана арматурна сталь d=10 А240С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,02224 |  |
| 175 | Цементно -піщаний розчин М 100 | м3 | 0,19 |  |
| 176 | Гідроізоляція зовнішніх стін мастикою без прокладання склотканини | м2 поверхні, що ізолюється | 15,3 |  |
| 177 | Кристалічна гідроізоляція PENETRON | кг | 15,3 |  |
| 178 | Установлення люка | шт | 5 |  |
| 179 | Люк полімерпісчаний Ду 600 мм із замком (А 15) з замком та анкерами 10 х250 (4 шт) | шт | 5 |  |
|  | *Відновлення дорожнього покриття враховано в розідлі ГП |  |  |  |
|  | __НЕРУХОМА ОПОРА Н-1 |  |  |  |
| 180 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об`ємом до 5 м3 (опора нерухома) | м3 бетону і залізобетону в ділі | 2,82 |  |
| 181 | Бетон класу С 16 /20 | м3 | 2,8623 |  |
| 182 | Гарячекатана арматурна сталь d=14 А480С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,324 |  |
| 183 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 0,6286 |  |
| 184 | Труба 720 х12 L=1500 | м | 3 |  |
|  | __НЕРУХОМА ОПОРА Н-7 |  |  |  |
| 185 | Улаштування залізобетонних фундаментів загального призначення об`ємом до 5 м3 (опора нерухома) | м3 бетону і залізобетону в ділі | 4,9 |  |
| 186 | Бетон класу С 16 /20 | м3 | 4,9735 |  |
| 187 | Гарячекатана арматурна сталь d=14 А480С ДСТУ 3760:2019 | т | 0,6 |  |
| 188 | Установлення стальних конструкцій, що залишаються в тілі бетону | т | 1,2572 |  |
| 189 | Труба 720 х12 L=3000 | м | 6 |  |
|  | Локальний кошторис на будівельні роботи № 7-1-1 благоустрій Умови виконання робіт К=1,06 |  |  |  |
|  | Розділ № 1 Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (товщ. 5 см) | м3 конструкцій | 144,55 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 конструкцій | 449,196 |  |
| 3 | Розбирання бортових каменів | м | 876 |  |
| 4 | Розбирання покриттів та основ бруківки з булижного каменю вручну (плитка ФЕМ з подальшим відновленням) | м3 конструкцій | 7,635 |  |
| 5 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,4 м3 | т сміття | 1 055,18 |  |
| 6 | Перевезення будівельного сміття до 30 км | т | 1 081 |  |
|  | Розділ № 2 Відновлення тротуарів, благоустрій |  |  |  |
|  | ПІДГОТОВЧІ РОБОТИ |  |  |  |
| 7 | Розробка ґрунту бульдозерами потужністю 79 кВт при переміщенні до 10 м, група ґрунту 2 (Зрізання родючого шару h=0,15м) | м3 ґрунту | 482 |  |
|  | *складування грунту вздовж траншеї для використання при озеленені |  |  |  |
| 8 | Улаштування тимчасових профільованих ґрунтових доріг під час роботи вище від нульових відміток: ІІ група ґрунту | м3 ґрунту в щільному тілі | 44,5 |  |
| 9 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 2 (обвалування теплових камер) | м3 ґрунту | 8 |  |
|  | ВІДНОВЛЕННЯ ПОКРИТТІВ |  |  |  |
| 10 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (корита під тротуари) | м2 корита | 2 800 |  |
|  | __Влаштування асфальтобетонного тротуарного покриття, тип 1 |  |  |  |
| 11 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із шлаку доменного відвального сталеплавильного | м3 матеріалу основи | 286,7 |  |
| 12 | Шлаки металургійні доменні негранульовані, середньозернисті 0-20мм, вид А, непреривчастої гранулометрії, насипна густина 1300-1400 кг/м3 | м3 | 430,05 |  |
| 13 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см | м2 основи або покриття | 2 867 |  |
| 14 | Щебенево-піщана суміш ЩПС.С7 згідно з ДСТУ 9177-2:2022 | м3 | 435,78 |  |
| 15 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (6см) | м2 покриття | 2 867 |  |
| 16 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати | м2 покриття | 2 867 | К=6 |
| 17 | Суміші асфальтобетонні АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І БНД 70/100 | т | 412,85 |  |
|  | __Влаштування тротуарного покриття із плитки ФЕМ, різних кольорів і типів, тип 4 |  |  |  |
| 18 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, нижній шар товщиною 12 см | м2 основи або покриття | 152,7 |  |
| 19 | Щебенево-піщана суміш С5 згідно з ДСТУ 9177-2:2022 | м3 | 23,21 |  |
| 20 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу двошарових, верхній шар товщиною 10 см (5см) | м2 основи або покриття | 152,7 |  |
| 21 | На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або виключати | м2 основи або покриття | -152,7 | К=5 |
| 22 | Щебенево-піщана суміш С12 згідно з ДСТУ 9177-2:2022 | м3 | 9,77 |  |
| 23 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] | м2 покриття | 152,7 |  |
| 24 | Вироби бетонні тротуарні неармовані ВБТН, В25/F200 | м2 | 154,227 |  |
|  | __Влаштування асфальтобетонного тротуарного покриття по плиті перекриття теплових камер, тип 3 |  |  |  |
| 25 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (10см) | м2 основи або покриття | 69 |  |
| 26 | На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або виключати | м2 основи або покриття | -69 | К=2 |
| 27 | Щебенево-піщана суміш ЩПС.С7згідно з ДСТУ 9177-2:2022 | м3 | 8,75 |  |
| 28 | Улаштування одношарових асфальтобетонних покриттів доріжок та тротуарів із дрібнозернистої асфальтобетонної суміші товщиною 3 см (4см) | м2 покриття | 69 |  |
| 29 | На кожні 0,5 см зміни товщини шару додавати або виключати | м2 покриття | 69 | К=2 |
| 30 | Суміші асфальтобетонні АСГ.Пщ.Щ.Г.НП.І БНД 70/100 | т | 6,6 |  |
|  | __Влаштування покриття з штучної трави поверх плит перекриття теплових камер |  |  |  |
| 31 | Улаштування покриття з лінолеуму площею покриття понад 10 м2 (полотно штучної трави) | м2 покриття підлоги | 161 |  |
| 32 | Штучна трава ecoGrass SD-15 | м2 | 164,22 |  |
| 33 | Дюбель швидкого монтажу L=80 мм з пластиковою шайбою | шт | 322 |  |
|  | __Влаштування покриттів тактильних попереджувальних смуг, тип 6 |  |  |  |
| 34 | Улаштування покриттів з дрібнорозмірних фігурних елементів мощення [ФЕМ] (плитка тактильна) | м2 покриття | 9 |  |
| 35 | Суміш цементно-піщана 1:3 | м3 | 0,459 |  |
| 36 | Плитка тактильна згідно з ДСТУ ISO23599:2017 t=60мм | м2 | 9,09 |  |
|  | ПРОЇЗДИ |  |  |  |
| 37 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю із застосуванням екскаваторів, глибина корита до 500 мм (корита під проїзди) | м2 корита | 111 |  |
|  | __Влаштування асфальтобетонного покриття проїздів, тип 2 |  |  |  |
| 38 | Приготування асфальто-грунтової суміші на майданчику механізовано | м3 суміші | 33,8 |  |
|  | *суміш з раніше вийнятого місцевого грунта та подрібненого асфальтобетона знятого з верхніх шарів покриття |  |  |  |
| 39 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи з піщано-гравійної суміші, жорстви (асфальто-грунтова суміш товщ. 29см) | м3 матеріалу основи | 33,8 |  |
| 40 | Улаштування основ та покриттів з піщано-гравійних сумішей оптимального гранулометричного складу одношарових, товщиною 12 см (14 см) | м2 основи або покриття | 111 |  |
| 41 | На кожний 1 см зміни товщини шару до норм 1, 2, 3 додавати або виключати | м2 основи або покриття | 111 | К=2 |
| 42 | Щебенево-піщана суміш ЩПС.С7згідно з ДСТУ 9177-2:2022 укріплена гранульованим - доменним шлаком 20-30% та портландцементом 1,5-2%, М20 | м3 | 19,67 |  |
| 43 | Улаштування нижнього шару покриття товщиною 70 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м (100мм) | м2 покриття | 111 |  |
| 44 | На кожні 5 мм зміни товщини нижнього шару додавати або виключати (К=(100-70)/5=6) | м2 покриття | 111 | К=6 |
| 45 | Суміші асфальтобетонні АСГ.Кр.Щ.Б.НП.I.БНД 60/90 | т | 25,974 |  |
| 46 | Улаштування верхнього шару покриття товщиною 50 мм з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3,5 м | м2 покриття | 111 |  |
| 47 | Суміші асфальтобетонні АСГ.Др.Щ.Б.НП.I.БНД 60/90 | т | 13,154 |  |
| 48 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів | м бортового каменю | 947 |  |
| 49 | Камені бортові БР 100.30.15 | м | 57 |  |
| 50 | Камені бортові БР 100.20.8 | м | 890 |  |
|  | Розділ № 3 Озеленення |  |  |  |
| 51 | Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом з внесенням рослинної землі шаром 15 см (20см) | м2 | 3 157 |  |
| 52 | На кожні 5 см зміни товщини шару додавати або виключати до норм 3, 4 | м2 | 3 157 |  |
| 53 | Земля рослинна зрізана перед початком будівельних робіт | м3 | 631,4 |  |
| 54 | Посів газонів лугових тракторною сівалкою | га | 0,3157 |  |
| 55 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,6314 |  |
| 56 | Підготовка грунту для влаштування партерного та звичайного газонів механізованим способом без внесення рослинної землі (перекопування існуючих газонів) | м2 | 6 975 |  |
| 57 | Посів газонів лугових тракторною сівалкою (відновлення існуючих газонів) | га | 0,6975 |  |
| 58 | Суміш насіння газонних трав | ц | 1,395 |  |
| 59 | Посів газонів партерних, мавританських та звичайних вручну (газони на відкосах обвалування камер) | м2 | 50 |  |
| 60 | Суміш насіння газонних трав | ц | 0,01 |  |
| 61 | Підготовка механізованим способом стандартних місць для садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,5 х 0,5 х 0,4 м в природному грунті | ям | 19 |  |
| 62 | Садіння дерев та кущів з квадратною грудкою землі розміром 0,5 х 0,5 х 0,4 м автокраном | дерев або кущів | 19 |  |
| 63 | Саджанці клена | шт | 2 |  |
| 64 | Саджанці тополі білої | шт | 4 |  |
| 65 | Саджанці сумаха | шт | 2 |  |
| 66 | Саджанці каштана | шт | 4 |  |
| 67 | Саджанці липи | шт | 6 |  |
| 68 | Саджанці ялини блакитної | шт | 1 |  |
| 69 | Підготовка вручну стандартних місць для садіння живої однорядної огорожі в природному грунті (нарізка борозен) | м траншеї | 20 |  |
| 70 | Садіння кущів-саджанців у групи в ями розміром 0,5 х 0,5 м | саджанців | 20 |  |
| 71 | Саджанці спіреї | шт | 20 |  |
| 72 | Внесення органічних добрив при садінні стандартних саджанців дерев та кущів | м3 ям | 0,624 |  |
| 73 | Добриво-нітроамофоска | кг | 7,8 |  |
| 74 | Прополювання та розпушування пристовбурних лунок та канавок | м2 площі лунок або канавок | 10 |  |

** «Гарантійним строком на обладнання є строк, протягом якого Учасник зобов’язаний безкоштовно усунути всі неполадки та дефекти обладнання».

* У ВІДОМІСТЯХ ОБСЯГІВ РОБІТ за об'єктом: Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область  містить посилання на конкретну марку, оскільки капітальний ремонт теплових мереж виконується відповідно до проєкту «Заходи з енергозбереження. Капітальний ремонт теплових мереж від котельні «КМК» на ділянці ТК-324–ТК-324/8 в Металургійному районі, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область» Коригування розробником проєкту ТОВ «СТЕМ ІНЖИНІРИНГ».

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.