Додаток 2

до тендерної документації

Комплект обладнання для  кабінету  біології

код ДК 021:2015 : 39160000-1 Шкільні меблі

(Деталізований код ДК 021:2015: 39162100-6 – навчальне обладнання)

Технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі

Кількість: 1 комплект

Склад 1 (одного) комплекту:

| Назва обладнання | Технічне завдання |  | Кількість, шт |
| --- | --- | --- | --- |
| Комплект мультимедійного обладнання |  |
|  | Мультимедійний проєктор з короткофокусним об'єктивом (роздільна здатність не менше 1024х768 пікселів) | світловий потік не менше 3000 ANSI люменів; роздільна здатність проєктора повинна бути не менше XGA, 1024 × 768 пікселів, або WXGA, 1280 × 800 пікселів; ресурс роботи лампи не менше 5000 годин у стандартному режимі; проєктор повинен комплектуватись спеціальним підвісом, який кріпиться безпосередньо над верхнім краєм інтерактивної дошки до стіни або до стелі; відстань від об’єктива проєктора до площини проекції не більше 1 м; довжина інтерфейсного дроту - не менша, ніж необхідна для підключення пристрою до ПК педагогічного працівника у місці його встановлення; гарантія на проєктор не менше 3 років; гарантія на лампу проєктора не менше 1 року або 1000 годин в робочому режимі. | 1 |
|  | Багатофункціональний пристрій (принтер-сканер-копір) | Лазерний багатофункціональний принтер, Технологія друку: лазерний друк; тип пристрою: БФП; максимальна роздільна здатність друку: 1200 х 600 dpi; роздільна здатність сканування: 600 х 600 dpi; кількість кольорів: 1 формат паперу: A4; швидкість друку: чорно-білий друк- 18 арк./хв.; інтерфейс: USB 2.0 | 1 |
|  | Персональний комп’ютер вчителя форм фактор Ноутбук (діагональ не менше 14 дюймів) | Екран: - діагональ: не менше 15.6" - роздільна здатність: не менше 1920x1080 - тип матриці: IPS Процесор: - кількість фізичних ядер: не менше 2 - кількість обчислювальних потоків: не менше 4 Оперативна пам’ять: - тип: DDR4 - обсяг: не менше 8 ГБ - можливість розширення до 16 ГБ Накопичувач: - тип: SSD - обсяг: М2 не менше 256 ГБ - наявність додаткового слоту SATA3 Мережевий інтерфейс: - інтегрований адаптер Ethernet 10/100/1000 GbE - вбудований модуль Wi-Fi 802.11ac i Bluetooth Вбудовані порти: - USB 3.2: не менше 2 - USB 3.2 Type-C: не менше 1 - HDMI: не менше 1 - 1 х аудіовихід; Веб-камера: - вбудована - роздільна здатність: не менше 720p Клавіатура: - повнорозмірна, інтегрована у корпус латинсько-кирилична, з нанесеними літерами латинського та українського алфавітів - захист від попадання вологи Програмне забезпечення: - операційна система Microsoft Windows 11 версії не нижче Professional з україномовним інтерфейсом; повинна бути встановлена виробником ноутбука з використанням технології ОЕМ активації ОА 3.0 | 1 |
| Цифрове вимірювальне обладнання |  |
|  | Цифровий вимірювальний комп'ютерний комплекс для кабінету біології | Програмне забезпечення (ПЗ) для відображення, зберігання та аналізу отриманих від датчиків даних. Передача даних з датчиків здійснюється за допомогою бездротового з’єднання без додаткових пристроїв. Програмне забезпечення дозволяє спостерігати та аналізувати отримані дані в режимі реального часу у вигляді таблиць або графіків, проводити експерименти, зберігати проведені лабораторні дослідження. Можливість режиму автономного збору даних. Наявність не менше 120 готових експериментів та лабораторних робіт з природничих наук. Обов’язково наявність українського інтерфейсу. ПЗ працює через веб-інтерфейс з необмеженим терміном використання. На підтвердження відповідності технічним характеристикам надати у складі пропозиції посилання на ПЗ. Учасник має надати авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора на території України запропонованої цифрової лабораторії (цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу). | 1 |
|  | Датчик артеріального тиcкy | Бездротовий датчик артеріального тиску Дозволяє швидко і легко виміряти як систолічний, так і діастолічний артеріальний тиск (мм рт. ст.), а також частоту серцевих скорочень (пульс в уд / хв). Діапазон вимірювання серцебиття: 36-200 ударів/хв Точність: не гірше ±1 удар/хв Точність вимірювання: 1 удар/хв Діапазон вимірювання кров’яного тиску: від 0 до 260 мм рт. Ст Точність вимірювання кров’яного тиску: ± 3 мм рт. Ст Шаг вимірювання кров’яного тиску: 0.05 мм рт. Ст Діапазон манометричного тиску: від 0 до 260 мм рт. Ст Одиниці вимірювання тиску: мм рт. ст., Н/м2, кПа, атм, psi Сумісний з ПЗ п.1 | 1 |
|  | Датчик частоти серцевих скорочень | Цифровий датчик частоти серцевих скорочень Датчик призначений для відстеження частоти серцевих скорочень під час фізичних вправ та для здійснення початкових та остаточних вимірювань пульсу. Характеристики: Діапазон: не менше 0-240 ударів/хв Точність: не гірше ±1 удар/хв Максимальна частота зчитувань: кожні 2 сек Стандартна частота зчитувань: кожні 5 сек Сумісний з ПЗ п.1 | 1 |
|  | Датчик температури навколишнього середовища | Бездротовий датчик температури Бездротовий датчик температури, що дає можливість стеження за показниками в режимі реального часу і запису показників. Характеристики: Діапазон: від -40°C до 125°C Точність: не більше 0.5ºC Шаг вимірювання: 0.01ºC Підключення: не гірше Bluetooth 4.0 Кількість значень для запису в пам’ять: не менше 50000 Час роботи від батареї у режимі сбору даних: не менше 270 годин Сумісний з ПЗ п.1 | 1 |
|  | Датчик дихання | Цифровий датчик частоти дихання (з маскою) Датчик частоти дихання вимірює частоту дихання, відчуваючи зміну тиску в межах стандартної одноразової пилозахисної маски. Має генерувати стабільний результат навіть при використанні під час тренування. Трубки датчика з'єднуються з одноразовими затискачами, що кріпляться до боків маски. Датчик повинен мати не менше двох режимів: Один читає кожен подих Середній біг за останні чотири вдихи В комплекті має бути адаптер для бездротового підключення датчика Сумісний з ПЗ п.1 | 1 |
|  | Датчик ЕКГ | Датчик ЕКГ вимірює електричні сигнали, що виробляються серцем. Характеристики: Амплітуда напруги: від 0 мВ до 4.5 мВ Точність вимірювання напруги: 4.5 мкВ Швидкість зчитування: не менше 200 показників/сек Амплітуда серцебиття: від 47 до 250 ударів/хв Точність вимірювання: 1 удар/хв Сумісний з ПЗ п.1 | 1 |
|  | Учасник має надати авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора на території України запропонованої цифрової лабораторії (цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу). |  |
| Прилади |  |
|  | Мікроскоп шкільний (для здобувачів освіти) | Технічні характеристики: Класифікація: біологічний Призначення: навчальний Збільшення: 40x-400x Об'єктиви: ахроматичні, 4х, 10х і 40х Окуляр: WF10x/16 мм Оптична довжина тубуса: 160 мм Метод мікроскопії: світлого поля Фокусування: грубе і точне, з роздільним управлінням Предметний столик: 110 х 120 мм, нерухомий Хід механізмів макро- і мікрогвинта: 20 мм і 1.4 мм відповідно Освітлення: за допомогою плоско-увігнутого дзеркальця Конструктивні особливості: Насадка: монокулярна, пряма Кут нахилу штатива регулюється (0-60%) Є обмежувач ходу механізму фокусування Револьверний пристрій: на 3 об'єктива, орієнтований назовні Посадковий діаметр окуляра: 23.2 мм Корпус: виконаний з металу | 10 |
| Демонстраційне обладнання |  |
|  | Прилад для демонстрації водних властивостей ґрунту | Прилад для демонстрації водних властивостей ґрунту Використовується в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу. Прилад призначений для демонстрації водних властивостей ґрунту. Склад: скляний циліндр з поділами і підставкою 1шт. -мірний циліндр 1шт. -воронка 1шт. -фільтр 1шт. -гумка 1шт. -інструкція з експлуатації 1екз. Правила зберігання: Після демонстрації дослідів прилади необхідно ретельно промити і просушити. Зберігати прилади рекомендується в коробці в сухому приміщенні з температурою 15-250С при відносній вологості повітря до 80%. | 1 |
|  | Прилад для виявлення дихального газообміну у рослин | Прилад для виявлення дихального газообміну у рослини Використовується в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу під час проведення демонстраційних дослідів щодо вивчення розділу "Рослини", при демонстрації явища дихального газообміну у рослин. Склад: Прилад - 1шт Кришка приладу - 1шт Сітка для зразка - 1шт Манометр U - образний з покажчиками рівня - 1шт Підставка для приладу - 1шт Трубка сполучна - 1шт Піпетка-дозатор - 1шт | 1 |
| Цифрове обладнання, додаткове приладдя |  |
|  | Тренажер серцево-легеневої реанімації | Характеристики: 1. Дозволяє освоїти навик виконання серцево-легеневої реанімації у дітей і дорослих. 2. Дозволяє імітувати стандартні маніпуляції з відновлення прохідності дихальних шляхів. 3. Контроль глибини виконання непрямого масажу серця. Глибина компресії: у дорослих -5 см, у дітей -3см. При занадто поверхневою компресії не виникає підтверджують звуків. Правильна компресія підтверджується клацанням. 4. Штучне дихання «рот-в-рот». Оцінка ефективності вентиляції за рухом грудної клітки під час вдиху. 5. Частота непрямого масажу: відповідає сучасному міжнародному стандарту 100 натискань в хвилину. 6. Режим роботи: тренувальний режим. В компелекті: макет дефібрилятора (картонний), інструкція, розмір манекену не менше 550х350 мм. | 1 |
| Обладнання для лабораторних робіт |  |
|  | Мікропрепарати. Гриби | Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях 76х26х1,5 мм з використанням покривних скелець 24х24х(0,15-0,17) мм, Набір мікропрепаратів упаковано в дерев'яну коробку з пазами для слайдів. Термін зберігання слайдів не обмежений, мікропрепарати очищені від сторонніх частинок, мають чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Склад набору: дріжджі -3; актиноміцет-3; різопус-3; гнойовик (гриб)-3; пеніцил (блакитна цвіль)-3. | 4 |
|  | Мікропрепарати. Ботаніка | Використовується набір мікропрепаратів "Ботаніка" в кабінеті біології загальноосвітнього навчального закладу і ВНЗ під час проведення демонстраційних та лабораторних дослідів. Мікропрепарати виготовлені з цілого мікроскопічного організму, з частини рослинного (тваринного) організму, з тонких зрізів тканин та органів рослин і тварин. Постійні мікропрепарати вміщені в середовища, нерозчинні в воді. Мікропрепарати монтуються на стандартних предметних скельцях 76х26х1,5 мм з використанням покривних скелець 24х24х(0,15-0,17) мм, Набір мікропрепаратів упаковано в дерев'яну коробку з пазами для слайдів. Термін зберігання слайдів не обмежений, мікропрепарати очищені від сторонніх частинок, мають чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Склад набору: Вольвокс - 1шт Євглена зелена – 1шт Спірогіра – 1шт Ціанобактерії (син-зел. водорості) – 1шт Клітини епідермісу (цибуля) – 1шт Клітини листка елодеї – 1шт Зріз стебла трав’янистої рослини – 1шт Будова кінчика кореня цибулі – 1шт Клітина соковитого кореня – 1шт Пиляк лілії – 1шт Зрілий пилок сосни – 1шт Спорофіт папороті – 1шт Антеридії - 1шт Архегонії – 1шт Ситовидні трубки – 1шт | 2 |
|  | Мікропрепарати. Зоологія | Набір мікропрепаратів упаковано в пластикову коробку з пазами для слайдів. Термін зберігання слайдів не обмежений, мікропрепарати очищені від сторонніх частинок, мають чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Склад набору: гідра (загальна структура) поздовжній зріз; гідра (загальна структура) поперечний зріз ротовий апарат гідри; планарія (кишківник); аскарида (жіноча особина); аскарида (розтин жіночих статевих органів); яйце аскариди; шистосома японська: копуляція пари; кінцівка бджоли; кінцівка мухи; крило бджоли; бджола (жало і мішечок з отрутою); крило комара; крило метелика; колембула (подура, ногохвістка) кров жаби; яйцеклітини жаби; бластула жаби кров домашньої птиці перо птаха. | 2 |
|  | Мікропрепарати. Анатомія | Набір мікропрепаратів упаковано в пластикову коробку з пазами для слайдів. Термін зберігання слайдів не обмежений, мікропрепарати очищені від сторонніх частинок, мають чіткі контури і придатні для вивчення за допомогою шкільних мікроскопів та луп. Склад набору: Гладенька м'язова тканина Скелетна м'язова тканина Поперечно-посмугована м'язова тканина кісткова тканина; жирова тканина; хрящ гіаліновий; нервова тканина; циліндричний епітелій; багатошаровий епітелій; плаский епітелій; нейроепітелій (смакові рецептори); кров людини, мазок; артерія, поперечний зріз вена, поперечний зріз шкіра людини; жіночі хромосоми; чоловічі хромосоми; сперматозоїди людини; яйцеклітина людини. | 2 |

Вимоги до предмета закупівлі:

1.Технічні характеристики:

1.1.Товар повинен бути новим (таким, що не був у використанні).

1.2. Всі основні  компоненти  товару повинні бути оригінальними, заміна компонентів на  неоригінальні забороняється.

1.3. Транспортні послуги та інші витрати (пакування, тощо) повинні здійснюватися за рахунок Учасника про, що надається гарантійний лист в складі тендерної пропозиції

2. Інформацію про відповідність запропонованого до поставки Товару технічним та якісним вимогам Замовника,  підтвердити шляхом надання в складі тендерної пропозиції сканованих копій наступних документів:

2.1. Порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника (обов‘язково зазначається виробник та модель для можливості перевірки запропонованого обладнання технічним вимогам Замовника).

2.2. Авторизаційний лист від виробника або офіційного дистриб’ютора на території України запропонованої цифрової лабораторії (цифрового вимірювального комп'ютерного комплексу).

2.4. Гарантійний лист про надання гарантії на все обладнання строком не менше 12 місяців.

У разі якщо товар не відповідає технічним вимогам Замовника, відсутні вищевказані документи, що підтверджують якість товару або Учасник не в змозі виконати умови поставки, які визначені Замовником, Пропозиція відхиляється.

У разі якщо у тендерній документації міститься посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника- читати "або еквівалент".

З умовами технічного завдання ознайомлені, з вимогами погоджуємось

"___" ________________ 20___ року                       ________________________________

[Підпис] [прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]

М.П. (у разі наявності печатки)