Додаток № 3

до закупівлі на відкритті торги:

# Технічне обслуговування пожежних автомобілів (ДК 021:2015 – 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання).

# Технічна специфікація на товар, надання послуг

# та виконання робіт:

Замовник самостійно визначає необхідні  технічні характеристики предмета закупівлі виходячи зі специфіки предмета закупівлі, керуючись принципами здійснення закупівель та з дотриманням законодавства.

В місцях де технічна специфікація містить посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, вважати вираз "або еквівалент".

В місцях де технічна специфікація містить посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами, біля кожного такого посилання вважати вираз «або еквівалент». Таким чином вважається, що до кожного посилання додається вираз «або еквівалент».

| Конкретна назва предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | Технічне обслуговування пожежних автомобілів. |
| --- | --- |
| Основний CPV код (для визначення предмета закупівлі, надання послуг та виконання робіт у т. ч. для лотів) та його назва: | 50110000-9 Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання. |
| Оцінка відповідності назви предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт згідно діючого законодавства України: | Послуги, які надає Виконавець з технічного обслуговування і ремонту транспортних засобів та надаваних ним послуг (виконуваних робіт) встановлюються технічним регламентом з підтвердження відповідності, затвердженим у встановленому законодавством порядку та повинні відповідати вимогам діючих норм та правил, встановлених на території України до надання таких послуг. Надання послуг повинно здійснюватися відповідно до: Закон України "Про дорожній рух" від 30.06.1993 року № 3353-XII (із змінами); Закон України "Про автомобільний транспорт" від 05.04.2001 № 2344-III (із змінами); Закон України "Про захист прав споживачів" від 12.05.1991 року № 1023-XII (із змінами); постанова Кабінету Міністрів України від 03 липня 2013 року № 643 "Про затвердження Технічного регламенту з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів"; наказ Міністерства інфраструктури України від 28 листопада 2014 № 615 "Про затвердження Правил надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів"; наказ Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 550 "Про затвердження Правил експлуатації колісних транспортних засобів"; наказ Міністерства інфраструктури України від 26 липня 2013 року № 549 "Про затвердження Правил технічної експлуатації коліс та пневматичних шин колісних транспортних засобів категорій L, M, N, O та спеціальних машин, виконаних на їх шасі"; наказ Міністерства транспорту та зв’язку України від 02 липня 2008 року № 795 "Про затвердження Правил експлуатування акумуляторних свинцевих стартерних батарей колісних транспортних засобів і спеціальних машин, виконаних на колісних шасі" (із змінами). |
| Опис предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | АЦ-5.0-50(1833)-442F на базі FORD TRUCKS 1833 CC технічне обслуговування – 4 шт.: Найменування робіт: регламентні роботи; комп’ютерна діагностика; заміна фільтра AdBlue; заміна фільтра масляного; заміна фільтра масляного обвідного; заміна фільтра антифризу; заміна фільтра салону; заміна фільтра салону попередньої очистки; заміна фільтра рецеркуляції; заміна фільтра повітряного основного; заміна фільтра повітряної вставки; заміна фільтра вологовідділювача; заміна фільтра паливо-сепараторного; заміна фільтра ГПК; заміна фільтра паливного; заміна оливи моторної Opet 5W-30; заміна мастила літієвого Liten. АЦ-2.5-30(NQR90)-5371S на базі ISUZU NQR90L технічне обслуговування – 1 шт.: Найменування робіт: регламентні роботи; комп’ютерна діагностика; заміна фільтра масляного; заміна фільтра антифризу; заміна фільтра салону; заміна фільтра вологовідділювача; заміна фільтра паливо-сепараторного; заміна фільтра паливного; заміна оливи моторної 10W-40; заміна мастила літієвого Liten. Запасні частини мають бути новими та такими, що не були у використанні. |
| Сфера застосування предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт (за призначенням): | Для проведення технічного обслуговування автомобілів. |
| Кількість предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | Технічне обслуговування пожежних автомобілів – 5 послуг. |
| Умови поставки предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: | Доставка ТОВАРУ, РОБІТ та ПОСЛУГ здійснюється транспортом учасника-переможця (Продавця) за рахунок його коштів. Місце поставки предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт: 47501, Україна, Тернопільська область, Тернопільський район, Бережанська МТГ, місто Бережани, пл. Незалежності, 1 або за місцем знаходженням технічної бази виконавця. |
| Вимоги до якості поставки предмету закупівлі, надання послуг та виконання робіт, що закуповуються: | Учасник повинен надавати гарантію на надані послуги в порядку та строки, що передбачені Правилами надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України від 28.11.2014 № 615. Надати лист-підтвердження надання гарантії. Матеріали (запасні частини, витратні та мастильні матеріали), які будуть використані під час виконання робіт, повинні бути оригінальними та від офіційних виробників. Після обслуговування перевірити роботу агрегатів, механізмів та приладів (при русі перевірити роботу зчеплення, приводу перемикання передач, рульового управління, гальмівний системи, за наявності АБС перевірити її працездатність) |
| Учасник зобов’язаний забезпечити: | У разі виникнення недоліків з наданих послуг під час прийняття ТЗ Замовником, безкоштовне усунення цих недоліків. Учасник зобов’язується надавати Замовнику повну достовірну, доступну та своєчасну (до отримання послуг) інформацію про виявлені обсяги необхідних додаткових робіт. |

Доставка ТОВАРУ, РОБІТ та ПОСЛУГ здійснюється транспортом учасника-переможця (Продавця) за рахунок його коштів.