Додаток 2

Подається окремо, як невід’ємна частина

до оголошення про проведення відкритих торгів з особливостями

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі за кодом ДК 021:2015-45233142-6,

а саме «Поточний ремонт автодороги по вул. Донецька смт Райське Дружківської територіальної громади»

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

1. Кошторисну документацію на виконання «Поточний ремонт автодороги             по вул. Донецька смт Райське Дружківської територіальної громади»  підготувати згідно з Настановою з визначення вартості будівництва (Настанова) та наданих обсягів робіт.

2. Учасник визначає вартість робіт, які він пропонує виконати за Договором, у відповідності з державними та галузевими кошторисними нормами на підставі нормативної потреби в трудових і матеріально-технічних ресурсах, необхідних для проведення робіт згідно умов їх виконання, які він пропонує виконати з урахуванням усіх своїх витрат, податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, вартості матеріалів (приймаються за відповідними обґрунтованими цінами), вартості експлуатації будівельних машин та механізмів, інших витрат підтверджених обґрунтованими розрахунками. Не обґрунтована і не врахована Учасником вартість матеріалів, витрат, тощо не сплачується Замовником окремо, а витрати на їх покриття вважаються врахованими у загальній ціні його пропозиції конкурсних торгів. Остаточно виводиться вартість всього комплексу робіт з ПДВ.

3. Остаточно виводиться підсумкова ціна пропозиції конкурсних торгів, надається  розрахунок твердої договірної ціни та кошторис на українській мові.

4. Строк робіт: до 29.09.2023 р.

5. Умови виконання робіт: звичайні

Види та обсяги робіт

| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Знімання асфальтобетонного покриття | м2 | 270 |
| 2 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг товщиною 50 мм, площею ремонту до 5 м2 | м2 | 112 |
| 3 | Ямковий ремонт асфальтобетонного покриття доріг одношарового 50 мм, площею ремонту понад 5 м2 до 25 м2 | м2 | 238 |
| 4 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи | м3 | 12,6 |
| 5 | Улаштування покриття товщиною 5 см з гарячих асфальтобетонних сумішей з ущільненням котками | м2 | 190 |
| 6 | Перевезення будівельного сміття на відстань до 30 км. | т | 32 |

Даний обсяг робіт є орієнтовний, кількість та види робіт можуть корегуватися в межах суми договору.

Технічні характеристики предмету закупівлі регулюються діючими на території України стандартами та технічними умовами.