Додаток №3

До Тендерної  документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(технічна специфікація)

ДК 021:2015 34710000-7 Вертольоти, літаки, космічні та інші літальні апарати з двигуном (DJI Mavic 3 T (або еквівалент))

Вимоги до DJI Mavic 3 T або еквівалент - 3 шт.

| № з/п | Найменування Товару | Од. виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | DJI Mavic 3Т або еквівалент Обґрунтування необхідності закупівлі товару даної моделі – замовник здійснює закупівлю даного виду товару, оскільки він за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника | шт. | 3 |

Товар, що планує закупити Замовник, повинен відповідати (або мати кращі - еквівалент) наступним технічним характеристикам:

| Маса (з гвинтами, без підвісу) | 920 г |
| --- | --- |
| Максимальна злітна вага | 1,050 г |
| Розміри | В складеному стані (без пропелерів): 221×96,3×90,3 мм (Д×Ш×В) В розкладеному стані (без пропелерів): 347,5×283×107,7 мм (Д×Ш×В) |
| Діагональна відстань | 380,1 мм |
| Максимальна швидкість підйому | 6 м/с (Normal Mode) 8 м/с (Sport Mode) |
| Максимальна швидкість зниження | 6 м/с (Normal Mode) 6 м/с (Sport Mode) |
| Максимальна швидкість польоту (на рівні моря, без вітру) | 15 м/с (нормальний режим) Вперед: 21 м/с, вбік: 20 м/с, назад: 19 м/с (Sport Mode)[2]. |
| Максимальна стійкість до швидкості вітру | 12 м/с |
| Максимальна висота зльоту над рівнем моря | 6000 м (без корисного навантаження) |
| Максимальний час польоту (без вітру) | 45 хв |
| Максимальний час зависання (без вітру) | 38 хв |
| Максимальна дальність польоту | 32 км |
| Максимальний кут нахилу | 30° (Normal Mode) 35° (Sport Mode) |
| Максимальна кутова швидкість | 200°/с |
| GNSS | GPS+Galileo+BeiDou+ГЛОНАСС (ГЛОНАСС підтримується тільки за увімкненого модуля RTK) |
| Точність зависання | По вертикалі: ±0,1 м (з візуальною системою); ±0,5 м (із GNSS); ±0,1 м (з RTK) по горизонталі: ±0,3 м (з візуальною системою); ±0,5 м (із системою високоточного позиціонування); ±0,1 м (з RTK) |
| Діапазон робочих температур | -10° — 40° C |
| Внутрішня пам'ять | N/A |
| Модель двигуна | 2008 |
| Модель пропелера | 9453F пропелери для Enterprise |
| Маяк | Вбудований у коптер |
| Ширококутна камера |  |
| Сенсор | 1/2-дюймовий CMOS, 48 Мп |
| Об'єктив | Кут огляду: 84° Еквівалент формату: 24 мм Діафрагма: f/2.8 Фокус: від 1 м до ∞ |
| Діапазон ISO | 100-25600 |
| Витримка затвора | Електронний затвор: 8-1/8000 с |
| Максимальний розмір зображення | 8000×6000 |
| Режими фотозйомки | Одиночний: 12 Мп/48 Мп Відкладений: 12 Мп/48 Мп JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с*; 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с Панорама: 12 Мп (необроблене зображення); 100 Мп (зшите зображення) Інтелектуальна зйомка в умовах недостатнього освітлення: 12 Мп*Зйомка фото з роздільною здатністю 48 Мп не підтримує інтервал 2 с |
| Роздільна здатність відео | H.264 4K: 3840×2160@30fps; FHD: 1920×1080@30fps |
| Бітрейт | 4K: 85 Мбіт/с; FHD: 30 Мбіт/с |
| Підтримувана файлова система | exFAT |
| Формат фотографій | JPEG |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Телекамера |  |
| Сенсор | 1/2-дюймовий CMOS, 12 Мп |
| Об'єктив | Кут огляду: 15° Форматний еквівалент: 162 мм Діафрагма: f/4.4 Фокусування: від 3 м до ∞ |
| Діапазон ISO | 100-25600 |
| Витримка затвора | Електронний затвор: 8-1/8000 с |
| Максимальний розмір зображення | 4000×3000 |
| Формат фото | JPEG |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Режими фотозйомки | Одиночний: 12 Мп; Відкладений: 12 Мп; JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60с Інтелектуальна зйомка в умовах недостатнього освітлення: 12 Мп |
| Роздільна здатність відео | H.264; 4K: 3840×2160@30fps; FHD: 1920×1080@30fps |
| Бітрейт | 4K: 85 Мбіт/с; FHD: 30 Мбіт/с |
| Цифровий зум | 8x (56x гібридний зум) |
| Тепловізор |  |
| Тепловізор | VOx Microbolometer без охолодження |
| Крок пікселів | 12 мк |
| Частота кадрів | 30 Гц |
| Об'єктив | DFOV: 61° — діагональний кут огляду Еквівалент формату: 40 мм; Діафрагма: f/1.0 Фокусування: від 5 м до ∞ |
| Чутливість | ≤50 mk@F1.1 |
| Метод вимірювання температури | Spot Meter, Area Measurement (точковий вимірювач, вимірювання площі) |
| Діапазон вимірювання температури | від -20° до 150° C (режим високого посилення) від 0° до 500° C (режим низького посилення) |
| Палітри | White Hot/Black Hot/Tint/Iron Red/Hot Iron/Arctic/Medical/Fulgurite/Rainbow 1/Rainbow 2 (Біла гаряча/Чорна гаряча/Відтінок/Залізо червоне/Гаряче залізо/Арктична/Медична/Фульгурит/Райдуга/Райдуга 1/Райдуга 2) |
| Формат фотографій | JPEG (8 біт); R-JPEG (16 біт) |
| Роздільна здатність відео | 640×512@30fps |
| Бітрейт | 6 Мбіт/с |
| Формат відео | MP4 (MPEG-4 AVC/H.264) |
| Режими фотозйомки | Одиночна: 640×512; Відкладена: 640×512 JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 с |
| Цифровий зум | 28x |
| Інфрачервона довжина хвилі | 8-14 мк |
| Точність вимірювання температури в інфрачервоному діапазоні | ±2° C або ±2% (за більшим значенням) |

Ціна пропозиції повинна бути сформована з урахуванням витрат на доставку до місця поставки, завантаження, розвантаження, занесення товару, сплату податків і зборів, інші витрати, передбачені чинним законодавством на закупівлю товару даного виду.

До розрахунку ціни пропозиції не включаються будь-які витрати, понесені учасником у процесі здійснення закупівлі та витрати, пов’язані з укладанням договору, тощо.

Товар, що поставляється за цим Договором має бути новим, без попереднього експлуатаційного використання, якісним та відповідати встановленим чинним законодавством України нормам, характеристикам, правилам тощо з врахуванням застосування заходів із захисту довкілля, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані. Упаковка повинна забезпечувати збереження, цілісність та відсутність механічних пошкоджень.

На весь Товар, що постачається, Продавець надає гарантійні документи. Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 6 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Товар має бути новим, якісним, без попередньо експлуатаційного використання та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами.

Тендерна пропозиція повинна містити інформацію про торгову марку. Тип та конкретну модель товару або артикул, запропонованого Учасником товару.

Технічні характеристики товару, запропонованого учасником, повинні відповідати технічним характеристикам, які зазначені у цій Технічній специфікації .

Постачальник гарантує якість та надійність товару, що постачається.

Для підтвердження відповідності пропонованого Учасником товару технічним вимогам до предмета закупівлі, Учасник подає у складі пропозиції будь-який з наступних документів: документи від виробника /паспорт (формуляр) товару /сертифікат/ посібник користувача/, та документ, який повинен містити опис технічних характеристик товару, перелік комплектації товару, інструкцію до використання.

Якщо ці документи складені іноземною мовою, обов’язково додається їх переклад українською мовою.

Не приймаються до розгляду пропозиції Учасників на товар, виготовлений в російській федерації, білорусії, ісламській республіці іран чи ввезені з території цих країн!

При поставці товару повинні надаватися супровідні документи. При прийомі товару, обсяг товару має відповідати обсягу, який зазначена у супровідних документах. Приймання Товару за кількістю і якістю здійснюється представником замовника

2. Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник;

3. У складі пропозиції Учасник подає порівняльну таблицю відповідності запропонованого товару технічним вимогам Замовника, зазначеним у Технічній специфікації .

Учасник у складі тендерної пропозиції також надає:

- гарантійний лист щодо поставки товару у визначені договором терміни, а також про те, що зауваження (у разі наявності) по якості та укомплектованості товару будуть усунені Учасником протягом 3 (три) робочі дні;

- гарантійний лист, що товар є новим (таким, що не було в експлуатації) та належно упакованим, в тому числі із супровідними документами;

- гарантійний лист про те, що всі основні компоненти товару будуть оригінальними, заміна компонентів на неоригінальні забороняється;

- гарантійний лист про те, що всі транспортні послуги та інші витрати (пакування, доставка, встановлення, введення в експлуатацію, підключення та навчання користуванням обладнання) будуть здійснюватися за рахунок Учасника;

- гарантійний лист про те, що товар буде постачатися Замовнику у тарі, яка забезпечує зберігання при транспортуванні

- гарантійний лист про те, що гарантійний термін на поставлений товар має бути не менше 6 (шести) місяців з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару.

Ознайомившись з технічними вимогами та вимогами щодо кількості та термінів поставки товару, що закуповується, учасник має можливість і погоджується забезпечити товарами відповідної якості, в необхідній кількості та в установлені замовником строки.

«З умовами цієї Технічної Специфікації (технічних, якісних, кількісних та інших вимог та характеристик до предмета закупівлі ознайомлений(і) та погоджуюсь(ємось)».

* Всі посилання на стандартні характеристики, технічні регламенти та умови, вимоги, умовні позначення та термінологію, пов’язані з товарами, роботами чи послугами, що закуповуються, передбачені існуючими міжнародними, європейськими стандартами, іншими спільними технічними європейськими нормами, іншими технічними еталонними системами, визнаними європейськими органами зі стандартизації або національними стандартами, нормами та правилами. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент має бути не гіршим.

Всі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва, таке посилання є необхідним та обґрунтованим. Після кожного такого посилання слід вважати наявний вираз «або еквівалент». При цьому, запропонований еквівалент має бути не гіршим.

Обґрунтування необхідності посилання на конкретну торгову марку (виробника тощо)

— Замовник здійснює закупівлю товару із встановленням посилань на торгову назву конкретного виробника, оскільки таке посилання є необхідним для здійснення закупівлі товару, який за своїми якісними та технічними характеристиками найбільше відповідатиме вимогам та потребам замовника. Тому для дотримання принципів Закону, а саме максимальної економії, ефективності та пропорційності, замовником було прийнято рішення провести закупівлю саме даного товару.

Датовано: «____» ___________ 2024 року

_________________Підпис (прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника).