Додаток 4

Медико-технічні вимоги

| № п/п | Предмет закупівлі за кодом НК 024-2019 | Назва предмету закупівлі | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 36223 - Хемілюмінесцентний аналізатор імуноферментного аналізу (CLIA) | Автоматичний ІХЛА аналізатор | шт. | 2 |

Автоматичний ІХЛА аналізатор (НК 024:2019 36223 Хемілюмінесцентний аналізатор імуноферментного аналізу (CLIA))

| № | Найменування технічних параметрів | Відповідність (так/ні з посиланням на сторінку та пункт/розділ технічного опису) |
| --- | --- | --- |
|  | Метод аналізу: пряма хемілюмінесценція. |  |
|  | Принцип: магнітна сепарація, посилена міткою ABEI. |  |
|  | Продуктивність: 200 тестів/годину. |  |
|  | Кількість позицій для зразків: не менше 72. |  |
|  | Кількість позицій для реагентів: не менше 20. |  |
|  | Кількість кювет: можливість завантаження 364 кювети. |  |
|  | Режим дослідження: Пріоритет аналізів: з сортуванням тестів в одній партії за категоріями аналізів. Пріоритет стійки зразків: з сортуванням тестів в одній партії за стійкою зразків. |  |
|  | Автоматичне визначення рівня рідини та утворення згустку, захист від бульбашок, виявлення зіткнень, автоматичне промивання. |  |
|  | Автоматичне розпізнання зразків при внесенні їх на борт аналізатора. |  |
|  | Модуль підігрівання термостата повинен забезпечувати одночасне інкубування 80 кювет. |  |
|  | Температура реакції повинна підтримуватись в межах 37,0 °C ± 0,3 °C. |  |
|  | Калібратори та контролі повинні бути включені виробником у комплект реагентів. |  |
|  | Референсна калібрувальна крива повинна визначатись за 10 еталонними точками. |  |
|  | Температура зона реагентів повинна підтримуватись в межах 10±3 °C. |  |
|  | Забезпечення можливості двонаправленої інтеграції в ЛІС. |  |
|  | В комплект аналізатора повинен входити: Дозатор одноканальний, змінний об'єм, 10-100 мкл. 1. Дозатор повинен забезпечувати дозування об’єму у межах 10-100 мкл з похибкою не більше як 0.2% (або ± 0,2 мкл) та неточністю не більше як 0.6% (або ± 0,6 мкл). 2. Дозатор повинен бути придатним для автоклавування при температурі 121°C протягом 20 хвилин. 3.У комплект дозатора повинен входити сервісний інструмент для калібрування, сертифікат про калібрування (від виробника), утримувач (для підставки), зразок наконечника. 4. Лабораторія виробника, в якій було протестовано/відкалібровано дозатор, повинна володіти сертифікатом ISO/IEC 17025:2017. |  |
|  | Меню тестів повинно включати наступні тести: загальний маркер формування кісткового матриксу P1NP, β-CTx, антитіла IgG до вірусу HSV-1, еритропоетин людини, мієлопероксидаза, антитіла до мієлопероксидази. |  |