ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

Строк (термін) надання послуг: до 15.12.2023 (включно).

Місце надання послуг: місцезнаходження виробничих потужностей виконавця*

(адреса зазначається учасником під час подання тендерної пропозиції)

* Відстань від міста Миколаївка Донецької області (місцезнаходження Замовника) до місця надання послуг не повинна перевищувати 30 км.

Послуги, що пропонуються Учасником, повинні відповідати встановленим чинним законодавством України вимогам якості.

Послуги, які надаються, повинні бути такими, що не містять недоліків, терміни та умови їх надання не повинні перешкоджати умовам експлуатації транспортних засобів.

Якість і технологія надання послуги має відповідати:

–	Закону України «Про автомобільний транспорт»;

–	Правилам надання послуг з технічного обслуговування і ремонту колісних транспортних засобів, затверджених наказом Міністерства інфраструктури України 
від 28.11.2014 № 615;

Ціна за послуги повинна бути сформована з урахуванням витрат на матеріали та запасні частини, необхідні для надання послуг, податків і зборів та інших витрат. Вартість використаних автозапчастин при наданні Послуг не повинна перевищувати середню вартість по Україні. Запчастини, які використовуються, повинні бути новими (не бути такими, що вживалися, експлуатувалися, ремонтувалися чи відновлювалися).

Перелік послуг, які надаються при  ремонті двигунів автотранспортних засобів: автомобілів:

Орієнтовний перелік на одиницю послуги з ремонту:

| Ремонт двигуна автогрейдера ДЗ-180 д.н.з Т 19-43ДЦ інв. № 9872. Рік випуску: 1998 рік | Необхідно провести: ремонт двигуна внутрішнього згорання з заміною циліндро-поршневої групи, ремонт головки блоку циліндрів, вкладишів. Провести діагностику колінчастого валу з послідуючим його ремонтом, діагностику паливної системи двигуна та її ремонт. Діагностику муфти зчеплення, та при необхідності її ремонту - виконати його. Виконати заміну оливного та паливного фільтрів. Виконати заміну всіх прокладок по двигуну. |
| --- | --- |
| Ремонт двигуна трактора Т-25 д.н.з 36-43 ДЦ інв.№2523. Рік випуску: 1988. | Необхідно провести ремонт двигуна з заміною циліндро-поршневої групи, з заміною всіх прокладок двигуна. Виконати діагностику колінчастого валу та по його результатах виконати необхідний ремонт із заміною вкладишів, також ремонт розподільного валу. Замінити оливний насос. Провести діагностику та наладку паливної системи двигуна. Виконати заміну паливного фільтру. |
| Ремонт двигуна автомобіля ГАЗ-53 інв. № 9936 д.н.з. АН 12-32 ЕО. Рік випуску: 1989 рік. | Необхідно виконати ремонт, або заміну циліндро-поршневої групи, ремонт ГБЦ. Виконати діагностику колінчастого валу та по його результатах виконати ремонт та заміну вкладишів. Провести заміну всіх сальників, моторо-комплекту прокладок двигуна. Виконати заміну оливного насосу, або його ремонт, насосу системи охолодження двигуна та навісного обладнання, заміну оливного фільтру. Також провести діагностику муфти зчеплення, при необхідності виконати ремонт. |
| Ремонт двигуна машини комбінованої універсальної КО 713 д.н.з. АН12-35 ЕО інв. № 9910 Рік випуску: 2001 рік. | Необхідно провести ремонт двигуна: блоку циліндрів, заміну циліндро-поршневої групи, ремонт, або заміну (при необхідності) головки блоку циліндрів, вкладишів. Виконати діагностику колінчастого валу, при необхідності виконати його ремонт з заміною вкладишів. Провести заміну моторокомплекта прокладок двигуна. Провести діагностику муфти зчеплення (при необхідності виконати ремонт, або заміну). |

Перелік зазначених послуг є орієнтовним та, у разі необхідності, може коригуватись без перевищення суми договору. Загальна кількість послуг, що будуть отримані, визначаються Замовником згідно з фактичною потребою.

Даний додаток обов’язково подається Учасником у складі тендерної пропозиції   з власноручним підписом уповноваженої посадової особи учасника процедури закупівлі, а також з  відбитком печатки (подається без відбитку печатки, у разі якщо учасник,  здійснює діяльність без печатки згідно з чинним законодавством).