Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ДК 021:2015 – 45230000-8 - Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь («Капітальний ремонт проїжджої частини вул. Івана Франка в с. Маяки Одеського району Одеської області»)

Технічне завдання

| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Роздiл 1. Тип А. Влаштування покриття основного проїзду |  |  |  |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,5 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 1 | м3 | 126,504 |  |
| 2 | Перевезення ґрунту до 30 км | т | 151,8048 |  |
| 3 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом (h=0,06) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] | м3 | 350,964 |  |
| 4 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі- самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3. | т | 561,5424 |  |
| 5 | Перевезення сміття до 30 км | т | 561,5424 |  |
| 6 | Улаштування вирівнюючого шару основи із щебенево- піщаної суміші С7 асфальтоукладальником за ширини укладання 7 м /проведення робiт на однiй половинi проїзної частини при систематичному русi транспорту на другiй/ | м3 | 882,648 |  |
|  | +призма укосу 36,14 м3 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [нижнього шару товщиною 70 мм] (віднімати до 60мм) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ БНД 70/100 | м2 | 5974,9 |  |
| 8 | Розливання в'яжучих матеріалів (0,4 л/м2) [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] (бітумна емульсія ЕКШ-60) | т | 2,33976 |  |
| 9 | Улаштування покриття з гарячих асфальтобетонних сумішей асфальтоукладальником при ширині смуги до 3, 5 м [верхнього шару товщиною 50 мм]. [на однiй половинi проїжджої частини при систематичному русi транспорту на другiй] АСГ.Др.Щ.Б.НП.ІІ БНД 70/100 | м2 | 5849,4 |  |
|  | Роздiл 2. Укріплення узбіч |  |  |  |
| 10 | Укріплення узбіч щебенево-піщаною сумішшю С7, за товщини шару 10 см (додавати до 15см) | м2 | 1252,2 |  |