Додаток 1

до тендерної документації на закупівлю –  основний словник національного класифікатора України ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний словник" – 18830000-6 – Захисне взуття (черевики літні робочі)

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

Предмет закупівлі:  черевики літні робочі,  код за ДК 021:2015 - 18830000-6 (Захисне взуття).

Черевики літні робочі

1.1. Основні параметри та розміри

1.1.1. Черевики повинні виготовлятися в середній повноті у штихмасовій системі нумерації із одночасним дублюванням розмірів в метричній системі нумерації, що вказано в таблиці 1.

Таблиця 1 – Розміри виробу згідно систем нумерації.

| Найменування системи | Розмір |
| --- | --- |
| Штихмасова | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 |  |
| Метрична | 230 | 235 | 245 | 250 | 255 | 265 | 270 | 275 | 285 | 290 | 295 | 300 |  |

1.2. Зовнішній вигляд.

Черевики комбіновані виготовляються з натуральної шкіри та текстильного матеріалу чорного кольору.

1.2.1. Черевики (рис. 1, 2) комбіновані з натуральної шкіри та текстильного матеріалу, розрізними комбінованими союзками, розрізними берцями, задніми зовнішніми ременями та задинками та формованою вкладною устілкою.

1.2.2. У передній частині черевиків розташовано по 6 (шість пар) отворів для шнурків.

1.2.3. Шнурки повинні бути з синтетичних ниток з термічно обробленими наконечниками.

1.2.4. Пiдошва двошарова вакуумно-термічно клейового методу кріплення повинна бути стійка до дії низьких та високих температур, а також нетривалої дії паливно-мастильних матеріалів. Для виготовлення підошви двошарової у якості ходового шару застосовується гумова суміш, амортизуючий шар – з поліуретану.

1.2.5. Вкладна тришарова формована устілка з амортизуючими елементами.

Рисунок 1. Зовнішня сторона

Рисунок 2. Внутрішня сторона

1.3. Вимоги до матеріалів

1.3.1. Для виготовлення черевиків повинні використовуватись матеріали, зазначені у таблиці 2.

Таблиця 2 – Матеріали для виготовлення черевиків

| № з/п | Найменування матеріалів | Нормативна документація | Призначення матеріалу |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Шкіра натуральна типу «нубук» товщиною (1,5 – 2,2) мм | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення верху взуття |
| 2 | Матеріал синтетичний дубльований на основі «нейлону 6.6» | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення деталі союзки фігурної, зовнішньої частини м’якого канту та клапану |
| 3 | Матеріал синтетичний антибактеріальний на основі поліестеру та поліаміду товщиною (3,5 ± 1,0) мм | Згідно підприємства-виробника | Для горішньої частини підкладки берців та клапану |
| 4 | Матеріал підкладковий, дубльований матеріалом з мембранним покриттям еРTFE | Згідно підприємства-виробника | Для підкладки берців та клапана |
| 5 | Стрічка герметизуюча синтетична на основі матеріалу з мембранним покриттям еРTFE | Згідно підприємства-виробника | Для герметизації швів підкладки берців та клапана |
| 6 | Матеріал бавовняний (бязь) | Згідно підприємства-виробника | Для дублювання шкіри |
| 7 | Матеріал синтетичний спінений поліуретановий (поролон), товщиною (2,0 – 7,0) мм | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення пом’як-шуючих (демпферних) елементів взуття (вставка та клапан) |
| 8 | Матеріал термопластичний товщиною (1,0 – 2,0) мм | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення жорсткого задника та підноска |
| 9 | Підошва двошарова (гума – поліуретан) | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення низу взуття |
| 10 | Картон взуттєвий, товщиною не менше – 2,0 мм або матеріал нетканий, товщиною, не менше 1,8 мм (сировинний склад: поліестр – 100%) | Згідно підприємства-виробника | Для виготовлення основної устілки |
| 11 | Матеріал формований тришаровий | Згідно підприємства-виробника | Для вкладної тришарової формованої устілки |
| 12 | Матеріал тришаровий антибактеріальний | Згідно підприємства-виробника | Для вкладної змінної тришарової устілки |
| 13 | Шнур з синтетичних ниток, діаметром, не менше 3,5 мм | Згідно підприємства-виробника | Для шнурків |
| 14 | Нитки взуттєві синтетичні | Згідно підприємства-виробника | Для зшивання зовнішніх і внутрішніх деталей заготовки та прокладання оздоблювальних строчок |

1.3.2. Черевики повинні виготовлятися лише чорного кольору.

1.3.3. Колір матеріалів всіх зовнішніх деталей, що застосовується для виготовлення черевиків, фурнітури та ниток повинен бути в тон матеріалу верху (шкіри натуральної) або відтінку, який гармонує з основним кольором матеріалу верху.

1.3.4. Основні хімічні та фізико-механічні показники шкіри натуральної типу «нубук» для верху взуття наведені у таблиці 3.

1.3.5. Основні хімічні та фізико-механічні показники синтетичного дубльованого матеріалу на основі «нейлону 6.6» наведені у таблиці 4.

1.3.6. Основні хімічні та фізико-механічні показники матеріалу синтетичного антибактеріального на основі поліестеру та поліаміду наведені у таблиці 5.

1.3.7. Основні фізико-механічні показники підкладкового матеріалу, дубльованого матеріалом з мембранним покриттям еРTFE наведені у таблиці 6.

1.3.8. Основні фізико-механічні показники герметизуючої стрічки (експонований політетрафторетилен) на основі матеріалу з мембранним покриттям еРTFE наведені у таблиці 7.

1.3.9. Основні фізико-механічні показники матеріалів вкладної змінної тришарової антибактеріальної устілки наведені у таблиці 8.

1.3.10. Основні хімічні та фізико-механічні показники матеріалу для дублювання шкіри наведені у таблиці 9.

1.3.11. Основні фізико-механічні показники синтетичного спіненого поліуретанового матеріалу (поролон), наведені у таблиці 10.

1.3.12. Основні фізико-механічні показники термопластичного матеріалу для виготовлення задника та підноска, наведені у таблиці 11.

1.3.13. Основні фізико-механічні показники двошарової підошви наведені у таблиці 12.

1.3.14. Основні хімічні та фізико-механічні показники ниток взуттєвих наведені у таблиці 13.

Таблиця 3 – Хімічні та фізико-механічні показники шкіри натуральної типу «нубук».

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Товщина, мм | 1,5 – 2,2 | ДСТУ ISO2589:2005 |
| Масова частка окису хрому, %, не менше | 3,5 | ДСТУ EN ISO 20344:2015 (ISO 17075:2007) |
| Масова частка речовин, екстрагованих органічними розчинниками, % | 3,7 – 10 | ДСТУ EN ISO 20344:2015 |
| Межа міцності при розтягуванні, 10 МПа, не менше | 1,4 | ДСТУ ISO 3376:2008 |
| Подовження при напруженні 10 МПа, % | 25 – 50 | ДСТУ ISO 3376:2008 |
| Водопроникність хв., не менше | 180 | ДСТУ EN ISO 20344:2015 (п.6.13) ДСТУ ISO17702:2007 |

Таблиця 4 – Хімічні та фізико-механічні показники дубльованого синтетичного матеріалу на основі «нейлону 6.6».

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сировинний склад (трикотажний матеріал із вологовідштовхуючою обробкою), %: – перший шар (поліамід (нейлон 6.6); – другий шар (поліестер) | 100 100 | ДСТУ 4057-2001 |
| Поверхнева густина, г/м2 | 350±50 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Стійкість до стирання, цикли, не менше | 80 000 | ДСТУ ISO 12947-2:2005 |
| Опір до зволоження (випробування збризкуванням), бали, не менше | 4 | ДСТУ ISO 4920:2005 |
| Товщина, мм, не менше | 1,0 | ДСТУ ISO 5084:2004 |
| Ступінь пофарбування до: |
| – сухого тертя, бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-Х12:2009 |
| – мокрого тертя, бал, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-X12:2009 |

Таблиця 5 –  Хімічні та фізико-механічні показники синтетичного антибактеріального* матеріалу на основі поліестеру та поліаміду.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Сировинний склад: – поліамід, %, не менше – поліестер, %, не більше | 33 67 | ДСТУ 4057:2001 (ДСТУ ISO 1833-7:2009) |
| Поверхнева щільність, г/м² | 300 ± 50 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Товщина, мм | 2,5 ± 0,5 | ДСТУ ISO 5084:2004 |

Таблиця 6 – Фізико-механічні показники підкладкового матеріалу, дубльованого матеріалом з мембранним покриттям еРTFE.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Поверхнева щільність (загальна), г/м2 | 330 ± 40 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Товщина (загальна), мм | 1,1 ± 0,3 | ДСТУ ГОСТ 15902.2:2006 |
| Водонепроникність мембрани, мБар, не менше | 3 000 | ДСТУ EN 20811:2004 |
| Опір проникненню водяної пари, Ret, м2*Па/Вт, не більше | 14 | ДСТУ ISO 11092:2005 |
| Тепловий опір, 10-3м²К/Вт | 15 – 70 | ДСТУ ISO 11092:2005 |

Таблиця 7 – Фізико-механічні показники герметизуючої стрічки.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Герметичність шва протягом 5 хвилин, Бар, не менше | 1 | ДСТУ EN 20811:2004 |

Таблиця 8 – Фізико-механічні показники вкладної змінної тришарової антибактеріальної* устілки.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Товщина, мм | 5,0± 1,5 | ДСТУ ISO 5084:2004 |
| Загальна поверхнева щільність, г/м², не менше | 700 | ДСТУ EN 12127:2009 |

Примітка:

* Визначення антибактеріальних властивостей відповідно до ДСТУ ISO 20645:2009.

Таблиця 9 – Хімічні та фізико-механічні показники матеріалу для дублювання шкіри.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Сировинний склад, %: – бавовна | 80 ±20 | ДСТУ 4057-2001 |
| Поверхнева густина, г/м2 | 280 ± 40 | ДСТУ EN 12127:2009 |
| Товщина, мм | 1,0 ± 0,2 | ДСТУ ISO 5084:2004 |
| Розривне навантаження, Н, не менше: – за основою; – за утоком | 300 200 | ДСТУ EN ISO 13934-1:2018 (EN ISO 13934-1:2013) |
| Сила склеювання зі шкірою, Н/мм, не менше | 0,2 | ДСТУ EN ISO 2411:2017 |

Таблиця 10 – Фізико-механічні показники синтетичного спіненого поліуретанового матеріалу (поролон).

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Товщина матеріалу, мм | 2,0 – 7,0 | ДСТУ EN ISO 1923:2005 |
| Уявна щільність матеріалу, кг/м3 | 100 ± 15 | ДСТУ EN 12127:2009 |

Таблиця 11 – Фізико-механічні показники термопластичного матеріалу.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Товщина задника, мм | 1,3 – 2,0 | ДСТУ EN ISO 1923:2005 |
| Товщина підноска, мм | 1,0 – 2,0 | ДСТУ EN ISO 1923:2005 |

Таблиця 12 – Фізико-механічні показники підошви двошарової

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Уявна щільність амортизуючого шару (поліуретан), г/см3 | 0,48 ± 10 % | ДСТУ EN ISO 845:2018 |
| Щільність ходового шару (зностійка гума) г/см3, не більше | 1,25 | ДСТУ EN ISO 845:2018 |
| Твердість Шор А, умовні одиниці, не менше | 55 | ДСТУ ISO 48-4:2019 (ISO 48-4:2018, IDT) |
| Опір до багаторазового згинання, цикли, не менше | 50 000 | ДСТУ EN ISO 20344:2016 |
| Опір до стирання, мм3, не більше | 150 | ДСТУ EN ISO 20344:2016, ДСТУ ISO 4649:2019 |

Таблиця 13 – Хімічні та фізико-механічні показники ниток взуттєвих.

| Найменування показника | Значення показника | Методика перевірки |
| --- | --- | --- |
| Сировинний склад: – поліамід або поліестер, % | 100 | ДСТУ 4057-2001 |
| Видовження на момент розірвання,%, не більше | 24 | ДСТУ ISO 2062:2004 |
| Розривне навантаження, сН (гс), не менше | 20 tkt - 4500 30 tkt - 3070 | ДСТУ ISO 2062:2004 |
| Стійкість пофарбування до сухого тертя, бали, не менше | 4 | ДСТУ ISO 105-Х12:2009 |

1.3.15. Висота протектора в пучковій частині підошви повинна бути не менше 4,7 мм за ДСТУ EN ISO 20344:2015 п.8.1.2 (рис. 4).

|  | 1. Поліуретан |
| --- | --- |
|  | 2. Гума |
|  | АВ — висота протектора |

Рисунок 4

Поперечний розріз підошви в пучковій частині.

1.3.16. При узгодженні з замовником допускається змінювати фасон копила та малюнок ходової поверхні підошви без зміни параметрів взуття.

1.3.17. Міцність кріплення деталей низу до верху взуття не повинна бути меншою ніж 4 Н/мм, що визначається згідно з ДСТУ EN ISO 20347.

1.3.18. Розривне навантаження шнурків повинно бути не менше 550 Н.

1.4. Виміри черевиків у готовому вигляді

1.4.1. Лінійні виміри черевиків вихідного розміру (42) повинні відповідати значенням, вказаним в таблиці 14 та ДСТУ EN ISO 20344:2015.

Таблиця 14 – Основні лінійні розміри виробу

| Тип взуття | Висота взуття ззовні, мм | Висота взуття всередині, мм |
| --- | --- | --- |
| Черевики | 100 ± 5 | 75 ± 5 |

1.4.2. Висота взуття ззовні вимірюється на рівній поверхні, вздовж зовнішньої середньої вертикальної лінії п’яткової частини від низу підошви до верху м’якого канта.

1.4.3. Висота взуття всередині вимірюється вздовж середньої вертикальної лінії п’яткової частини від верхнього канту до основної устілки.

1.4.4. Вага черевиків вимірюється згідно з ДСТУ ГОСТ 28735:2009.

Вага напівпари взуття повинна бути (450 – 550) г.

1.4.5. Різниця у висоті взуття суміжних розмірів повинна бути не більше 2,0 мм. За згодою замовника допускається змінювати висоту задника. Допускається використовувати один розмір задників на два суміжних розміри черевиків.

1.5. Основні вимоги до виготовлення

1.5.1. Усі симетричні деталі в парі взуття повинні бути однаковими за формою, товщиною, розміром і кольором.

1.5.2. Деталі верху з шкіри натуральної типу «нубук» зшиваються не менше ніж двома строчками.

1.5.3. Класифікація та види стібків, строчок і швів, що застосовуються для виготовлення черевиків згідно з ДСТУ ISO 4915, ДСТУ ISO 4916.

1.5.4. Кількість стібків на 1 см строчки не менше 3. Всі шви повинні бути закріплені, кінці ниток обрізані.

1.5.5. Вимоги до допустимих відхилень (дефектів) у готовому взутті визначаються згідно з ДСТУ 2158-93.

1.6. Особливості складання заготовки

1.6.1. Фігурна деталь союзки нашивається на деталь союзки двома паралельними строчками. Оптимальна відстань строчок від краю (2,0 - 1,0) мм, між паралельними строчками (2,0 - 1,0) мм (рис. 5).

1.6.2. М’яку вставку наклеюють на фігурну штаферку з тканини на зворотній бік так, щоб його горішній край відступав на (2,0 - 1,0) мм від шва з’єднання. Деталі склеюють, підкладку загинають на м’яку вставку і оббивають по канту (рис. 5).

1.6.3. Деталі берців та м’яка вставка з’єднані двома паралельними строчками, оптимальна відстань строчок від краю (2,0 - 1,0) мм, між строчками (2,0 - 1,0) мм.

1.6.4. Підблочник настрочується на м’який кант двома строчками, на відстані (2,0 - 1,0) мм, між строчками (2,0 - 1,0) мм.

1.6.5. Для шнурування взуття передбачено 6 (шість) пар отворів (на півпару черевиків) вздовж переднього краю берців та м’якого клапану, зроблених зовнішнім наскрізним способом.

Відстань між центрами отворів для шнурків становить (15,0 - 2,0) мм.

1.6.6. На клапані є шкіряна петля для додаткового кріплення шнурків, шириною (10,0 - 1,0) мм (рис. 5).

1.6.7. Внутрішня деталь берців має перфорацію у вигляді трикутника із 9 (дев’яти) вентиляційних отворів. Перфорований отвір шириною (2,0 - 1,0) мм та довжиною (7,0 - 2,0) мм. Перший ряд перфорованих отворів (чотири отвори) розташовано паралельно горішньому краю берців на відстані (15,0 ± 2,0) мм.

1.6.8. Підкладка виготовляється з підкладкового матеріалу, дубльованим матеріалом з мембранним покриттям еРTFE та з додатковим проклеюванням швів герметизуючою синтетичною стрічкою  для запобігання потрапляння вологи.

1.6.9. Недопустимо відхилення від вісі симетрії союзок, підносків, передніх країв берців, отворів для шнурків більш ніж на 4,0 мм.

Рисунок 5

1.7. Особливості складання черевиків

1.7.1. Вкладну устілку вкладають у черевики так, щоб основна устілка була повністю закрита.

1.7.2. Всі забруднення на взутті видаляють. Незначні механічні дефекти на взутті, які не впливають на якість готового взуття і не погіршують вигляд, виправляють.

1.8. Комплектність

1.8.1. Черевики комплектують у пару за розмірами.

1.8.2. Черевики додатково комплектуються вкладною змінною трьохшаровою антибактеріальною устілкою.

1.9. Маркування

1.9.1. Маркування черевиків повинно відповідати вимогам цього технічного опису.

Маркування повинно виконуватись українською мовою.

2. ТРАНСПОРТУВАННЯ ТА ЗБЕРІГАННЯ

2.1. Транспортування готового взуття здійснюється усіма видами транспорту відповідно до правил перевезень вантажів, які діють на даному виді транспорту і забезпечують збереження виробів від атмосферних впливів.

3. ГАРАНТІЇ ВИРОБНИКА

3.1. Виробник гарантує відповідність якості взуття вимогам цього технічного опису при дотриманні вказівок з експлуатації, умов транспортування та зберігання.

3.2. Гарантійний термін носки взуття становить – 6 місяців від дня видачі його в експлуатацію.

3.3. На протязі усього строку експлуатації предмет повинен бути стійким до впливу зовнішніх факторів, а також зберігати задовільний зовнішній вигляд без суттєвих змін початкової форми.

3.4. Гарантійний термін зберігання – 2 роки від дати виготовлення взуття при умові дотримання умов зберігання.

4. САНІТАРНО-ГІГІЄНІЧНІ ВИМОГИ

4.1. Взуття повинно відповідати вимогам Державним санітарним правилам і нормам «Матеріали та вироби текстильні, шкіряні і хутрові. Основні гігієнічні вимоги» від 29.12.2012 №1138.

На підтвердження відповідності запропонованого товару Учасник повинен надати у складі тендерної пропозиції копію документів (документу), що засвідчують якість товару, а саме:

- декларація відповідності та/або паспорт якості виробника, та/або сертифікат відповідності, та/або протокол випробувань, та/або висновок державної санітарно-епідеміологічної експертизи або інший подібний документ, який підтверджує якість предмета закупівлі.

Термін поставки (передачі) товару: переможець закупівлі зобов'язується доставити вищезазначений товар у готовому вигляді відповідно до технічних вимог у термін до 30.08.2023 року з наступною приміркою, для усунення недоліків (у разі їх виявлення).

Гарантія виробника:

Виробник гарантує відповідність якості виробу цим технічним вимогам при дотриманні умов транспортування, зберігання та експлуатації.

*всі посилання на торговельну марку, фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника слід читати як «або еквівалент».

Місце поставки (передачі) товару: Україна, м. Вінниця, вулиця Генерала Арабея, 7 (матеріальний склад).

Дата:____________

____________________________________________________________________________

(посада особи) 	(підпис) 	(розшифрування підпису (прізвище, ім’я, по батькові))

М.П. (у разі наявності)