Додаток № 4

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Заходи з усунення аварій. Поточний ремонт частини даху комунальної організації (установа, заклад) Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Сумської області за адресою: м. Шостка вул. Ціолковського 10 код CPV за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  45260000-7 (покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

(технічні, якісні, кількісні та інші характеристики предмета закупівлі)

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

Умови виконання робіт:ДБН В.2.6-220:2017 «Покриття будівель та споруд». Кошторисні норми України «Настанова з визначення вартості будівництва»,затвержені наказом Міністерства розвидку громад та територій України № 281 від 01.11.2021 року «Про затвердження кошторисних норм України у будівництві».

Заходи з усунення аварій. Поточний ремонт частини даху комунальної Заходи з усунення аварій. Поточний ремонт частини даху комунальної організації (установа, заклад) Шосткинська спеціалізована школа І-ІІІ ступенів № 12 Шосткинської міської ради Сумської області за адресою: м. Шостка вул. Ціолковського 10 код CPV за ДК 021:2015 «Єдиний закупівельний словник»  45260000-7 (покрівельні роботи та інші спеціалізовані будівельні роботи).

ДЕФЕКТНИЙ АКТ

Запропоновані Учасником послуги повинні відповідати наступним вимогам:

Клас наслідків  (відповідальності ) об’єктів  СС1

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Очищення покрівлі від сміття | т | 17 |  |
| 2 | (Демонтаж) флюгарок | шт | 12 |  |
| 3 | Пробивання отворів для зливу води | шт | 30 |  |
| 4 | Розбирання покриттів покрівлі з рулонних матеріалів в 1- 3 шари | м2 | 397,84 |  |
| 5 | Додавати на кожний наступний шар розбирання рулонної покрівлі | м2 | 397,84 |  |
| 6 | (Демонтаж) Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 119,8 |  |
| 7 | (Демонтаж) Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 72,5 |  |
| 8 | Улаштування цементної вирівнювальної стяжки | м2 | 72,5 |  |
| 9 | Готування важких опоряджувальних цементних розчинів, склад 1:3 | м3 | 2,2 |  |
| 10 | Розбирання звисів з оцинкованої сталі | м | 98 |  |
| 11 | Ремонт непоштукатурених карнизів | м | 25 |  |
| 12 | Улаштування з листової сталі карнизних звисів | м | 161 |  |
| 13 | Улаштування прижимної планки | м | 198 |  |
| 14 | Улаштування геотекстилю | м2 | 397,84 |  |
| 15 | Улаштування мембрани | м2 | 397,84 |  |
| 16 | Улаштування примикань висотою 400 мм до цегляних стін і парапетів з рулонних покрівельних матеріалів | м | 163,6 |  |
| 17 | Улаштування геотекстилю (парапет) | м2 | 98,984 |  |
| 18 | Улаштування мембрани (парапет) | м2 | 98,984 |  |
| 19 | Герметизація швів | м | 91 |  |
| 20 | Установлення аераторів | шт | 7 |  |
| 21 | Навантаження сміття вручну | т | 19 |  |

| 22 | Перевезення сміття до 5 км | т | 19 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

1. Надати Довідку на фірмовому бланку у довільній формі, що містить інформацію про наявність працівників відповідної кваліфікації, які мають необхідні знання та досвід Додаток № 2 Зразок № 2 тендерної документації. Обов’язково надати посвідчення з перевіркою правил охорони праці під час виконання робіт на висоті працівників які будуть виконувати роботи. Надати документальне підтвердження даної вимоги.

2.Учасник за власним бажанням може надати додаткові матеріали про його відповідність кваліфікаційним критеріям.

3. Підписані керівником або уповноваженою особою учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) «Технічні, якісні та інші характеристики по предмету закупівлі» згідно даного Додатку, що мають бути складені на фірмовому бланку учасника (у разі його наявності).

4. Кошторисну документацію (пропечатану та підписану організацією учасника) у складі: договірна ціна тверда/динамічна, локальний кошторис на будівельні роботи, підсумкову відомість, розрахунок загальновиробничих витрат до локального кошторису та календарний графік виконання робіт. Договірна ціна розраховується  відповідно до Настанови з визначення будівництва, затвердженої наказом Міністерства розвитку громад та територій України (Мінрегіону) від 01.11.2021р. та з урахуванням даної тендерної документації.

5. Лист - згода щодо гарантійного строку на виконані роботи складає не менше 5 років.

6. Лист, що гарантує високу якість матеріалів, що будуть використані при виконання робіт, в також високу якість технічного виконання робіт, що є предметом закупівлі.

Примітка: всі документи, що надаються учасником у складі його пропозиції повинні містити дату створення документу та реєстраційний номер, бути на фірмовому бланку (у разі наявності) за підписом керівника підприємства або уповноваженої особи учасника та скріплені печаткою (у разі її використання) та бути актуальними на час проведення закупівлі.

Ми,    (назва Учасника)                     підтверджуємо свою можливість і готовність виконувати усі Технічні вимоги Замовника, зазначені у цьому технічному завданні.