Додаток № 3

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація (ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ):

Капітальний ремонт теплових мереж від котельні

«ПівнГЗК №2» на ділянках від котельні до ТК 11,16,18,22,24,80 по вулицям Бірюзова, Черкасова, Маліновського, Гастелло, В.Терещенка

в Тернівському районі, м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська область (ДК 021:2015: 45453000-7 – Капітальний ремонт і реставрація)

В місцях де технічне завдання містить посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, до таких посилань застосовується вираз  «або еквівалент»*

(*еквівалент – «рівнозначний», «рівноцінний» предмет або кількість, що відповідає іншим предметам або кількостям, може замінювати або виражати їх)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ *

1. Загальна частина:

1.1. Мета проведення робіт:-  повне відновлення зношених ділянок теплових мереж.

1.2. Місцезнаходження: Тернівський район, м. Кривий Ріг, Дніпропетровська область.

1.3. Предмет закупівлі: «Капітальний ремонт  теплових мереж від котельні «ПівнГЗК №2» на ділянках від котельні до ТК 11,16,18,22,24,80  по вулицям Бірюзова, Черкасова, Маліновського, Гастелло, В. Терещенка в Тернівському районі, м. Кривий Ріг,  Дніпропетровська область»

| Ділянка ТМ | Дн | Довжини ділянки, м | Довжина труби |
| --- | --- | --- | --- |
| Кот.ПівнГЗК№2-ТП-5 (30м на опорах - без заміни) (Ø530) | 530 | 496 | 992 |
| ТП-5-ТК-11 (Ø530) | 530 | 347 | 694 |
| ТК-11-ТК-16 (Ø530) | 530 | 420 | 840 |
| ТК-16-ТК-18 (Ø530) | 530 | 60 | 120 |
| ТК-16-ТК-16/1 (Ø426) | 426 | 233 | 466 |
| ТК-18-ТК-22 (Ø426) | 426 | 513 | 1026 |
| ТК-22-ТК-24 (Ø426) | 426 | 271 | 542 |
| ТК-ТК-80 (Ø426) Пекарня | 426 | 90 | 180 |
| Всього |  | 2430 | 4860 |

1.4. Вид будівництва: Капітальний ремонт.

1.5. Джерело фінансування: кошти господарської діяльності

2. Обсяг робіт:

2.1. Обсяг будівельних робіт з капітального ремонту теплових мереж  «Капітальний ремонт  теплових мереж від котельні «ПівнГЗК №2» на ділянках від котельні до ТК 11, 16, 18, 22,24,80  по вулицям Бірюзова, Черкасова, Маліновського, Гастелло, В.Терещенка» зазначений в таблиці 1 даного технічного завдання.

3. Вимоги до якості виконання робіт:

3.1. Підрядник повинен виконати обсяг робіт згідно з:

3.1.1. Таблицею 1 ТЕХНІЧНОГО ЗАВДАННЯ;

3.1.2. Нормативною документацією, а саме:

- ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж»;

- Порядок виконання підготовчих та будівельних робіт, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 466;

- ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва»;

- Порядок прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об'єктів, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 13.04.2011 № 461;

- ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

- Правилами пожежної безпеки в компаніях, на підприємствах та в організаціях енергетичної галузі України, затверджених наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 26.09.2018 № 491;

- Правилами пожежної безпеки в Україні, затверджено наказом Міністерства
внутрішніх справ України від 30.12.2014  № 1417;

- НПАОП 40.1-1.01-97 «Правила безпечної експлуатації електроустановок (ДНАОП 1.1.10-1.01-97)»;

- Правилами охорони праці під час виконання робіт на висоті, затверджено наказом Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду 
від 27.03.2007 № 62;

- Правилами охорони праці під час експлуатації тепломеханічного обладнання електростанцій, теплових мереж і тепло використовувальних установок, затверджено наказом Міністерства енергетики та вугільної промисловості України від 02.12.2013 № 892;

- Правилами охорони праці під час експлуатації обладнання, що працює під тиском, ЗАТВЕРДЖЕНО наказом Міністерства соціальної політики України від 05.03.2018 № 333;

- Правилами охорони праці під час експлуатації вантажопідіймальних кранів, підіймальних пристроїв і відповідного обладнання, ЗАТВЕРДЖЕНО Наказ Міністерства
соціальної політики України від 19.01.2018  № 62;

- ДБН Б.2.2-5:2011 Планування та забудова міст, селищ і функціональних територій. Благоустрій територій. Зі Змінами № 1, № 2 та № 3;

- Кошторисні норми України. Настанова з визначення вартості будівництва. З урахуванням Змін № 1, № 2, № 3, № 4.

3.2. Будівельні роботи мають відповідати сучасним вимогам щодо технології виконання робіт.

4. Вимоги до виконання робіт:

4.1. Підрядник зобов’язаний:

Розробити проєкт виконання робіт та погодити з Замовником до початку виконання робіт. Проєкт виконання робіт (ПВР) повинен бути виконаний відповідно до ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», з урахуванням демонтажних, монтажних, підготовчих та інших робіт;

4.1.1. надати детальний графік виконання робіт;

4.1.2. після завершення демонтажних робіт, демонтоване обладнання/матеріали та конструкції перевезти та здати на склад Замовнику та скласти відповідні акти приймання-передачі демонтованого обладнання/матеріалів;

4.1.3. врахувати, що вага демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів, зазначена у проекті, вказана орієнтовно. При складанні актів виконаних робіт необхідно використовувати вагу демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів, уточнену після зважування. Зважування демонтованих елементів обладнання, конструкцій та матеріалів виконувати в присутності представників Замовника та Підрядника за рахунок Підрядника;

4.1.4. забезпечити вивезення будівельних відходів і їх утилізацію, що утворилися на об’єкті під час проведення робіт;

4.1.7. ультразвуковий або інший вид неруйнівного контролю (при необхідності) виконувати у відповідності до вимог НПАОП 0.00-1.81-18;

4.1.8. після закінчення монтажних робіт та проведення контролю якості зварних з’єднань неруйнівним методом (при необхідності) виконати гідравлічні випробування на міцність та щільність відповідно до ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж». Випробування трубопроводів на щільність та міцність виконати по технологічним схемам (погодженими з експлуатуючою організацією);

4.1.9. після завершення будівельних робіт ділянку трубопроводів, які були замінені промити відповідно до вимог ДСТУ-Н Б В.2.5-66:2012 «Настанова з будівництва, монтажу та контролю якості теплових мереж», ДБН В.2.5-39:2008 «Інженерне обладнання будинків і споруд. Зовнішні мережі та споруди. Теплові мережі»;

4.1.10. після завершення будівельних робіт відповідно до п.4.8 ДБН А.3.1-5:2016 «Організація будівельного виробництва», надати виконавчу технічну документацію відповідно до переліку:

- Акт готовності траншей та опорних конструкцій до укладки трубопроводів (з сертифікатами на бетон та бетонні вироби).

- Акти на приховані роботи.

- Акт на огляд та внутрішнє очищення трубопроводів.

- Свідоцтво про виготовлення елементів трубопроводу.

- Свідоцтво про монтаж трубопроводу.

- Акт гідравлічних випробувань.

- Акт промивки трубопроводів.

- Акт на антикорозійне покриття трубопроводів та металевих виробів

- Акт на улаштування теплової ізоляції.

- Акт на зворотну засипку.

- Виконавча схема зварних з’єднань з зазначенням відстані між стиками та від них до теплових камер та абонентських вводів, номерів стиків, марки сталі, клейма зварювальників, метраж трубопроводів та товщина стінки трубопроводу, загальна протяжність, місце розташування опор та компенсаторів.

- Журнал загальних робіт, а при значному обсязі робіт також журнали спеціальних робіт.

- Посвідчення зварювальників.

- Сертифікати на електроди, та акт випробувань технологічних якостей електродів.

- Сертифікати на трубопроводи та трубні елементи.

- Сертифікати на антикорозійні матеріали.

- Виконавче креслення згідно ДБН В.1.3-2:2010 із зміною №1, додаток Н.

5. Вимоги до розрахунку вартості робіт:

5.1. Кошторисна документація вартості будівництва повинна бути розроблена відповідно до «Відомості обсягів робіт», згідно з Кошторисними нормами України «Настанова з визначення вартості будівництва», затвердженими наказом Міністерства розвитку громад та територій України від 01.11.2021 № 281 зі Змінами № 1,2,3 (далі-Настанова) і надана в електронному вигляді у форматі інформаційного блоку даних (ІБД) і форматах xlsx або docx.

Кошторисною документацією врахувати розмір заробітної плати не більше 16300 грн., що відповідає середньому розряду складності робіт у будівництві 3,8 при виконанні робіт у звичайних умовах

6. Вимоги до постачання матеріалів та обладнання:

Постачання труби для ремонту забезпечує Замовник.

6.1. Використання обладнання, матеріалів та комплектуючих, які були в користуванні, не допускається.

6.2. Матеріали, продукція та обладнання, що використовуються та поставляються в обсягах реалізації проєкту, мають бути, новими, виробленими та поставленими у відповідності до чинних українських законів, кодексів та положень, а також відповідати європейським та міжнародним стандартам, бути сертифікованими відповідно до вимог чинного законодавства України, мати посвідчення якості (паспорт, сертифікат якості), які надаються Замовнику під час виконання робіт.

6.3. Всі матеріали, які будуть використовуватися при будівництві, повинні мати стійкі властивості протягом терміну служби заявленого виробником, враховуючи температуру та інші фактори, які матимуть вплив на матеріал.

6.4. Використання матеріалів та виробів допускається при відповідності останніх вимогам діючих ДСТУ, ГОСТ, СНiП та інших нормативів згідно чинного законодавства.

6.5. Матеріали та товари, вироблені за кордоном та імпортовані в Україну, повинні мати сертифікат відповідності українським стандартам ДСТУ.

7. Термін виконання робіт:

Роботи виконуються згідно з Графіком виконання робіт, але не пізніше 15 вересня 2024 року.

8. Гарантійний строк:

8.1. Термін гарантії належної якості виконаних робіт Підрядником складає 120 календарних місяців з моменту підписання сторонами актів виконаних робіт,(стаття 884 Цивільного кодексу України).

Таблиця 1

Таблиця 1

Відомість обсягів робіт

Роботи виконуються у стиснених умовах забудованої частини міста в зоні з існуючими транспортними, пішохідними і комунікаційними розв'язками.

Умови виконання робіт характеризуються стисненими умовами складування матеріалів та розташування автотехніки, яка необхідна для ведення ремонтних робіт

| № пп | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
|  | Розбирання асфальтобетонного покриття та земляні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання асфальтобетонних покриттів механізованим способом | м3 | 54,2 |  |
| 2 | Розбирання щебеневих покриттів та основ | м3 | 135,2 |  |
| 3 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,25 м3 / асфальт=86,72т, щебінь=236,6т | т сміття | 323,32 |  |
| 4 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 323,32 |  |
| 5 | Розбирання бортових каменів / зі збереженням, для подальшого використання | м | 283 |  |
| 6 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ківшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 7 636 |  |
| 7 | Доробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 402 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 8 | Розбирання ізоляції з мінеральної вати | м3 | 118 |  |
| 9 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 | т сміття | 23,6 |  |
| 10 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 23,6 |  |
| 11 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2 / розм.1,0х1,3м, зі збереженням 532шт., 340шт. - бой | шт | 872 |  |
| 12 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2 / розм.2,5х1,0м, зі збереженням 109шт., 120шт. - бой | шт | 229 |  |
| 13 | Демонтаж плит перекриття каналів площею до 5 м2 / розм.2,2х1,0м, зі збереженням 744шт., 321шт. - бой | шт | 1 065 |  |
| 14 | Демонтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / зі збереженням 151шт., 11шт.-бой, у тому числі 20шт.люків зі збереженням | шт | 162 |  |
| 15 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 / бой плит перекриття: 340шт.розм.1х1,3м (вага 132,6т), 120шт.розм.2,5х1м (вага 90т), 321шт.розм.2,2х1м (вага 211,86т); плити перекриття ТК- 11шт.розм.3х1,6м (вага 26,4т) | т сміття | 460,86 |  |
| 16 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 460,86 |  |
| 17 | Демонтаж непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів / зі збереженням, лотки перекриття канала=38шт. | м3 | 27,36 |  |
| 18 | Очищення каналів від наносів ґрунту, бруду та ілу вручну | м3 | 476,1 |  |
| 19 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 476,1 |  |
| 20 | Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 833,175 |  |
|  | Трубопроводи |  |  |  |
| 21 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в т.ч. відводи 16шт.; ковзні опори 194шт.(у т.ч. 140шт. - придатні для подальшого використання) | м | 2 178 |  |
| 22 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм / із канала при демонтажі | м | 366 |  |
| 23 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в ТК | м | 102 |  |
| 24 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / у т.ч. відводи 12шт., ковзні опори 242шт.(у т.ч. 168шт. - придатні для подальшого використання) | м | 1 712 |  |
| 25 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм / із канала при демонтажі | м | 276 |  |
| 26 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК, у т.ч. 4 відвода ф400мм, 2 перехода ф500х400мм | м | 70 |  |
| 27 | Демонтаж трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 16 |  |
| 28 | Демонтаж трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 12 |  |
| 29 | Демонтаж трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 16 |  |
| 30 | Демонтаж трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 4 |  |
|  | ***** ВСІ ДЕМОНТОВАНІ ТРУБИ ПЕРЕДАЮТЬСЯ ЗАМОВНИКУ |  |  |  |
|  | Запірна арматура, компенсатори |  |  |  |
| 31 | Демонтаж сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм / зі збереженням, для ремонту та подальшого використання | компенсатор | 28 |  |
| 32 | Демонтаж сальникових компенсаторів з труб діаметром 400 мм / зі збереженням, для ремонту та подальшого використання | компенсатор | 16 |  |
| 33 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 10 |  |
| 34 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 14 |  |
| 35 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 2 |  |
| 36 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 6 |  |
| 37 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 10 |  |
| 38 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 2 |  |
| 39 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 400 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | засувка | 4 |  |
| 40 | Демонтаж сталевих засувок або клапанів зворотних діаметром 500 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | засувка | 4 |  |
|  | ******** Демонтаж кульових кранів (спускників) Ду32 та Ду 40 враховано кошторисними нормами на демонтаж труб, демонтаж зі збереженням для подальшого використання |  |  |  |
|  | Розділ 2. Монтажні роботи |  |  |  |
|  | Ду 500м |  |  |  |
| 41 | Виготовлення зварних відводів 90град: діаметр умовного проходу, товщина стінок 500х10 мм, число секторів: 4 / відводи ф530х8мм по L=0,75м (розрахунок.вага од.=3,14*3,14*0,75*0,25*0,008*7,85=0,116т) | шт | 14 |  |
| 42 | Виготовлення зварних відводів 45град: діаметр умовного проходу, товщина стінок 500х10 мм, число секторів: 2 / відводи ф530х8мм по L=0,75м (розрах.вага од.=(3,14*3,14*0,75*0,25*0,008*7,85)/2=0,058т) | шт | 2 |  |
| 43 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм | м | 2 544 |  |
| 44 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 500 мм | м | 366 |  |
| 45 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 500 мм / в ТК | м | 102 |  |
| 46 | Труба 530х8 | м | 2 646 | поставка Замовника |
|  | Монтаж фасонних частин та ковзних опор (у т.ч. 140шт. раніше демонтовані) враховано в прокладанні трубопроводу |  |  |  |
| 47 | Ковзні опори | шт | 54 |  |
| 48 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / стики труби ф530мм=2646м | м2 | 37 |  |
| 49 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труби ф530мм=2646м | м2 | 37 |  |
| 50 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм / стики (3%) на трубопроводі ф530мм | м шва | 11 |  |
| 51 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / ковзні опори для Ду500мм=140шт. - раніше демонтовані, S=0,2м2 | м2 | 28 |  |
| 52 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / ковзні опори для Ду500мм=140шт. - раніше демонтовані, S=0,2м2 | м2 | 28 |  |
| 53 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, ковзні опори для Ду500мм=140шт. - раніше демонтовані, S=0,2м2 | м2 | 28 |  |
| 54 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф530мм | м | 2 646 |  |
| 55 | Мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х80 | м3 | 500,62 | поставка Замовника |
| 56 | Дріт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,486 | поставка Замовника |
| 57 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф530мм, із склопластику теплоізоляційного фольгованого | м | 2 646 |  |
| 58 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 6478,09 | поставка Замовника |
| 59 | Дріт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,486 | поставка Замовника |
|  | Ду400мм |  |  |  |
| 60 | Виготовлення зварних відводів 90град: діаметр умовного проходу, товщина стінок 400х10 мм, число секторів: 4 / відводи ф426х8мм по L=0,6м (розрахунок. Вага од.=3,14*3,14*0,6*0,2*0,008*7,85=0,074т) | шт | 16 |  |
| 61 | Виготовлення переходів пелюсткових: діаметри, товщина стінок 500х400х8 мм / L=0,3м (розрахунок вага=(3,14*0,4+3,14*0,5)/2*0,3*0,008*7,85=0,0266т) | шт | 2 |  |
| 62 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм | м | 1 964 |  |
| 63 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм | м | 276 |  |
| 64 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК | м | 70 |  |
| 65 | Труба ф 426х8 | м | 2 034 | поставка Замовника |
|  | Монтаж фасонних частин та ковзних опор (у т.ч. 168шт. раніше демонтованих) враховано в прокладанні трубопровода |  |  |  |
| 66 | Ковзні опори | шт | 74 |  |
| 67 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 / стики труби ф426мм=2034мм | м2 | 23 |  |
| 68 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труби ф426=2034м | м2 | 23 |  |
| 69 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм / стики (3%) на трубопроводі ф426мм | м шва | 6,8 |  |
| 70 | Очищення металевих конструкцій від корозії металевими щітками / ковзні опори для Ду 400мм=168шт. раніше демонтовані, S=0,1м2 | м2 | 16,8 |  |
| 71 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 / ковзні опори для Ду 400мм=168шт. раніше демонтовані, S=0,1м2 | м2 | 16,8 |  |
| 72 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, ковзні опори для Ду 400мм=168шт. раніше демонтовані, S=0,1м2 | м2 | 16,8 |  |
| 73 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф426мм | м | 2 034 |  |
| 74 | Мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х80 | м3 | 319,74 | поставка Замовника |
| 75 | Дріт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,31 | поставка Замовника |
| 76 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф426мм, із склопластику теплоізоляційного фольгованого | м | 2 034 |  |
| 77 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 4229,18 | поставка Замовника |
| 78 | Дріт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,31 | поставка Замовника |
|  | Монтаж труб та запірної арматури в теплових камерах |  |  |  |
| 79 | Прокладання трубопроводів діаметром 50 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 16 |  |
| 80 | Труба ф 57х3,5 | м | 16 | поставка Замовника |
| 81 | Прокладання трубопроводів діаметром 80 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 12 |  |
| 82 | Труба 89х4,0 | м | 12 | поставка Замовника |
| 83 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 16 |  |
| 84 | Труба ф 159х6 | м | 16 | поставка Замовника |
| 85 | Прокладання трубопроводів діаметром 200 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 4 |  |
| 86 | Труба ф 219х7 | м | 4 | поставка Замовника |
| 87 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 / стики труб ф57мм=16м, ф89мм=12м, ф159мм=16м, ф219мм=4м | м2 | 1,7 |  |
| 88 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труб ф57мм=16м, ф89мм=12м, ф159мм=16м, ф219мм=4м | м2 | 1,7 |  |
| 89 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 50 мм / раніше демонтовані | шт | 10 |  |
| 90 | Приварювання фланців діаметром 50 мм до сталевих трубопроводів /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 18 |  |
| 91 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / ф80мм раніше демонтовані | шт | 14 |  |
| 92 | Приварювання фланців діаметром 80 мм до сталевих трубопроводів /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 22 |  |
| 93 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 100 мм / раніше демонтовані | шт | 2 |  |
| 94 | Приварювання фланців діаметром 100 мм до сталевих трубопроводів / відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 4 |  |
| 95 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 8 |  |
| 96 | Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 14 |  |
| 97 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 200 мм / раніше демонтовані | шт | 10 |  |
| 98 | Приварювання фланців діаметром 200 мм до сталевих трубопроводів /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 20 |  |
| 99 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 250 мм / раніше демонтовані | шт | 2 |  |
| 100 | Приварювання фланців діаметром 250 мм до сталевих трубопроводів /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 4 |  |
| 101 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 400 мм / раніше демонтовані | засувка | 4 |  |
| 102 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 400 мм /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 8 |  |
| 103 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 500 мм / раніше демонтовані | засувка (або клапан зворотний) | 4 |  |
| 104 | Приварювання фланців до сталевих трубопроводів діаметром 500 мм /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 8 |  |
| 105 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 500 мм / раніше демонтовані | компенсатор | 28 |  |
| 106 | Установлення сальникових компенсаторів з труб діаметром 400 мм / раніше демонтовані | компенсатор | 16 |  |
|  | ******** Монтаж раніше демонтованих кульових кранів (спускників) Ду32 та Ду 40 враховано кошторисними нормами на прокладання трубопроводів |  |  |  |
|  | Ремонт нерухомих опор в каналах |  |  |  |
| 107 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм / 14 нерухомих опор по 2 отвори розм.300х800мм | отворів | 28 |  |
| 108 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 0,252 |  |
| 109 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,252 |  |
| 110 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / нерухомі опори 14шт. / 1шт. зі: швелер 18мм - 6,4м, лист 10мм=0,04т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т | 2,773 |  |
| 111 | Швелер №18 | т | 1,504 |  |
| 112 | Лист,товщина 10 мм, сталь | т | 1,358 |  |
| 113 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути / нерухомі опори 14шт. | т конструкцій | 2,773 |  |
| 114 | Грунтування металевих поверхонь за один раз грунтовкою ГФ-021 / нерухомі опори 14шт. | м2 | 74,2 |  |
| 115 | Фарбування металевих погрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, нерухомі опори 14шт. | м2 | 74,2 |  |
| 116 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 / бетонування нерухомих опор=14шт. | м3 | 7 |  |
| 117 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 7,28 |  |
|  | Ремонт нерухомих опор в ТК, місток обслуговування запірної арматури |  |  |  |
| 118 | Пробивання отворів в залізобетонних перекриттях, переріз отворів 500х500 мм / 16 нерухомих опор по 4 отвори розм.500х500мм | отворів | 64 |  |
| 119 | Навантаження сміття вручну | т сміття | 0,576 |  |
| 120 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 0,576 |  |
| 121 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / нерухомі опори 16шт. / 1шт. зі: швелер 40мм - 13,4м, лист 10мм=0,05т, лист 10мм (упори) - 0,054т | т | 12,024 |  |
| 122 | Швелер №18 | т | 10,691 |  |
| 123 | Лист, товщина 10 мм, сталь | т | 1,717 |  |
| 124 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути / нерухомі опори 16шт. | т конструкцій | 9,778 |  |
| 125 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 / нерухомі опори 16шт. | м2 | 291,2 |  |
| 126 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази, нерухомі опори 16шт. | м2 | 291,2 |  |
| 127 | Забивання отворів та гнізд у бетонних стінах, площа забиття 0,2 м2 / бетонування нерухомих опор=16шт. | м3 | 3,2 |  |
| 128 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 3,328 |  |
| 129 | Виготовлення гратчастих конструкцій [стояки, опори, ферми та ін.] / місток обслуговування | т | 0,396 |  |
| 130 | Прокат кутовий рівнополичковий, ширина поличок 60-100 мм / 63х63х6мм | т | 0,13 |  |
| 131 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 16 мм | т | 0,279 |  |
| 132 | Опори під трубопроводи, опорні частини, сідла, кронштейни, хомути / місток обслуговування засувок | т конструкцій | 0,396 |  |
|  | Ремонт ТК та лотків |  |  |  |
| 133 | Улаштування стін підвалів з блоків масою понад 1 т до 1,5 т | шт блоків | 6 |  |
| 134 | Блоки бетонні для стін підвалів марки ФБС 24.4.6-Т ГОСТ 13579-78 | шт | 6 |  |
| 135 | Улаштування стін підвалів і підпірних стін залізобетонних висотою до 3 м, товщиною до 300 мм / бетонування стін ТК | м3 | 9,1 |  |
| 136 | Гарячекатана арматурна сталь гладка, клас А-1, діаметр 12 мм | т | 0,3 |  |
| 137 | Улаштування стін підвалів і підпірних стін бетонних / бетонування стін лотків окремим місцями | м3 | 4 |  |
|  | Плити та лотки перекриття |  |  |  |
| 138 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 / раніше демонтовані | шт | 1 385 |  |
| 139 | Укладання плит перекриття каналів площею до 5 м2 | шт | 302 |  |
| 140 | Плити перекриття П11-8 | шт | 190 |  |
| 141 | Плити перекриття П18-8 | шт | 122 |  |
| 142 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів / раніше демонтовані лотки перекриття=38шт. | м3 | 27,36 |  |
| 143 | Монтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / раніше демонтовані | шт | 151 |  |
| 144 | Монтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 | шт | 11 |  |
| 145 | Плита перекриття ПП34.14.2 | шт | 6 |  |
| 146 | Плита перекриття ПП46.14.2 | шт | 4 |  |
| 147 | Плита перекриття ПП34.6.2 | шт | 1 |  |
| 148 | Установлення люка / в т.ч. 20шт. раніше демонтовані | шт | 42 |  |
| 149 | Люк полімерпіщаний з замком | шт | 22 |  |
|  | Розділ 3. Благоустрій |  |  |  |
| 150 | Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 7 636 |  |
| 151 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 402 |  |
| 152 | Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 / раніше розроблений ґрунт (на ділянці ТК-16-ТК-16/1) | м3 | 41,5 |  |
| 153 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 | 8079,4 |  |
| 154 | Улаштування підстильних та вирівнювальних шарів основи із щебеню шлакового | м3 | 108,8 |  |
| 155 | Улаштування покриття товщиною 4 см з гарячих асфальтобетонних сумішей вручну з ущільненням дорожнім самохідним котком | м2 | 1 970 |  |
| 156 | Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип Б, марка 1 | т | 187,15 |  |
| 157 | Установлення бортових каменів бетонних і залізобетонних при інших видах покриттів / раніше демонтовані | м | 283 |  |
|  | Траса від т.А до ТК-80 |  |  |  |
| 158 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами 'драглайн' або 'зворотна лопата' з ковшом місткістю 0,65 [0,5-1] м3, група ґрунтів 2 | м3 | 144,4 |  |
| 159 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 7,6 |  |
| 160 | Очищення каналів від наносів ґрунту, бруду та ілу вручну | м3 | 14,4 |  |
| 161 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 14,4 |  |
| 162 | Перевезення грунту до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 25,2 |  |
|  | Демонтажні роботи |  |  |  |
| 163 | Демонтаж плит перекриття ТК площею до 5 м2 / зі збереженням | шт | 4 |  |
| 164 | Демонтаж непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів / зі збереженням, лотки перекриття каналу=36шт., у т.ч. 28шт.зі збереженням, 8шт.-бой | м3 | 35,64 |  |
| 165 | Навантаження сміття екскаваторами на автомобілі-самоскиди, місткість ковша екскаватора 0,5 м3 / бой лотків перекриття 8шт.(вага 19,8т) | т сміття | 19,8 |  |
| 166 | Перевезення будівельного сміття до 30 км (без урахування вартості навантажувальних робіт) | т | 19,8 |  |
| 167 | Демонтаж трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / у т.ч. відводи 2шт.; ковзні опори 20шт.зі збереженням, для подальшого використання | м | 82 |  |
| 168 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм / із каналу при демонтажі | м | 92 |  |
| 169 | Демонтаж трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК | м | 6 |  |
| 170 | Демонтаж трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 4 |  |
| 171 | Демонтаж сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм / зі збереженням, для ремонту (ревізії) з подальшим використанням | шт | 2 |  |
|  | Монтажні роботи |  |  |  |
| 172 | Виготовлення зварних відводів 90град: діаметр умовного проходу, товщина стінок 400х10 мм, число секторів: 4 / відводи ф426х8мм по L=0,6м (розрахунок.вага од.=3,14*3,14*0,6*0,2*0,008*7,85=0,074т) | шт | 2 |  |
| 173 | Прокладання трубопроводів у непрохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм | м | 174 |  |
| 174 | Протягування у футляр сталевих труб діаметром 400 мм | м | 92 |  |
| 175 | Прокладання трубопроводів у прохідних каналах при умовному тиску 1,6 МПа [16 кгс/см2], температурі 150 град.С, діаметр труб 400 мм / в ТК | м | 6 |  |
| 176 | Труба ф 426х8 | м | 180 | поставка Замовника |
| 177 | Прокладання трубопроводів діаметром 150 мм у прохідному каналі при умовному тиску теплоносія 1,6 МПа та температурі 150 градусів С / в ТК | м | 4 |  |
| 178 | Труба ф 159х6 | м | 4 | поставка Замовника |
| 179 | Ґрунтування металевих поверхонь за один раз ґрунтовкою ГФ-021 /стики труби ф426=180м, ф159мм=4м | м2 | 2,2 |  |
| 180 | Фарбування металевих поґрунтованих поверхонь емаллю ПФ-115 / за 2 рази стики труби ф426=180м, ф159мм=4м | м2 | 2,2 |  |
| 181 | Ультразвуковий контроль якості зварних з'єднань, положення шва нижнє й вертикальне, товщина металу до 10 мм / стики (3%) на трубопроводі ф426мм | м шва | 0,6 |  |
|  | *****монтаж фасонних частин та ковзних опор (20шт. Раніше демонтовані) враховано в прокладанні трубопровода |  |  |  |
| 182 | Установлення сталевих засувок та клапанів зворотних діаметром 150 мм | шт | 2 |  |
| 183 | Приварювання фланців діаметром 150 мм до сталевих трубопроводів /відпов. фланці раніше демонтованих засувок | фланець | 4 |  |
| 184 | Ізоляція трубопроводів діаметром від 325 до 820 мм матами мінераловатними прошивними в обкладках, виробами мінераловатними з гофрованою структурою, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф426мм | м | 180 |  |
| 185 | Мати мінераловатні ММПБ 100 П РС СС 1 2400х1000х80 | м3 | 28,3 | поставка Замовника |
| 186 | Дрiт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,027 | поставка Замовника |
| 187 | Улаштування пароізоляційного шару з плівки поліетиленової на трубопроводах діаметром від 325 до 820 мм, товщина ізоляційного шару 80 мм / ф426мм, із склопластику теплоізоляційного фольгованого | м | 180 |  |
| 188 | Склопластик рулонний теплоізоляційний фольгований | м2 | 374,26 | поставка Замовника |
| 189 | Дріт в'язальний термооброблений оцинкований, д=1,25мм | т | 0,027 | поставка Замовника |
| 190 | Укладання плит перекриття ТК площею до 5 м2 / раніше демонтовані | шт | 4 |  |
| 191 | Улаштування непрохідних однолоткових каналів, що складаються з верхніх і нижніх лоткових елементів / раніше демонтовані лотки перекриття канала=36шт., у т.ч. 28шт.зі збереженням | м3 | 35,64 |  |
| 192 | Лотки каналів збірні з/б марки Л15-11 (довжина 3м) серія 3.006.1-2.87 вып.0-2 | шт | 8 |  |
|  | Засипання ґрунту |  |  |  |
| 193 | Засипка траншей та котлованів екскаватором при переміщенні ґрунту до 5 м, група ґрунту 1 | м3 | 144,4 |  |
| 194 | Засипання вручну траншей, пазух котлованів та ям, група ґрунту 1 | м3 | 7,6 |  |
| 195 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 90,9 |  |
| 196 | Планування площ ручним способом, група ґрунту 2 | м2 | 10,1 |  |
| 197 | Ущільнення грунту пневматичними трамбівками, група грунтів 1, 2 | м3 | 152 |  |

Труба Замовника передається Виконавцю робіт з нанесеним антикорозійним покриттям.

Обсяги підлягають уточненню під час виконання робіт зі складанням двосторонніх актів.

ПЕРЕЛІК ДОКУМЕНТІВ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ УМОВ В ЧАСТИНІ ТЕХНІЧНИХ ТА ЯКІСНИХ  ХАРАКТЕРИСТИК  ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

- Ліцензія ДАБІ України на ведення господарської діяльності з будівництва (ліцензії повинні бути чинними протягом строку виконання робіт) або Декларацію про провадження господарської діяльності, видану на підставі Постанови КМУ від 18 березня 2022 року № 314.

- Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, виданий згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- монтаж, демонтаж, налагодження, ремонт, технічне обслуговування, реконструкція машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки;

- роботи в колодязях, шурфах, траншеях, котлованах, бункерах, камерах, колекторах, замкнутому просторі (ємностях, боксах, топках, трубопроводах тощо).

- Декларацію відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці, видану згідно з Порядком видачі дозволів на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 жовтня 2011 р. № 1107 року (повинен бути чинним протягом строку виконання робіт), з наступним переліком:

- зварювальні, газополум’яні роботи.

Примітки:

а) учасники не надають документи, які не передбачені при здійсненні діяльності чинним законодавством;

б) у разі якщо тендерною документацією вимагається надання документів, що не передбачені в діяльності Учасника, він надає довідку або лист-роз’яснення у довільній формі із зазначенням відповідного факту та з посиланням на нормативні документи, що його підтверджують;

в) відповідальність за достовірність і зміст довідок, листів-роз’яснень, інформації тощо, складених в довільній формі, несуть Учасники;

г) всі документи, що складаються Учасником (форми, довідки, листи-роз’яснення, інформація тощо) мають бути оригіналами, містити посаду, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника, крім надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

д) в разі надання документів (матеріалів та інформації) у формі електронного документа через електронну систему закупівель документи надаються із накладанням електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, відповідно до вимог Закону України «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги»;

е) на всіх копіях документів (крім оригіналів документів, які видаються сторонніми організаціями, та нотаріально завірених копій), що подаються в окремих файлах у складі тендерної пропозиції, повинно бути зазначено «Згідно з оригіналом», посада, прізвище та ініціали, підпис уповноваженої особи, посвідчений відбитком печатки* Учасника та дата засвідчення копії;

є) у разі перенесення дати розкриття тендерних пропозицій зазначені документи залишаються чинними, якщо вони були дійсними на дату розкриття, зазначену в оголошенні про проведення торгів.