# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Дріт ніхромовий, код 14720000-4 «Алюміній, нікель, скандій, титан і ванадій» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Од. вим. | Кількість | Виробник товару ** | Країна походження товару *** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Дріт ніхромовий | кг | 15 | ** | *** |

Опис: товар призначений для ремонту нагрівальних елементів.

Технічні та інші умови

1. Основні характеристики товару:

1.1. Матеріал виготовлення – сплав марки__________ (Х20Н80-Н або ЭХН80 або NiCr80-20. Учасником зазначається марка сплаву).

1.2. Діаметр – 0,7 мм.

1.3. Переріз – круглий.

1.4. Робоча температура – від +800 °С до +1100 °С.

1.5. Номінальне значення питомого електричного опору, Ом мм2/м – 1,1-1,2.

1.6. Питомий електричний опір дроту у м'якому термічно обробленому стані, Ом мм2/м – 1,06-1,16.

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим не раніше________ року (зазначається учасником рік виготовлення товару, який повинен бути не раніше 2023 року).

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень та атмосферних опадів під час транспортування, зберігання і проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Товар (партія товару) супроводжується документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару _____________ (зазначається учасником вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(уть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, технічний паспорт, формуляр, етикетка).

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить: _____ місяців з дати прийняття товару Замовником.

Примітка: зазначається учасником гарантійний строк на товар, який повинен бути не менше 12 місяців

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком)

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

*- учасник повинен чітко зазначити найменування товару (за наявності: тип, марку або інше), що пропонується до постачання;

** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство  тощо);

*** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці, відповідно до критеріїв, встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь та/або Ісламської Республіки Іран не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватись учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).