Додаток 2

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НЕОБХІДНІ ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ

ДК 021:2015 ДК 021:2015: 38120000-2: Метеорологічні прилади

| № | Найменування товару | Кількість |
| --- | --- | --- |
| 1. | Система спостережень за погодою на метеомайданчиках "Датаспектр Метео" або аналог | 2 комплекта |

Перелік Товарів, що планується до закупівлі: Система спостережень за погодою на метеомайданчиках "Датаспектр Метео" або аналог.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі.

Предмет закупівлі повинен бути новим, таким що не був у експлуатації.

Комплектність предмету закупівлі (Система спостережень за погодою на метеомайданчиках "Датаспектр Метео") повинна включати:

- ультразвуковий вимірювач швидкості та напряму вітру Lufft V200A-UMB - 2 шт;

- блок управління та комутації - 2 шт;

- адаптер кріплення вимірювача до щогли М-63 - 2 шт;

- спеціалізоване програмне забезпечення «Датаспектр Метео»;

- паспорт;

- настанова щодо експлуатування;

- пакувальна тара;

За своїми технічними характеристиками продукція повинна відповідати таким вимогам або з параметрами не гірше:

1.Ультразвуковий вимірювач швидкості та напряму вітру повинен відповідати наступним вимогам:

1.1 Не повинен мати механічно рухомих частин задіяних для вимірів метеорологічних параметрів.

1.2 Вимірювач повинен мати захист від забруднень і від пошкодження сенсорів птахами.

  - Конструкція та комплектація вимірювача має забезпечувати встановлення його на щоглу метеорологічну типу М-82/М-63 (або аналогічну).

  - Мусить самостійно вимірювати температуру повітря для вмикання власного автоматичного обігріву сенсорів та мати автоматичну систему власного обігріву для запобігання обмерзанню.

  - Має бути зареєстрованим в Державному реєстрі засобів вимірювальної техніки або мати сертифікат затвердження типу засобів вимірювальної техніки.

  - Має бути внесеним до переліку дозволенних засобів або мати висновок технічної наради, який надає такий дозвіл для використання у гідрометеомережі УкрГМЦ.

  - Повинен мати калібрувальний сертифікат від сертифікованої лабораторії виробника.

  - Повинен мати технічні характеристики не гірші від наведених в таблиці 1.

Таблиця 1

| Напрям вітру |  |
| --- | --- |
| Принцип вимірювання | Ультразвуковий |
| Діапазон вимірювань | 0…359.9 ° |
| Розрізнювальна здатність | 0.1 ° |
| точність | < 3° (> 1м/с) RMSE |
| швидкість вимірювання | 60 часткових вимірювань, 15 повних вимірів в секунду |
| частота вимірювання | 3 секунди |
| Швидкість вітру |  |
| Принцип вимірювання | Ультразвуковий |
| Діапазон вимірювань | 0... 90 м/с |
| Розрізнювальна здатність | 0,1 м/с |
| точність | ±0.3 м/с або ±3% RMS у діапазоні 0...35 м/с, інакше ±5% RMS |
| швидкість вимірювання | 60 часткових вимірювань, 15 повних вимірів в секунду |
| Цифрове виведення даних |  |
| інтерфейс | RS 485 напів/повно дуплексний, ізольований |
| Швидкість в бодах | 1 200-57 600 |
| Вимірювання Середнє (вектор); Мінімальне; Максимальне | 1 – 10 хв |
| Загальна інформація |  |
| Розміри, вага | ( 150 мм, висота 170 мм, вага - 0,8 кг |
| Допустима температура навколишнього середовища | -40 .. +60 ° C (з обігрівом) |
| підключення | 8-контактний конектор |
| захист | IP 66 |
| Заводський калібрувальний сертифікат | так |

Блок управління та комутації

Повинен складатися: ящик кліматичний, волого захисний, ступінь захисту не нижче IP54; блок живлення; блискавкозахист ліній живлення; блискавкозахист ліній зв’язку; конвертери протоколів RS485/Ethernet; кабель з’єднання з вимірювачем швидкості та напряму вітру.

Програмне забезпечення повинне забезпечувати відображення наступного складу метеоінформації та відповідати вимогам настанов ВМО-8.

- Програмне забезпечення повинно бути в комплекті та має забезпечувати:

- управління вимірювачем;

- автоматичний  збір та архівування результатів спостережень;

- відображення інформації;

- формування графіків зміни параметрів за вибраний проміжок часу;

- повідомлення про відмову вимірювача у таких випадках:

(а) сигналізація відсутності зв'язку з вимірювачем;

(б) сигналізація відсутності живлення вимірювача;

(в) сигналізація відмови вимірювача.

2.    Програмне забезпечення повинно забезпечити відображення на моніторі і реєстрацію на жорсткому диску ПЕОМ наступної інформації:

поточне значення швидкості вітру;

середня швидкість вітру, усереднена за 2 хвилини;

середня швидкість вітру, усереднена за 10 хвилин;

максимальна швидкість вітру (пориви) за 10 хвилин;

максимальна швидкість вітру (пориви) за 3 години;

бокову складову максимальної швидкості вітру;

поточне значення напрямку вітру;

середній напрям вітру, усереднений за 2 хвилини;

середній напрям вітру, усереднений за 10 хвилин;

максимальний напрям вітру (пориви) за 10 хвилин;

максимальний напрям вітру (пориви) за 3 години;

сектор зміни напрямку вітру.

Відображення значень метеовеличин повинне бути чітким і однозначно читаним.

Вимоги до гарантії виробника (постачальника).

Переможець торгів власними силами та за власний рахунок забезпечує виконання гарантійних зобов’язань відповідно до укладеного договору на поставку.

Гарантійний термін : 12 місяців.

Продукція повинна відповідати вимогам міжнародних, національних стандартів та нормативних документів, що діють в Україні щодо електричної, екологічної, пожежної безпеки та охорони праці.

Для підтвердження відповідності тендерної пропозиції технічним, якісним, кількісним та іншим вимогам Замовника Учасник у складі тендерної пропозиції повинен надати:

1) Довідку у довільній формі, яка повинна містити інформацію про:

виробника товару із зазначенням його адреси, країни походження та року виготовлення товар;

детальний опис, якісні характеристики та відповідність товару нормативній документації;

2) Гарантійний лист Учасника щодо постачання якісного товару, у визначений замовником

строк, відповідно до технічних вимог зазначених у тендерній документації;

3) У разі, якщо учасник не є виробником обладнання із складу предмета закупівлі, він повинен

надати оригінал гарантійного листа від виробника, або від офіційного імпортера (дилера,

дистриб'ютора) такого обладнання та програмного забезпечення, яке поставляється у складі

системи, в якому виробник або офіційний імпортер (дилер, дистриб'ютор) гарантує поставити

товар учаснику належної якості у необхідній кількості та в установлені строки, справну роботу

обладнання в межах гарантійного строку;

4) У разі, якщо учасник не є виробником товару або обладнання зі складу предмета закупівлі,

він повинен надати копію (або оригінал) сертифіката (документа), що підтверджує, про те що

офіційний імпортер (дилер, дистриб'ютор) є уповноваженим поставляти, обслуговувати та

ремонтувати обладнання виробника;

5) Зразок формуляру (паспорту) та технічного опису виробника, у якому зазначені технічні

характеристики продукції, що пропонується учасником. Формуляри (паспорти) викладаються

українською або англійською мовою (з перекладом). У формулярі (паспорті), що будуть

супроводжувати товар при його поставці, обов’язково повинні бути зазначені серійний

(заводський) номер обладнання, дата випуску, комплектність, гарантійні зобов’язання;