ДОДАТОК 1

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмету закупівлі

згідно коду за ДК 021:2015 – 50420000-5 Послуги з ремонту і технічного обслуговування медичного та хірургічного обладнання (Послуги з сервісного технічного обслуговування мобільної цифрової рентгенографічної системи Carmex RK FP)

Місце проведення технічного обслуговування: 10002, м. Житомир, вул. Червоного Хреста, 3.

- Послуги з сервісного технічного обслуговування мобільної цифрової рентгенографічної системи Carmex RK FP - 1шт.

| № з/п | Перелік послуг, які необхідно виконати в ході ремонту: | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Послуги з сервісного технічного обслуговування мобільної цифрової рентгенографічної системи Carmex RK FP | послуга | 1 |
| 1.1 | Перевірка працездатності і стану основних модулів системи |  |  |
| 1.2 | Калібрування генератора |  |  |
| 1.3 | Калібрування трубки |  |  |
| 1.4 | Калібрування і змащування рухомих частин системи |  |  |
| 1.5 | Перевірка роботи системи в різних режимах |  |  |
| 1.6 | Консультація медперсоналу, питання і відповіді по використання МЦРС Carmex RK FP |  |  |

1. Послуги з ремонту повинні бути надані з моменту підписання договору по 31.12.2024 року.

2. Технічне обслуговування проводиться за місцем розташування обладнання. Надання послуг передбачає приїзд інженера на територію Замовника, за рахунок Учасника. Вартість послуг повинна включати вартість витратних матеріалів для проведення технічного обслуговування.

3. Послуги надаються протягом строку дії договору.

4. Послуги повинні здійснюватися кваліфікованими представниками Учасника. На підтвердження Учасник повинен надати копії сертифікатів та/або посвідчень, та/або інших документів, що підтверджують проходження працівниками навчання та/або підвищення кваліфікації, та/або тренінгів на проведення такого виду робіт.

4. Гарантійний термін на надані послуги не менше ніж 3 місяців з дня підписання Акту наданих послуг/виконаних робіт.

5. Виконавець несе відповідальність за додержанням своїм представником вимог з охорони праці, пожежної безпеки при виконанні робіт, наданні послуг.

У складі тендерної пропозиції Учасник надає лист-погодження з даними технічними вимогами.