ДОДАТОК 1

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ ХАРЕКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

ТЕХНІЧНА ХАРАКТЕРИСТИКА (СПЕЦИФІКАЦІЯ)

Предмет закупівлі:

Джерело резервного живлення (Генератор)  (ДК 021:2015 31120000-3 Генератори):

Генератор

До уваги учасників:

Вважати зазначені у Технічних характеристиках (специфікації) посилання на конкретнe марку чи виробника, або конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного субєкта господарювання, чи на торгову марку, патент, тип, або конкретне місце походження, чи спосіб виробництва такими, що містять вираз «або еквівалент».

| Генератор – 1 шт. |
| --- |
| № за п/п | Основні технічні вимоги | Технічні характеристики товару що вимагаються Замовником | Технічні характеристики товару, що пропонується Учасником до постачання (Для заповнення учасником детального опису технічних характеристик товар) |
|  | Номінальна потужність | не менше 22 кВт |  |
|  | Частота струму/напруги | 50 Гц |  |
|  | Напруга | 220/380 В |  |
|  | Тип запуску або система запуску | електричний старт |  |
|  | Паливо або марка пального | дизельне паливо |  |
|  | Тип двигуна | чотирициліндровий, рядний, чотиритактний, без наддуву |  |
|  | Тип обмотки | 100% мідь |  |
|  | Регулятор напруги | автоматичне регулювання напруги |  |
|  | Кількість фаз та система проводів | трифазний чотирипровідний |  |
|  | Гарантія | не менше 24 місяці |  |
|  | Варіант виконання корпусу | у всепогодному шумопоглинаючому кожусі |  |
|  | Комплектація | генератор дизельний; упаковка – картонна коробка; посібник з експлуатації; додаткове обладнання; гарантійний талон. |  |

Особливі вимоги:

- Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації даної закупівлі, діючим на території України ДСТУ, вимогам до якості, умовам Договору та підтвердженням копії документу про якість: сертифікат відповідності та/або сертифікат/паспорт якості.

- Товар (та його окремі складові), який постачається, повинен бути новим, не перебувати в експлуатації, не перебувати в заставі або під арештом, вільним від претензій третіх осіб, терміни та умови його зберігання не повинні бути  порушені.

- Ціна за одиницю товару повинна бути сформована з урахуванням витрат на завантаження, розвантаження, транспортних витрат до місць поставки.

- Учасник повинен поставити товар, виготовлений з матеріалів, які повинні бути якісними та відповідати вимогам встановлених ДСТУ, ГОСТ, національних стандартів та чинному законодавству.

- Якщо поставлений товар виявиться неякісним, або таким, що не відповідає умовам, Постачальник зобов’язаний замінити цей товар. Всі витрати, пов’язані із заміною товару неналежної якості несе Постачальник.

- Товар повинен передаватися Замовнику в упаковці, яка відповідає характеру товару, забезпечує цілісність товару та збереження його якості під час перевезення.

- Доставка Товару, проведення навантажувально-розвантажувальних робіт, встановлення, підключення та тестовий запуск забезпечується Постачальником власними силами. Постачальник гарантує Замовнику беззаперечну доставку Товару до закладу Замовника в певний час, необхідній кількості, без пошкоджень, безпосередньо та відповідно до вимог Замовника.

Постачальник сам визначає метод, матеріали  та  спосіб встановлення та підключення генератора в залежності до моделі власними силами.  Але повинні бути дотримані основні вимоги.

А) При установці дизельний генератор необхідно встановити на спеціальну підставу (фундамент). За габаритами фундамент повинен виступати за межі рами генератора приблизно на 150 мм, а його висота виконується хоча б 200мм. Так само фундамент повинен бути на 100 мм вище рівня землі, для уникнення підтоплення установки.

Б. встановлення та облаштування блискавкозахисту, тобто стійку, куди зазвичай піднімають і вихлопну трубу.  Навіс або установка контейнера для генератора повинні мати можливість закриватися на ключ. Матеріал виготовлення - метал або інші подібні матеріали.

В. Підключати до генератора алюмінієвий кабель або інший. Відстань від контейнера до щитка 50м

- При поставці товару Товар повинен супроводжуватись документами виконаними українською мовою: паспорт,  інструкція, керівництво, брошура тощо на генератори / витяг з паспорту, інструкції, керівництва тощо, що підтверджує технічні характеристики товару.

- Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до вимог чинного законодавства та стандартів виробника, яке надає змогу: ідентифікувати товар, його походження, дату виробництва.