ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 201:2015 –  31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура (Світильники)

1. Предмет закупівлі (товар):   Світильники

2 Код  за ДК 201:2015 – 31520000-7 — Світильники та освітлювальна арматура.

3 Умови поставки товару: постачання на склад Замовника за адресою: м.Червоноград, вул.Св. Володимира,112, Червоноградський район, Львівська область. Поставка товару здійснюється партіями згідно заявок Замовника. Загальна кількість необхідного товару на рік може змінюватися в залежності від фінансування та необхідності. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника.

| Найменування товару | Код ДК 021:2015 4 цифри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Світильники | 3152 | Штуки | 407 |

4. Рік виготовлення: 2022-2023р.

5. Умови поставки DDP склад покупця (транспортні витрати за рахунок постачальника) .

6. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування.

7. Гарантійний термін на товар повинен бути не менше 24 (двадцять чотири) місяців. На підтвердження цього учасник надає лист в якому зазначає гарантійний термін на товар.

8.Учасник повинен надати копію сертифіката якості (відповідності) або паспорт на товар згідно даного предмету закупівлі.

9. Додаткові умови:

(вказати характеристики продукції).

| № | Найменування показника | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Потужність | 50Вт |
| 2 | Світловий потік | Не менше 4500 лм |
| 3 | Напруга | 185-265 Вт |
| 4 | Клас захисту | ІР - 65 |
| 5 | Колір світіння | Холодне світло (6400к) |
| 6 | Температурний режим | - 40 + 60ºС |
| 7 | Посадковий діаметр кріплення ліхтаря | Не менше 55мм |
| 8 | Кут розсіювання | 120º |
| 9 | Матеріал корпусу | алюміній |
| 10 | Тип світильника | кобра |
| 11 | Кількість світлодіодів | 1 LED матриця |

10. Учасник повинен надати довідку у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірену печаткою ( у разі використання)  про застосування заходів із захисту довкілля .

11. Строк поставки товару окремими партіями за заявкою Замовника (КП “Комунальник”) :окремими партіями автотранспортом Учасника за заявкою замовника, в термін не більше 3-х календарних днів з моменту здійснення замовлення. Поставка, навантаження та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки Замовника/Покупця.

12. У разі якщо учасник не є виробником, на підтвердження можливості поставки запропонованого товару учасник також надає скановану копію договору про співпрацю, термін дії якого повинен становити не менше ніж до кінця 2023 року.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.