Додаток №6

до тендерної документації

Технічні вимоги до предмета закупівлі:

Капітальний ремонт (заміна вікон на енергозберігаючі) спального корпусу В-3 за адресою: вул. Лісна, 1а, с. Таранське, Конотопського району, Сумської області, Україна для облаштування місць тимчасового перебування внутрішньо переміщених (евакуйованих) осіб

ДК 021:2015:45450000-6 «Інші завершальні будівельні роботи»

(45453000-7 «Капітальний ремонт і реставрація»)

Загальні технічні вимоги до метало-пластикових виробів (віконних блоків).

Учасник надає згоду з технічними вимогами Замовника, зазначеними у Додатку №6 до тендерної документації, викладену у довільній формі, підписану уповноваженою особою Учасника і скріпленої печаткою (для Учасників, які здійснюють діяльність з використанням печатки) Учасника та підтверджує документами, з урахуванням вимог пункту 1 Додатку №6 до тендерної документації.

Учасник відповідає за одержання всіх необхідних дозволів, ліцензій, сертифікатів на товари, запропоновані на конкурсні торги, та самостійно несе всі витрати на отримання таких дозволів, ліцензій, сертифікатів.

У складі пропозиції Учасник надає наступні документи:

- Сертифікати відповідності на профіль, склопакет, фурнітуру;

- Протокол сертифікаційних випробувань з визначенням групи горючості на профільну систему.

- Висновки Державної санітарно-епідеміологічної експертизи.

| 1 | Вимоги по якості | Якість та комплектність товару повинні відповідати технічній документації, діючим на території України ДЕСТам, вимогам до якості, умовам Договору. |
| --- | --- | --- |
| 2 | Комплектність виробів | віконні блоки з армованого полівінілхлоридного профілю; (відкривання, провітрювання, не менше п’ятикамерний) - клеєний склопакет; -фурнітура у комплекті відповідно до умов виробника; - зовнішній відлив; - підвіконня; - москітні сітки; - доводчики дверей - необхідні елементи кріплення та інші матеріали для належного монтажу товару у місці поставки. |
| 3 | Вимоги до віконних конструкцій | - профілі ПВХ повинні відповідати класу В з товщиною лицьової стінки профілю не менше 2,7 мм., монтажною шириною не менше 70 мм., мати 2 шари ущільнення повинен бути двосторонньої ламінації коричневого кольору типу темний дуб. - фурнітура: повинна бути поворотно-відкидною, з металевою ручкою з полімерним покриттям коричневого кольору. - склопакет: – склопакет має відповідати опору теплопередачі метало-пластикових конструкцій не нижче А+ (0,9); двокамерний, тонований: тонування типу Bronze Sun Guard; енергозберігаючий. - відливи: матеріал – метал з полімерним покриттям; колір – коричневий ширина 200мм - підвіконня: коричневого кольору темний дуб, матові, шириною 450мм. - доводчики: дверей повинні бути коричневого кольору (до 100кг). |
| 4 | Гарантійні зобов’язання | Гарантійний термін експлуатації (термін, протягом якого гарантується нормальне використання товару (в т.ч. комплектуючих виробів та складових частин) за призначенням, за умови дотримання споживачем правил користування, і протягом якого виробник (продавець, виконавець) виконує гарантійні зобов’язання): металопластикові вікна – не менше 5 років. |

Запропоновані вироби за якісними характеристиками повинні бути не гірше зазначених у тендерній документації якісних характеристик.

Невід’ємною частиною пропозиції Учасника є кошторисна документація:

1    Договірна ціна

- Відомість ресурсів

- Локальний кошторис

- Розрахунок загальновиробничих витрат

- Пояснювальна записка

Примітка: Кошторисна документація повинна бути надана у PDF файлі та у файлі програмного комплексу «Договірна ціна. IMD»/ «Договірна ціна. BDCU».

*В разі якщо дана тендерна документація має посилання на конкретну торгову марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника – вважати, що міститься вираз «або еквівалент»

У разі якщо учасник або переможець не зобов’язаний складати якийсь зі вказаних у вимогах  документ, то він надає лист-роз’яснення в довільній формі, за підписом уповноваженої особи учасника/переможця/учасника-нерезидента/переможця - нерезидента й завірений печаткою (у разі наявності), в якому зазначає законодавчі підстави ненадання відповідних документів або у формі електронного документа через електронну систему закупівель із накладанням кваліфікованого електронного підпису.