Додаток № 4

Тендерної документації

Інформація

про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики

предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

Техніка спеціального призначення –

Прожектор зенітний пошуковий у складі

(з зарядною станцією та штативом)

(ДК 021:2015 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура)

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

| 1.1.Покупець | Львівський обласний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки |
| --- | --- |
| 1.2. Предмет закупівлі | Техінка спеціального призначення - Прожектор зенітний пошуковий у складі (з зарядною станцією та штативом) (ДК 021:2015 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура) |
| 1.3. Кількість поставки | 54 (П’ятдесят чотири) штук |
| 1.4. Очікувана вартість закупівлі | 3 942 000 грн. |
| 1.5. Місце поставки товару | 79005, Львівська область, м. Львів вул. Івана Франка, 25 |
| 1.6.Строк поставки товару | протягом 2023 р. за погодженим графіком, відповідно до Заявок Замовника. У зв’язку із закриттям 2023 бюджетного року Учасник має бути готовим здійснити поставку до 22 грудня 2023 року |

| 1.7. | Технічні вимоги до Техніки спеціального призначення – Прожектора зенітного пошукового у складі Прожектора зенітного пошукового (аналогічного Прожектору пошуковому Bandera Flashlight BFL 280.1X або не гірший еквівалент), Зарядної станції (аналогічної зарядній станції Bandera Power 225 S або не гірший еквівалент), Штативу (аналогічному Miliboo MTT602A або не гірший еквівалент) |
| --- | --- |

| 1.7.1. | Технічні вимоги до Прожектора зенітного пошукового аналогічного Прожектору пошуковому Bandera Flashlight BFL 280.1X або не гірший еквівалент |
| --- | --- |

| № з/п | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Потужність світильника | 350 Вт |
| 2. | Світловий потік, не менше | 10 100 Лм |
| 3. | Можливі кути світлового потоку | 2-30 градусів |
| 4. | Тип освітлювального елемента | лампа ксенонова |
| 5. | Напруга живлення | 170-265 В |
| 6. | Частота мережі, Гц | 50/60 |
| 7. | Температура довкілля | -40…+450С |
| 8. | Колірна температура, не менше | 7500 К |
| 9. | Термін експлуатації, не менше | 2 000 годин |
| 10. | Індекс передавання кольору (CRI), не менше | 76 |
| 11. | Ступінь захисту, не менше | ІР33 |
| 12. | Габаритні розміри Ш х Д х В, не більше | 350 x 210 x 280 |
| 13. | Вага, не більше | 6 кг |
| 14. | Гарантійний термін експлуатації, не менше | 24 місяці |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ: |  |
| --- | --- |
| Прожектор | – 1 шт; |
| Сумка з вологостійкого матеріалу | – 1 шт; |
| Паспорт | – 1 шт; |

Прожектор має бути укомплектований паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

| 1.7.2. | Технічні вимоги до Зарядної станції аналогічної зарядній станції Bandera Power 225 S або не гірший еквівалент |
| --- | --- |

| № з/п | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Напруга живлення блоку | 220В |
| 2. | Тип акумуляторної батареї | Li-Ion |
| 3. | Ємність акумулятора (при напрузі 3,7 В), не менше | 225 000 мА*год |
| 4. | Ємність акумулятора (при напрузі 12 В), не менше | 75 000 мА*год |
| 5. | Потужність акумулятора, не менше | 830 Вт*год |
| 6. | Кількість USB роз’ємів Quick Charge 3.0, не менше | 4 шт |
| 7. | Кількість розеток 12 В, не менше | 1 шт |
| 8. | Максимальний струм розетки 12 В, не менше | 10 А |
| 9. | Кількість розеток 220 В, не менше | 2 шт |
| 10. | Максимальна потужність розеток 220 В | 500 Вт |
| 11. | Форма вихідного сигналу 220В | модифікована синусоїда |
| 12. | Напруга живлення світлодіодного світильника | 12В |
| 13. | Роз’єм підключення світлодіодного світильника | автомобільна розетка 12В |
| 14. | Довжина кабелю світлодіодного світильника, не менше | 3 м |
| 15. | Захист від впливу навколишнього середовища (з сумкою) | ІР54 |
| 16. | Габаритні розміри, не більше | 370 х 290 х 170 мм |
| 17. | Вага, не більше | 7 кг |
| 18. | Гарантійний термін експлуатації, не менше | 12 місяців |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ: |  |
| --- | --- |
| Блок багатоканальної швидкої зарядки | – 1 шт; |
| Кабель для зарядки від мережі автомобіля 12/24В | – 1 шт; |
| Кабель для запуску двигуна 12В | – 1 шт; |
| Шнури зарядки від розетки USB | – 6 шт; |
| Запасні запобіжники | – 2 шт; |
| Світлодіодний ліхтарик | – 1 шт; |
| Сумка | – 1 шт; |
| Паспорт | – 1 шт; |

Зарядна станція має бути укомплектована паспортом (формуляром) та настановами з експлуатування (керівництвом з експлуатації).

| 1.7.3. | Технічні вимоги до Штативу аналогічному Miliboo MTT602A або не гірший еквівалент |
| --- | --- |

| № з/п | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Штатив | Вид | Професійний штатив |
|  |  | Тип | Підлоговий штатив |
|  |  | Конструкція | Трипод |
|  |  | Матеріал | Алюміній сплав |
|  |  | Секції | не менше 3 |
|  |  | Система кріплень | Кліпси Flip Lock або не гірший еквівалент |
|  |  | Діаметр трубок | не менше 22 мм/16 мм |
|  |  | Товщина стінки | не менше 1,2 мм |
|  |  | Навантаження | не менше 15 кг |
|  |  | Висота робоча, максимальна | не менше 195 см |
|  |  | Висота робоча, мінімальна | не більше 86 см |
|  |  | Навантаження на штатив | не менше 15 кг |
|  |  | Вага | не більше 5,5 кг |
| 2 | Головка | Тип | Відео головка з рідинним демпвуючим пристроєм |
|  |  | Діаметр чаші | не менше 65 мм |
|  |  | Навантаження | не менше 10 кг |
|  |  | Контрбаланс вертикальний | так |
|  |  | Компонент | швидкознімний майданчик Quick Release Plate + ручка |
|  |  | Кут регулювання горизонтальний | 360 градусів |
|  |  | Кут регулювання вертикальний | у діапазоні, не меншому ніж + 90 і -70 градусів |
|  |  | Вага штативу в упаковці | не більше 6,5 кг |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ: |  |
| --- | --- |
| Штатив | – 1 шт; |
| Головка | – 1 шт; |
| Регулювальний інструмент | – 1 комплект; |
| Кофр для зберігання і транспортування | – 1 шт; |

| 1.8. Умови поставки | Поставка Товару здійснюється з моменту підписання договору, до 31 грудня 2023 року, окремими партіями в строки, в кількості та в асортименті згідно погодженого графіку, відповідно до Заявок Покупця. У зв’язку із закриттям 2023 бюджетного року Учасник має бути готовим здійснити поставку до 22 грудня 2023 року Поставка Товару здійснюється на умовах DDP «Інкотермс-2010».. |
| --- | --- |
| 1.9. Якість товару | Товар бути новим і таким, що не був у використанні. Якість Товару має відповідати сертифікатам якості та відповідності, що супроводжують виробництво або імпорт Товару, відповідно до законодавства України. Товар за цим Договором має бути повністю придатним до використання, а також відповідати усім вимогам, що звичайно висуваються на ринку до аналогічного Товару. |
| 1.10. Умови оплати | Умови щодо оплати – 100% післяплата, поставлені товари оплачуються протягом 10 (десяти) банківських днів після подання до оплати рахунків та підписаних Сторонами накладних. |
| 1.11. Гарантійне обслуговування | Постачальник забезпечує належну роботу (застосування, використання) Товару, в тому числі комплектуючих виробів, протягом гарантійного строку. Протягом Гарантійного строку Постачальник або зазначені Постачальником сервісні центри, авторизовані виробником, або офіційний представник виробника (дистриб’ютор) беруть на себе зобов’язання про здійснення безкоштовного ремонту або заміни Товару |