Затверджено

Протоколом уповноваженої особи від 11 грудня 2023 року № 219

Зміни, внесені до тендерної документації на закупівлю за предметом

Техніка спеціального призначення –

Прожектор зенітний пошуковий у складі

(з зарядною станцією та штативом)

(ДК 021:2015 31520000-7 Світильники та освітлювальна арматура

Було:

| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| --- |
| Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 1.2. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 12.12.2023 року 15:00; |

Стало:

| Розділ IV. Подання та розкриття тендерної пропозиції |
| --- |
| Кінцевий строк подання тендерної пропозиції | 1.2. Кінцевий строк подання тендерних пропозицій 16.12.2023 року 15:00; |

Додаток № 4

Тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, у тому числі відповідна технічна специфікація

Було :

| 1.7.1. | Технічні вимоги до Прожектора зенітного пошукового аналогічного Прожектору пошуковому Bandera Flashlight BFL 280.1X або не гірший еквівалент |
| --- | --- |

| № з/п | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Потужність світильника | 350 Вт |
| 2. | Світловий потік, не менше | 10 100 Лм |
| 3. | Можливі кути світлового потоку | 2-30 градусів |
| 4. | Тип освітлювального елемента | лампа ксенонова |
| 5. | Напруга живлення | 170-265 В |
| 6. | Частота мережі, Гц | 50/60 |
| 7. | Температура довкілля | -40…+450С |
| 8. | Колірна температура, не менше | 7500 К |
| 9. | Термін експлуатації, не менше | 2 000 годин |
| 10. | Індекс передавання кольору (CRI), не менше | 76 |
| 11. | Ступінь захисту, не менше | ІР33 |
| 12. | Габаритні розміри Ш х Д х В, не більше | 310 х 210 х 260 |
| 13. | Вага, не більше | 6 кг |
| 14. | Гарантійний термін експлуатації, не менше | 24 місяці |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ: |  |
| --- | --- |
| Блок багатоканальної швидкої зарядкиПрожекиор | – 1 шт; |
| Кабель для зарядки від мережі автомобіля 12/24В | – 1 шт; |
| Кабель для запуску двигуна 12В | – 1 шт; |
| Шнури зарядки від розетки USB | – 6 шт; |
| Запасні запобіжники | – 2 шт; |
| Світлодіодний ліхтарик | – 1 шт; |
| Сумка з вологостійкого матеріалу | – 1 шт; |
| Паспорт | – 1 шт; |

Стало:

| 1.7.1. | Технічні вимоги до Прожектора зенітного пошукового аналогічного Прожектору пошуковому Bandera Flashlight BFL 280.1X або не гірший еквівалент |
| --- | --- |

| № з/п | Технічні вимоги |
| --- | --- |
| 1. | Потужність світильника | 350 Вт |
| 2. | Світловий потік, не менше | 10 100 Лм |
| 3. | Можливі кути світлового потоку | 2-30 градусів |
| 4. | Тип освітлювального елемента | лампа ксенонова |
| 5. | Напруга живлення | 170-265 В |
| 6. | Частота мережі, Гц | 50/60 |
| 7. | Температура довкілля | -40…+450С |
| 8. | Колірна температура, не менше | 7500 К |
| 9. | Термін експлуатації, не менше | 2 000 годин |
| 10. | Індекс передавання кольору (CRI), не менше | 76 |
| 11. | Ступінь захисту, не менше | ІР33 |
| 12. | Габаритні розміри Ш х Д х В, не більше | 350 x 210 x 280 |
| 13. | Вага, не більше | 6 кг |
| 14. | Гарантійний термін експлуатації, не менше | 24 місяці |

| КОМПЛЕКТАЦІЯ: |  |
| --- | --- |
| Прожектор | – 1 шт; |
| Сумка з вологостійкого матеріалу | – 1 шт; |
| Паспорт | – 1 шт; |