Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ ДО ПРЕДМЕТУ ЗАКУПІВЛІ

Послуги з ремонту і технічного обслуговування автомобіля Fiat Doblo (ДК 021:2015 код 50110000-9 «Послуги з ремонту і технічного обслуговування мототранспортних засобів і супутнього обладнання»)

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ

- Для скорочення експлуатаційних витрат СТО повинна розміщуватися в межах міста Полтава або Полтавського району.

2. СТО повинна забезпечувати послуги:

- поточне технічне обслуговування і ремонт;

- регламентні роботи, пов'язані з експлуатацією автомобілів;

- регулювальні роботи;

- ремонт ходової частини автомобілів;

- послуги з ремонту шин (включно з регулюванням і балансуванням коліс);

- проведення складних ремонтів.

3. СТО повинна мати:

  - кваліфікований у відповідності з видами робіт персонал (підтвердження сертифікатами та/або окремою довідкою);

  - виробничі споруди, засоби технічного обслуговування та ремонту, комп’ютерне діагностичне обладнання, програмне забезпечення, склад запчастин (необхідні деталі, вузли, агрегати)

  - відповідну організаційну структуру (приймальний відділ, відділ запчастин, особу, відповідальну за якість виконаних робіт);

  - професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних засобів Замовника;

- комп'ютерний стенд для діагностики ходової частини автомобіля;

- обладнання для перевірки паливної системи;

- обладнання для ремонту та чистки бензинових паливних систем;

- комп’ютерний стенд для балансування коліс;

- професійний та спеціалізований інструмент для ремонту та обслуговування транспортних засобів Замовника.

4. Обслуговування повинно проводитися якісно та не більш ніж в 10 денний строк.

5. Надання послуг з ремонту і технічного обслуговування автомобілів повинно відповідати вимогам державних стандартів, інструкцій заводів-виробників автомобілів.

6. СТО зобов’язується при здійсненні ремонтів та інших послуг відповідно до укладеного Договору використовувати нові, якісні запасні частини та матеріали.

7. При проведенні поточного ремонту і технічного обслуговування автомобілів Учасник повинен буде використовувати власні запчастини, вартість яких повинна бути врахована при формуванні ціни пропозиції, з використанням вимог Постанови КМУ від 02.03.2022 № 178 «Деякі питання обкладення податком на додану вартість за нульовою ставкою у період воєнного часу». Вартість використаних автозапчастин при наданні Послуг не повинна перевищувати середню вартість по Україні.

8. Відповідність тривалості технічного обслуговування і ремонту запланованій кількості нормо-годин, відображеній в наряді-замовленні.

9. Початок гарантійного строку (шість місяців) обчислюється з дня передачі Замовнику автотранспорту чи його складових частин (систем).

10. У разі виявлення недоліків наданих послуг протягом встановлених гарантійних термінів, Учасник зобов’язується усунути їх власними силами та за власні кошти протягом трьох робочих днів з моменту звернення Замовника за умови, що такі недоліки виникли з причин неякісного надання послуг або застосування неякісних матеріалів (запасних частин).

11. Учасник повинен забезпечити:

- за власний рахунок відповідальне зберігання автотранспорту Замовника в повній відповідності з вимогами експлуатаційної чи нормативної документації протягом строку здійснення технічного обслуговування та ремонтування автомобілів Замовника.

- можливість Замовнику особисто візуально контролювати надання послуг за умов додержання вимог безпеки з охорони праці, передбачених законодавством.

- у разі виявлення недоліків у наданих Послугах під час прийняття автотранспорту Замовником: безоплатне усунення недоліків; зменшення вартості виконаної роботи відповідно до завданих збитків чи повернення коштів замовнику; безоплатне виконання роботи чи відшкодування замовнику витрат, пов’язаних з усуненням недоліків з наданих послуг; забезпечити виконання інших обов’язків виконавця, встановлених законодавством про захист прав споживачів.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Автомобіль FIAT DOBLO VIN: ZFA26300006K47369

| № п/п | Транспортний засіб | Перелік робіт | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | FIAT DOBLO ZFA26300006K47369 | 2 сайлентблоки передн. важелів задні демонтаж/монтаж | послуга | 1 |
|  |  | Назва запчастини | Країна виробник | К-ть |  |  |
|  |  | Сайлентблок важеля Delphi TD1905W | Ірландія | 2 шт. |  |  |
| 2 |  | Амортизатори передні - заміна | послуга | 1 |
|  |  | Назва запчастини | Країна виробник | К-ть |  |  |
|  |  | Амортизатор газомасляний Fiat/Alfa/Lancia 52093956 | Італія | 1 шт. |  |  |
|  |  | Амортизатор газомасляний Fiat/Alfa/Lancia 52093963 | Італія | 1 шт. |  |  |
|  |  | Опора амортизатора гумометалева Fiat/Alfa/Lancia 51804747 | Італія | 1 шт. |  |  |
|  |  | Опора амортизатора гумометалева Fiat/Alfa/Lancia 51804748 | Італія | 1 шт. |  |  |
| 3 |  | Важіль передньої підвіски демонтаж/монтаж | послуга | 1 |
| 4 |  | Діагностика ходової частини | послуга | 1 |
| 5 |  | Кульова опора нижня 2 шт., демонтаж/монтаж | послуга | 1 |
|  |  | Назва запчастини | Країна виробник | К-ть |  |  |
|  |  | Кульова опора Lemforder LMI36533 | Німеччина | 2 шт. |  |  |
| 6 |  | Регулювання сходження коліс | послуга | 1 |