ДОДАТОК  2

до тендерної документації

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі — технічні вимоги до предмета закупівлі

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

(назва предмета закупівлі)

| Назва предмета закупівлі | Зарядна станція Ecoflow Delta Max 2000 |
| --- | --- |
| Код ДК 021:2015 | Код ДК 021:2015-31430000-9 - Електричні акумулятори |
| Кількість поставки товару | 6 (шість) шт. |
| Місце поставки товару | 82434, Львівська обл., Стрийський р-н., с. Дуліби, вул. Шевченка, 170 |
| Строк поставки товару | до 31 травня 2024 року |

Технічний опис

Зарядна станція Ecoflow Delta Max 2000 (DELTA2000-EU) або еквівалент

Ємність 560000 мАг

Номінальна потужність 2400 Вт

Пікова потужність 3400 Вт

Джерело живленя станції Джерело змінного струму, Сонячна батарея

Індикація заряду Так

Час заряджання 3-5 год

Тип акумуляторів Li-Ion

Сумісність Ноутбук, Смартфон, Планшет, Побутова техніка

Інтерфейси :

Слотів зарядки 13

Тип роз'єму 1 х прикурювач, 2 x Type-C, 4 х USB, 4 х розетки

Вихід змінного струму 230В

Вихід USB-A 2 х 20В/2,4А, 4 х 5В/2,4А

Вихід USB-C 100 Вт

Автомобільний 12В/10A

Фізичні характеристики:

Вага 22 кг

Розміри (ВхШхГ) 497 x 242 x 305 мм

Робоча температура від -20°С до +45°C

Обгрунтування посилання на конкретну марку чи виробника

На підтвердження технічної специфікації учасник надає в довільній формі інформацію із зазначенням конкретного найменування товару, що пропонуєцься, вказавши відповідні характеристики згідно із технічною специфікацією (до прикладу у формі технічної специфікації).

Наведені дані повинні бути підтверджені документально (сканкопії з сертифікату або паспорту або каталогу заводу-виробника та ін.)

Учасник визначає ціну на товар, який він пропонує поставити за Договором, з урахуванням податків і зборів, що сплачуються або мають бути сплачені, а також витрат на страхування, транспортування, завантажування, розвантажування та інших витрат, визначених законодавством. Оплата  безготівковим  розрахунком.

В разі наявності в даній документації посилань на конкретну торгівельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, після такого посилання слід вважати в наявності вираз «або еквівалент» (технічні характеристики еквіваленту не повинні бути гіршими). У разі надання еквіваленту, Учаснику в пропозиції треба надати порівняльну таблицю і зазначити найменування та технічні характеристики запропонованого еквіваленту. Еквівалент - товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Гарантійний термін на товар повинен складати не менше, ніж 12 місяців, і починає діяти з дати підписання сторонами товарної накладної або акту приймання – передачі Товару

Вимоги до поставки Товару:

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар.

Товар повинен бути новим та оригінальним, містити логотип фірми-виробника, умови зберігання.

Товар відвантажується в упаковці, що відповідає її характеру. Тара і упаковка повинні захищати Товар від ушкоджень під час перевезення.

На товар має додаватися відповідна документація (паспорт, технічна документація, інструкція тощо).

Для підтвердження гарантійного строку Постачальник надає належним чином оформлений гарантійний талон.

В разі настання гарантійного випадку, гарантійний ремонт має бути проведений в авторизованому або офіційному сервісному центрі на території України.

Неякісний товар підлягає обов’язковій заміні, але всі витрати пов’язані із заміною товару несе Постачальник.