ДОДАТОК № 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ №1

Код національного класифікатора України ДК 021:2015 “Єдиний закупівельний словник” - ДК 201:2015 –  39110000-6 - Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них (Лавки з встановленням)

1. Предмет закупівлі (товар):   Лавки з встановленням

2. Код  за ДК 201:2015 – 39110000-6 - Сидіння, стільці та супутні вироби і частини до них .

3. Умови поставки товару: постачання  за адресою: територія м.Червоноград, Червоноградський район, Львівська область. Поставка товару здійснюється партіями згідно заявок Замовника. Загальна кількість необхідного товару на рік може змінюватися в залежності від фінансування та необхідності. Доставка здійснюється за рахунок Постачальника.

| Найменування товару | Код ДК 021:2015 4 цифри | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| Лавки з встановленням | 3911 | Штуки | 20 |

4. Умови поставки DDP склад покупця (транспортні витрати за рахунок постачальника) .

5. Упаковка, в якій відвантажуються Товар, повинна відповідати встановленим стандартам або технічним умовам для даного виду товару і забезпечувати, при належному поводженні з вантажем, зберігання Товарів під час транспортування.

6.Термін встановлення лавок здійснюється на протязі семи календарних днів з дня  підписання договору та скріплення його печатками  в разі їх наявності.

7. Фото лавки (зразок) додається.

8. Додаткові умови:

(вказати характеристики продукції).

| № | Найменування показника | Вимога |
| --- | --- | --- |
| 1 | Конструкція лавки | на фото |
| 2 | Довжина лавки | Не менше 175 см. |
| 3 | Ширина лавки | (55 см.+-3 см.) |
| 4 | Кількість рейок | (5 шт.в довжину),(2 шт. на поручні) |
| 5 | Розмір рейок | 5*7 см.+ 0,5 см. |
| 6 | Висота сидіння лавки від землі | 40+5 см. |
| 7 | Висота бильців | 60 см.+ 5см. (від землі) |
| 8 | Каркас билець | Профільна труба 40*80 мм. |
| 9 | З”єднання билець | Труба профільна 20*50 мм. посередині поперечка |
| 10 | Колір каркасу | чорний |
| 11 | Колір рейок | Коричневий (можливі різні відтінки коричневого) |
| 12 | Бетон | Марка М не нижче (об”єм 0,1 м3 на лавку) бетонування у 4-ох точках лавки |
| 13 | Закладні деталі метал | Ø 10-12 мм. |

9. Учасник повинен надати довідку у довільній формі за власноручним підписом уповноваженої особи та завірену печаткою ( у разі використання)  про застосування заходів із захисту довкілля .

10. Поставка, встановлення, навантаження та розвантаження товару здійснюється за рахунок Постачальника до місця поставки Замовника/Покупця.

___________________________________________________________________________

Посада, прізвище, ініціали, підпис уповноваженої особи учасника, завірені печаткою.