Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

У разі, якщо у Технічному завданні міститься посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва − читати  "або еквівалент".

«Капітальний ремонт дорожнього покриття по вул.Джерельна в селі Затока Яворівського району Львівської області.Коригування.»

(код ДК 021:2015 код 45230000-8 – Будівництво трубопроводів, ліній зв’язку та електропередач, шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг; вирівнювання поверхонь)

Клас наслідків – СС1

Відомість обсягів робіт

| № Ч.ч. | Найменування робіт і витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 (грунт з завишених узбіч) | м3 | 60 |  |
| 2 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами мiсткiстю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобiлi-самоскиди, група ґрунту 2 (розробка кюветів) | м3 | 120 |  |
| 3 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 315 |  |
|  | ТИП 1 |  |  |  |
| 4 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 710 |  |
| 5 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м | м2 | 710 |  |
| 6 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-15-3 – 27-15-6 (до 10 см) | м2 | -710 |  |
| 7 | Розливання в'яжучих матерiалiв 0,6 л/м2 | т | 0,213 |  |
| 8 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 710 |  |
| 9 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до 5 см | м2 | 710 |  |
|  | ТИП 2 |  |  |  |
| 10 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 1190 |  |
| 11 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м | м2 | 1190 |  |
| 12 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-15-3 – 27-15-6 (до 10 см) | м2 | -1190 |  |
| 13 | Розливання в'яжучих матерiалiв 0,6 л/м2 | т | 0,357 |  |
| 14 | Улаштування покриттів товщиною 4 см із гарячих асфальтобетонних сумішей | м2 | 1190 |  |
| 15 | На кожнi 0,5 см змiни товщини шару додавати до норми 18-43-1 до 5 см | м2 | 1190 |  |
|  | ТИП 3 |  |  |  |
| 16 | Виправлення профілю основ щебеневих без додавання нового матеріалу | м2 | 1309 |  |
| 17 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником при ширині укладання 7 м | м2 | 1309 |  |
| 18 | Улаштування шару основи товщиною 15 см зі щебенево- піщаної суміші асфальтоукладальником, за зміни товщини на кожні 0,5 см додавати або вилучати до/з норм 27-15-3 – 27-15-6 (до 10 см) | м2 | -1309 |  |
| 19 | Розробка ґрунту в траншеях та котлованах екскаваторами місткістю ковша 0,25 м3 з навантаженням на автомобілі-самоскиди, група ґрунту 2 | м3 | 8,2 |  |
| 20 | Перевезення ґрунту до 3 км | т | 14,35 |  |
| 21 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунту 2 | м3 | 2 |  |
| 22 | Навантаження ґрунту вручну на автомобілі-самоскиди | м3 | 2 |  |
| 23 | Перевезення ґрунту до 1 км | т | 3,5 |  |
| 24 | Улаштування щебеневої основи під трубопроводи | м3 | 1,4 |  |
| 25 | Прокладання полiетиленових труб, дiаметр труб до 50 мм | м | 18 |  |
| 26 | Влаштування вхiдних i вихiдних оголовкiв iз монолiтного бетону В20 F200 W6 | м3 | 4 |  |
| 27 | Засипання вручну траншей, пазух котлованiв та ям піском | м3 | 6,2 |  |
| 28 | Ущільнення ґрунту пневматичними трамбівками, група ґрунту 1-2 | м3 | 6,2 |  |
| 29 | Планування площ механізованим способом, група ґрунту 2 | м2 | 380 |  |
| 30 | Установлення дорожніх знаків на металевих стояках | шт | 3 |  |

Пiдсумкова вiдомiсть ресурсiв

| III. Будівельні матеріали, вироби і комплекти |  |  |
| --- | --- | --- |
| Болти із шестигранною головкою, діаметр різьби 12-[14] мм | т | 0,01188 |
| Цвяхи будівельні з плоскою головкою 1,6х50 мм | т | 0,00604 |
| Гіпсові в'яжучі Г-3 | т | 0,000126 |
| Кріплення для дорожних знаків | шт | 6 |
| Гас для технічних цілей, марка КТ-1, КТ-2 | т | 0,00532 |
| Стрічка сталева гарячекатана з катаною кромкою розрізна у рулонах, товщина 3,5 мм, ширина 100-220 мм, сталь, марка Ст1сп | т | 0,0696 |
| Масло дизельне моторне М-10ДМ | т | 0,0000028 |
| Поковки з квадратних заготовок, маса 1,8 кг | т | 0,01178 |
| 3 | 4 | 5 |
| Дріт сталевий низьковуглецевий різного призначення чорний, діаметр 1,6 мм | т | 0,0003888 |
| Труби ПЕ ЕК-2 діам. 0,5 м | 1000м | 0,018 |
| Бітуми нафтові дорожні МГ і СГ, рідкі | т | 0,61332 |
| Тканина мішкова | 10м2 | 0,24172 |
| Бруски обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 40-75 мм, ІІІ сорт | м3 | 0,285 |
| Бруси обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 150 мм і більше, І сорт | м3 | 0,1872 |
| Дошки обрізні з хвойних порід, довжина 4-6, 5 м, ширина 75-150 мм, товщина 44 мм і більше, ІІІ сорт | м3 | 0,296 |
| Труби сталеві зварні водогазопровідні з різьбою, чорні легкі неоцинковані, діаметр умовного проходу 50 мм, товщина стінки 3 мм | м | 0,576 |
| Металоконструкції індивідуальні | т | 0,0464 |
| Щити опалубки, ширина 300-750 мм, товщина 25 мм | м2 | 1,56 |
| Вода | м3 | 105,768 |
| Сталь штабова 40х4 мм | т | 0,001116 |
| 3 | 4 | 5 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М800 | м3 | 0,0024 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М600 | м3 | 0,00513 |
| Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 20-40 мм, марка М400 | м3 | 1,75 |
| Готова пiщано-щебенева сумiш, розмiр зерен понад 0 до 40 мм | м3 | 404,334 |
| Суміші асфальтобетонні гарячі і теплі [асфальтобетон щільний] (дорожні)(аеродромні), що застосовуються у верхніх шарах покриттів, дрібнозернисті, тип А, марка 1 | т | 228 |
| Пісок природний, рядовий | м3 | 6,2 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М-200],крупність заповнювача 20-40 мм, сульфатостійкі | м3 | 0,88 |
| Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В20 [М-250],крупність заповнювача 20-40 мм, марка за морозостйкістю | м3 | 4,06 |
| Розчин готовий кладковий важкий цементний, марка М100 | м3 | 0,1024 |
| Муфти поліетиленові | шт | 2,88 |
| Клей БМК5 | кг | 0,099 |
| 3 | 4 | 5 |
| Стояки металеві С-Ктр. 40-М 3.5 | шт | 3 |
| Щитки металевi | шт | 3 |
| Енергоносiї машин, врахованих в складi загальновиробничих витрат |  |  |
| Електроенергія | кВт-год | 0,1552 |
| Мастильні матеріали | кг | 0,0074 |

З огляду на об’єми робіт та стислі строки їх виконання, учасник повинен провести обстеження фактичного стану об’єкта/-ів для коректного формування своєї пропозиції. Для підтвердження надається звіт про проведення технічного обстеження об’єктів та ознайомлення учасника з обсягами робіт, який має бути підписаний  учасником та замовником.