ДОДАТОК  2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

Матеріально-технічне забезпечення підрозділів територіальної оборони Легковий автомобіль на базі Skoda Fabia, або еквівалент

Код предмета закупівлі згідно з

ДК 021:2015 "Єдиний закупівельний  словник" – 34110000-1 - Легкові автомобілі

| Технічні вимоги замовника | Опис товару (Дана колонка заповнюється учасником, де зазначаються технічні характеристики запропонованого товару) |
| --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Двигун | Бензиновий, розподільне багатоточкове впорскування з електронним керуванням |  |
| Кількість циліндрів/Об’єм двигуна (см3) | 3/999 |  |
| Макс. потужність/Оберти (кВт (к. с.)/хв-1 ) | 59 (80)/6300 |  |
| Макс. обертальний момент/Оберти (Н•м/хв-1) | 93/3700-3900 |  |
| Макс. швидкість (км/год) | 179 |  |
| Витрата палива 99/100 (л/100 км) | 3,9 - 4,5 |  |
| Тип привода | Передній |  |
| Зчеплення | Гідравлічне однодискове. |  |
| Коробка передач | Механічна 5-ступінчата |  |
| Довжина/ширина (мм) | 4108/1780 |  |
| Висота (мм) | 1473 |  |
| Колісна база (мм) | 2565 |  |
| Дорожній просвіт (мм) | 153 |  |
| Без запасного колеса, спинки задніх сидінь підняті/опущені | 380/1190 |  |
| ESC (вкл. ABS+MSR+ASR+EDS+HBA), XDS | + |  |
| Подушка безпеки водія та переднього пасажира з функцією деактивації | + |  |
| Імобілайзер | + |  |
| Центральний замок дверей з дистанційним керуванням, 2 ключі, що складаються | + |  |
| 2 регульованих за висотою ременя безпеки спереду з триточковою фіксацією та натягувачем | + |  |
| Сигнал непристебнутого ременя безпеки для всіх пасажирів | + |  |
| 3 автоматичні триточкові ремені безпеки позаду | + |  |
| Регульовані за висотою підголівники спереду | + |  |
| 2 підголівники позаду | + |  |
| Передні фари: LED дальнє світло/ low LED ближнє світло + LED автоматизоване денне світло | + |  |
| Протитуманний ліхтар позаду | + |  |
| Задні комбіновані ліхтарі SBBR базові | + |  |
| Асистент керування світлом фар "EASY LIGHT ASSIST": "COMMING HOME", "LEAVING HOME", механічне керування окреме денне світло, автоматизоване керування | + |  |
| LED підсвічування номерного знака | + |  |
| Ручне регулювання фар на боці водія | + |  |
| 3й стоп-сигнал | + |  |
| Бортовий комп'ютер MFA | + |  |
| Кондиціонер | + |  |
| Електросклопідйомники спереду | + |  |
| Зовнішні дзеркала заднього огляду з електрорегулюванням та обігрівом, пофарбовані в колір кузова, дверні ручки - в колір кузова | + |  |
| AERO-склоочисники вітрового скла (з 4-ступеневим інтервалом) | + |  |
| Підігрів форсунок омивача вітрового скла | + |  |
| Задній склоочисник з форсунками омивача | + |  |
| Обігрів заднього скла | + |  |
| Попереджувальний звуковий сигнал про невимкнене світло | + |  |
| Однотоновий сигнал | + |  |
| Електромеханічний підсилювач керма | + |  |
| Регулювання керма в двох напрямках | + |  |
| Спинка заднього нероздільна та складається, заднє сидіння нероздільне | + |  |
| Сталеві колеса "CALLISTO" 6J x 15" | + |  |
| Запасне колесо (тимчасове) зі сталевим диском, набір інструментів та домкрат | + |  |

1. Технічні, якісні характеристики предмету закупівлі у тому числі повинні передбачати застосування заходів із захисту довкілля – дану позицію учасник обов’язково підтверджує документально.

2. Учасник повинен забезпечити передпродажну підготовку, надати лист гарантію.

3. Постачальник повинен надати усі необхідні документи для реєстрації транспортного засобу у Державних органах України.

4. Товар повинен відповідати технічним вимогам заводу-виробника, в зібраному, перевіреному та готовому до використання за призначенням стані, 2022 року випуску.

5. Гарантійний строк на автомобіль має складати не менше 24 місяців без обмеження пробігу.

Додатково:

- Доставка замовнику за рахунок продавця.