# Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНА СПЕЦИФІКАЦІЯ

Світильники настінні, підвісні, стельові, код 31520000-7 «Світильники та освітлювальна арматура» за ДК 021:2015

| № з/п | Найменування товару* | Посилання на нормативний, технічний або інший документ** | Одиниці виміру | Кіль-кість | Виробник товару або торговельна марка*** | Країна походження товару**** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Світильник (тип 1) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 10 | *** | **** |
| 2 | Світильник (тип 2) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 50 | *** | **** |
| 3 | Світильник (тип 3) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 130 | *** | **** |
| 4 | Світильник (тип 4) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 40 | *** | **** |
| 5 | Світильник (тип 5) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 115 | *** | **** |
| 6 | Світильник (тип 6) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 560 | *** | **** |
| 7 | Світильник (тип 7) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 80 | *** | **** |
| 8 | Світильник (тип 8) | Технічний регламент низьковольтного електричного обладнання | шт | 50 | *** | **** |
|  | ВСЬОГО |  | шт | 1 035 |  |  |

Опис: товар призначений для забезпечення належного рівня освітленості пасажирських, виробничих приміщень, тунелів метрополітену та для інформування працівників про місце розташування аварійного виходу з приміщення чи будівлі.

Технічні та інші умови:

1. Основні характеристики товару:

1.1. По позиції 1:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настінний, термостійкий |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP54) |
| 4. | Корпус | керамічна підстава, на якій монтуються електричні контакти |
| 5. | Плафон | матовий, термостійкий із скла з різьбою |
| 6. | Додаткова комплектація | силіконова прокладка між корпусом і плафоном |
| 7. | Максимальна температура експлуатації | до +125°С |
| 8. | Тип патрона | Е27 |
| 9. | Кількість ламп | 1 |
| 10. | Габаритні розміри | діаметр ______ мм (зазначається учасником діаметр, який повинен бути в межах 80 - 90 мм) висота ______ мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах 130 - 140 мм) |
| 11. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 12. | Особливості | світильник постачається без лампи |
| 13. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 0,6 кг) |

1.2. По позиції 2:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настінний |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP54) |
| 4. | Корпус | круглий, матеріал – алюмінієвий сплав |
| 5. | Додаткова комплектація | захисна решітка з алюмінієвого сплаву з порошковим покриттям |
| 6. | Світлопропускний елемент | прозоре скло |
| 7. | Клас електрозахисту | І |
| 8. | Тип патрона | Е27 |
| 9. | Кількість ламп | 1 |
| 10. | Габаритні розміри | діаметр ______ мм (зазначається учасником діаметр, який повинен бути в межах 240 – 280 мм) висота ______ мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах 110 – 160 мм) |
| 11. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 12. | Особливості | світильник постачається без лампи |
| 13. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 2,5 кг) |

1.3. По позиції 3:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настінний |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP54) |
| 4. | Корпус | круглий, матеріал - алюмінієвий сплав |
| 5. | Світлопропускний елемент | прозоре скло |
| 6. | Клас електрозахисту | І |
| 7. | Тип патрона | Е27 |
| 8. | Кількість ламп | 1 |
| 9. | Габаритні розміри | діаметр ______ мм (зазначається учасником діаметр, який повинен бути в межах 240 - 280 мм) висота ______ мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах 110 - 140 мм) |
| 10. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 11. | Особливості | світильник постачається без лампи |
| 12. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 2,4 кг) |

1.4. По позиції 4:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | настінний |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP54) |
| 4. | Корпус | алюмінієвий сплав |
| 5. | Плафон | прозоре скло |
| 6. | Тип патрона | Е27 |
| 7. | Кількість ламп | 1 |
| 8. | Габаритні розміри (ДхШхВ) | ______ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 292х175х140 мм) |
| 9. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 10. | Особливості | світильник постачається без лампи |
| 11. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 1,9 кг) |

1.5. По позиції 5:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | односторонній, настінний, аварійний |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Потужність | _____ Вт (зазначається учасником потужність, яка повинна бути в межах 3 - 6 Вт) |
| 4. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP65) |
| 5. | Корпус | негорючий полікарбонат сірого кольору |
| 6. | Світлопропускний елемент | світлостабілізований полікарбонат |
| 7. | Інформаційна наліпка/піктограма | напис «ВИХІД» зеленого кольору |
| 8. | Апаратура управління | вбудоване електронне джерело живлення та вбудована акумуляторна батарея, виготовлена не раніше 2023 року |
| 9. | Джерело світла | світлодіоди |
| 10. | Колірна температура | ________К (зазначається учасником колірна температура, яка повинна бути в межах 4 200 - 6 500 К) |
| 11. | Час роботи в аварійному режимі | ______ год. (зазначається учасником час роботи в аварійному режимі, який повинен бути не менше 3 год.) |
| 12. | Клас електрозахисту | І |
| 13. | Габаритні розміри (ДхШхВ) | ______ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 360х120х67 мм) |
| 14. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 15. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 0,8 кг) |

1.6. По позиції 6:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | підвісний |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP52) |
| 4. | Корпус | металевий пофарбований сірою молотковою фарбою, з петелькою та кільцем прижимним |
| 5. | Плафон | прозоре скло, циліндричної форми |
| 6. | Спосіб монтажу | на гак |
| 7. | Тип патрона | Е27 |
| 8. | Кількість ламп | 1 |
| 9. | Клас електрозахисту | І |
| 10. | Габаритні розміри | ширина______ мм (зазначається учасником ширина, яка повинна бути в межах 175 - 190 мм) висота ______ мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах 250 - 270 мм) |
| 11. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 12. | Особливості | світильник постачається без лампи |
| 13. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 1,2 кг) |

1.7. По позиції 7:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | стельовий, вбудований |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Потужність | 36 Вт |
| 4. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 5. | Корпус | алюмінієвий профіль |
| 6. | Світлопропускний елемент | матовий, монолітний, стабілізований _______(зазначається учасником матеріал світлопропускного елементу полікарбонат або поліметилметакрилат) |
| 7. | Апаратура управління | вбудоване електронне джерело живлення |
| 8. | Джерело світла | світлодіоди |
| 9. | Світловий потік | ______ лм (зазначається учасником світловий потік, який повинен бути не менше 4 320 лм) |
| 10. | Колірна температура | ________ К (зазначається учасником колірна температура, яка повинна бути в межах 4 000 - 6 400 К) |
| 11. | Клас електрозахисту | І |
| 12. | Габаритні розміри (ДхШхВ) | ______ мм (зазначаються учасником габаритні розміри, які повинні бути не більше 595х595х15 мм) |
| 13. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 14. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 0,9 кг) |

1.8. По позиції 8:

| № з/п | Найменування характеристики (показника) | Значення характеристики (показника) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Тип | стельовий, вбудований |
| 2. | Номінальна напруга | _____ В (зазначається учасником величина номінальної напруги 220 В або діапазон, який включає цю величину) |
| 3. | Апаратура управління | вбудоване електронне джерело живлення |
| 4. | Джерело світла | світлодіоди |
| 5. | Потужність | ______ Вт (зазначається учасником потужність, яка повинна бути в межах 4 - 6 Вт) |
| 6. | Світловий потік | ______ лм (зазначається учасником світловий потік, який повинен бути в межах 300- 430 лм) |
| 7. | Колірна температура | ______ К (зазначається учасником колірна температура, яка повинна бути в межах 3 000 - 4200 К) |
| 8. | Ступінь захисту | ІР______ (зазначається учасником ступінь захисту, який повинен бути не нижче IP20) |
| 9. | Світлопропускний елемент | полікарбонат |
| 10. | Корпус арматури | пластмасовий, круглий |
| 11. | Колір арматури | _________ (зазначається учасником колір арматури, який повинен бути білий або нікель-хром) |
| 12. | Тип кріплення | металева пружина |
| 13. | Габаритні розміри | діаметр______ мм (зазначаються учасником діаметр, який повинен бути в межах 100 - 120 мм) висота ______ мм (зазначається учасником висота, яка повинна бути в межах 30 - 40 мм) |
| 14. | Кріплення світильника | аксесуари для монтажу |
| 15. | Вага | ______ кг (зазначається учасником вага, яка повинна бути не менше 0,06 кг) |

2. Умови поставки:

2.1. Товар постачається новим, раніше не використовуваним, без механічних пошкоджень та виготовленим:

- по позиціям 1-4, 6-8 – не раніше ______ року;

- по позиції 5 – не раніше 2023 року.

Примітка: учасником зазначається рік виготовлення товару по позиціях 1-4, 6-8, який повинен бути не раніше 2022 року.

2.2. Паковання товару забезпечує його збереження від механічних пошкоджень, атмосферних опадів під час транспортування, зберігання та проведення вантажно-розвантажувальних робіт.

2.3. Кожна одиниця товару супроводжується:

- документом(ами) виробника, що засвідчує(ють) якість товару:                                                  по позиції 1 – __________, по позиції 2 – __________, по позиції 3 – __________,                                  по позиції 4 – __________, по позиції 5 – __________, по позиції 6 – __________,                                  по позиції 7 – __________, по позиції 8 – __________ (зазначається учасником по кожній позиції вид документа виробника (один або декілька), який(і) буде(будуть) надано(і) під час поставки товару, згідно з наступним переліком: паспорт, технічний паспорт, паспорт якості, сертифікат якості, настанова з/по експлуатації, формуляр, етикетка).

- копією(ями) документу(ів), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в таблиці технічної специфікації: ______________, діючого(их) на дату поставки товару).

Примітка: зазначається учасником вид документа (один або декілька), що підтверджує(ють) відповідність товару вимогам документу(ів), зазначеного(их) в таблиці технічної специфікації, згідно з наступним переліком: декларація(ї) відповідності та/або декларація(ї) про відповідність та/або сертифікат(и) відповідності.

3. Гарантійні зобов’язання:

3.1. Гарантійний строк на товар становить: по позиції 1 – __ місяці(в), по позиції 2 – __ місяці(в), по позиції 3 – __ місяці(в), по позиції 4 – __ місяці(в), по позиції 5 – __місяці(в), по позиції 6 – __місяці(в), по позиції 7 – __ місяці(в), по позиції 8 – __місяці(в) з дати прийняття його Замовником.

Примітка: учасником зазначається гарантійний строк на товар, який повинен бути:

по позиції 1 – не менше 12 місяців; по позиціях 2 – 7 – не менше 60 місяців; по позиції 8  – не менше  24 місяців.

Посада, підпис, ім’я та прізвище уповноваженої особи учасника

Примітки:

1. Дана технічна специфікація до предмета закупівлі встановлює сукупність основних технічних та інших умов до закупівлі та постачання товару, відповідність яким підтверджується учасником в тендерній пропозиції (за інформацією (умовами, вимогами), формою та змістом технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника), та враховується під час укладання договору поставки та складання специфікації, що є його невідʼємною частиною (додатком).

2. До символів (зірочок), зазначених в таблиці технічної специфікації до предмета закупівлі Замовника:

* -  зазначається учасником найменування товару (за наявності: тип, марка або інше), що пропонується до постачання;

** - або еквівалент (під еквівалентом розуміється можливість посилання учасником в технічній специфікації на нормативний(і) документ(и), що включений(і) до переліку нормативних документів, відповідність яким надає презумпцію (або є доказом, або може сприйматись як доказ) відповідності товару вимогам зазначеного Замовником технічного регламенту, але в будь-якому випадку сфера застосування зазначеного(их) учасником нормативного(их) документа(ів) повинна поширюватись на товар, що пропонується до постачання учасником);

*** - зазначається учасником найменування виробника із зазначенням організаційно-правової форми (товариство з обмеженою відповідальністю, приватне підприємство тощо) або торговельна марка;

**** - зазначається учасником країна походження товару. Країною походження товару вважається країна, в якій товар був повністю вироблений або підданий достатній переробці відповідно до критеріїв встановлених Митним кодексом України. Зазначення Російської Федерації та/або Республіки Білорусь не допускається.

3. Символи (зірочки) та інформація (умови, вимоги), що зазначена(і) в технічній специфікації до предмета закупівлі Замовника курсивом, є уточнюючими та повинні враховуватися учасником під час підготовки технічної специфікації до тендерної пропозиції, але безпосередньо в технічній специфікації учасника та/або під час укладання договору – не враховуються (не зазначаються).