Додаток 2

до тендерної документації

Технічні (якісні) та кількісні вимоги до товару

Інформація про предмет закупівлі:

«код ДК 021:2015: 31120000-3 — «Генератори» (Генератор бензиновий, генератор бензиновий)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар обов’язково повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка має бути заводською з відповідним маркуванням, бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. Надати гарантійний лист в довільній формі.

2. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

3.  Доставка товару, завантажувальні, а також розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок та силами Постачальника

4. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника. Надати гарантійний лист в довільній формі.

5. Учасник гарантує, що товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

6. Документи, що підтверджують якість запропонованого товару (сертифікат(и) відповідності та/або сертифікат(и) якості) виданий та підписаний виробником на запропоновану марку,  модель.

7. Обов’язкова наявність офіційних сервісних центрів на території Хмельницької області, на підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію щодо офіційних сервісних центрів з адресою місця знаходження та контактними даними в Хмельницькій області.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Генератор бензиновий – 1 шт.

Робочий об'єм двигуна – не менше 460 см3

Потужність двигуна – не менше 16 к.с.

Обмотки – з мідними обмотками

Номінальна потужність – не менше7,8 кВт

Максимальна потужність – не менше 8.0 кВт (не більше 9.0 кВт)

Місткість паливного бака – не менше 25 л

Напруга – 220 В

Кількість фаз – 1

Тип двигуна – бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням

Об'єм масла в двигуні – не менше 1,3 л

Пуск – електричний/механічний запуск

Частота – 50 Гц

Генератор має – вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки.

Генератор бензиновий – 2 шт.

Робочий об'єм двигуна – не менше 390 см3

Потужність двигуна – не менше 13 к.с.

Обмотки - з мідними обмотками

Номінальна потужність – не менше 5 кВт

Максимальна потужність – не менше 5,5 кВт (не більше 6.5 кВт)

Напруга - 230В / 12В

Кількість фаз – 1

Тип двигуна - бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням

Місткість паливного бака – не менше 25 л

Об'єм масла в двигуні – не менше 1,1 л

Пуск - електричний/механічний запуск

Частота – 50 Гц

Генератор має - вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки.

*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".