Додаток 2

до тендерної документації

Технічні (якісні) та кількісні вимоги до товару

Інформація про предмет закупівлі:

«код ДК 021:2015: 31120000-3 — «Генератори» (Генератор бензиновий, генератор бензиновий)»

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Товар обов’язково повинен бути упакований належним чином, що забезпечує його збереження при перевезені та зберіганні. Упаковка має бути заводською з відповідним маркуванням, бути безпечною при експлуатації, перевезенні та вантажно-розвантажувальних роботах. Надати гарантійний лист в довільній формі.

2. Товар (упаковка) повинен містити маркування відповідно до стандартів виробника, яке надає змогу ідентифікувати Товар, його походження, дату виробництва.

3.  Доставка товару, завантажувальні, а також розвантажувальні роботи здійснюється за рахунок та силами Постачальника

4. Строк гарантії на Товар – не менше гарантійного строку заводу-виробника. Надати гарантійний лист в довільній формі.

5. Учасник гарантує, що товар, який постачається, не перебував в експлуатації, терміни та умови його зберігання не порушені.

6. Документи, що підтверджують якість запропонованого товару (сертифікат(и) відповідності та/або сертифікат(и) якості) виданий та підписаний виробником на запропоновану марку,  модель.

7. Обов’язкова наявність офіційних сервісних центрів на території Хмельницької області, на підтвердження Учасник у складі пропозиції повинен надати інформацію щодо офіційних сервісних центрів з адресою місця знаходження та контактними даними в Хмельницькій області.

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ:

Генератор бензиновий – 1 шт.

Виробник – SUPTECH або еквівалент

Робочий об'єм двигуна – 460 см3

Потужність двигуна – 16 к.с.

Обмотки – з мідними обмотками

Номінальна потужність – 7,8 кВт

Максимальна потужність – 8,3 кВт

Місткість паливного бака – 25 л

Напруга – 220 В

Кількість фаз – 1

Тип двигуна – бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням

Об'єм масла в двигуні – 1,3 л

Пуск – електричний/механічний запуск

Частота – 50 Гц

Розміри упаковки – 700х540х580 мм.

Вага – 93 кг (в упаковці – 95 кг)

Генератор має – вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки.

Генератор бензиновий – 2 шт.

Виробник - SUPTECH або еквівалент

Робочий об'єм двигуна – 390 см3

Потужність двигуна - 13 к.с.

Обмотки - з мідними обмотками

Номінальна потужність – 5 кВт

Максимальна потужність – 5,5 кВт

Напруга - 230В / 12В

Кількість фаз – 1

Тип двигуна - бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням

Місткість паливного бака - 25 л

Об'єм масла в двигуні - 1,1 л

Пуск - електричний/механічний запуск

Частота – 50 Гц

Розміри упаковки – 700х540х580 мм.

Вага – 87 кг (в упаковці – 89 кг)

Генератор має - вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки.

*Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент".