Додаток №1

до протоколу про внесеня змін до Тендерної документації

Зміни внесені до тендерної документації

щодо закупівлі «код ДК 021:2015: 31120000-3 — «Генератори» (Генератор бензиновий, генератор бензиновий)»

| № з/п | Пункт ТД | редакція від 02.03.2023 року | Зміни від 08.03.2023 року |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Титулка | Затверджено рішенням уповноваженої особи протокол № 43 від «02» березня 2023 року | Внесено зміни рішенням уповноваженої особи протокол № 44 від «08» березня 2023 року |
| 2 | П.п. 4.1.1. ТД | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів): Дата - «10» березня 2023 року Час – до 18:00 год. | Кінцевий строк подання тендерних пропозицій (не менше ніж сім днів): Дата - «13» березня 2023 року Час – до 18:00 год. |
| 2 | Додаток 2 Технічне завдання (ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ) | ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: Генератор бензиновий – 1 шт. Виробник – SUPTECH або еквівалент Робочий об'єм двигуна – 460 см3 Потужність двигуна – 16 к.с. Обмотки – з мідними обмотками Номінальна потужність – 7,8 кВт Максимальна потужність – 8,3 кВт Місткість паливного бака – 25 л Напруга – 220 В Кількість фаз – 1 Тип двигуна – бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням Об'єм масла в двигуні – 1,3 л Пуск – електричний/механічний запуск Частота – 50 Гц Розміри упаковки – 700х540х580 мм. Вага – 93 кг (в упаковці – 95 кг) Генератор має – вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки. Генератор бензиновий – 2 шт. Виробник - SUPTECH або еквівалент Робочий об'єм двигуна – 390 см3 Потужність двигуна - 13 к.с. Обмотки - з мідними обмотками Номінальна потужність – 5 кВт Максимальна потужність – 5,5 кВт Напруга - 230В / 12В Кількість фаз – 1 Тип двигуна - бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням Місткість паливного бака - 25 л Об'єм масла в двигуні - 1,1 л Пуск - електричний/механічний запуск Частота – 50 Гц Розміри упаковки – 700х540х580 мм. Вага – 87 кг (в упаковці – 89 кг) Генератор має - вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки. *Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент". | ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ: Генератор бензиновий – 1 шт. Робочий об'єм двигуна – не менше 460 см3 Потужність двигуна – не менше 16 к.с. Обмотки – з мідними обмотками Номінальна потужність – не менше7,8 кВт Максимальна потужність – не менше 8.0 кВт (не більше 9.0 кВт) Місткість паливного бака –не менше 25 л Напруга – 220 В Кількість фаз – 1 Тип двигуна – бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням Об'єм масла в двигуні – не менше 1,3 л Пуск – електричний/механічний запуск Частота – 50 Гц Генератор має – вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки. Генератор бензиновий – 2 шт. Робочий об'єм двигуна – не менше 390 см3 Потужність двигуна – не менше 13 к.с. Обмотки - з мідними обмотками Номінальна потужність – не менше 5 кВт Максимальна потужність – не менше 5,5 кВт (не більше 6.5 кВт) Напруга - 230В / 12В Кількість фаз – 1 Тип двигуна - бензиновий, чотиритактний, з повітряним охолодженням Місткість паливного бака – не менше 25 л Об'єм масла в двигуні – не менше 1,1 л Пуск - електричний/механічний запуск Частота – 50 Гц Генератор має - вольтметр, покажчик рівня палива, регулятор напруги (система AVR), антивібраційна прокладка, колеса транспортування, ручки. *Усі посилання на конкретні торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, вважати такими, що містять вираз "або еквівалент". |