Додаток 4

до оголошення про проведення

спрощеної закупівлі

Технічні вимоги

| № з/п | Найменування | Одиниця виміру | Кількість |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Сервер типу Dell PowerEdge R750 (VSAN-RN R750) або аналог | к-т | 4 |

Технічні характеристики обладнання

| № з/п | Технічна характеристика | Опис |
| --- | --- | --- |
|  | Форм фактор сервера | Форм фактор - Rack Mountable, не більше 2U. До складу серверу повинен входити комплект телескопічних рейок для встановлення у серверну шафу. |
|  | Процесори | Не менше ніж два процесори Intel® Xeon® Silver 4314. Кожен процесор повинен мати: частоту не менше 2,4 ГГц, кеш третього рівня не менше ніж 24 МБ, не менше 16 ядер (на кожен процесор), не менше 32 потоків. |
|  | Оперативна пам’ять | повинно бути встановлено не менше ніж 256 ГБ DRAM Dual Rank (3200MT/s RDIMM); можливість розширення до не менше ніж 1024 ГБ модулями типу RDIMM;; сервер повинен мати не менш 32 слотів для встановлення пам’яті типу DDR4; усі встановлені модулі пам'яті повинні бути від виробника серверу (рекомендовані виробником) та мати відповідне маркування, якщо таке існує у виробника. |
|  | Захист пам’яті | забезпечення виявлення одно- та багатобітових помилок в пам’яті (технологія ECC). |
|  | Дискова підсистема | повинні бути встановлені не менше 7 жорстких дисків з «гарячою заміною» та інтерфейсом 12 Gb/s SAS, ємністю не менше 2,4 ТБ, швидкість не менш 10000 обертів, не менше 2 накопичувачів SSD ємністю не менш ніж 800 ГБ Mixed Use з інтерфейсом 24 Gb/s SAS та не менше 2 накопичувачів SSD ємністю не менш ніж 480 ГБ з інтерфейсом SATA (допускається форм-фактор M.2 SATA). |
|  | Дисковий контролер | Front HBA355i Rear Load |
|  | Інтерфейси інформаційної мережі (Ethernet) | - R750 Motherboard with Broadcom 5720 Dual Port 1Gb On-Board LOM, Ti; - Broadcom 5720 Quad Port 1GbE BASE-T Adapter, OCP NIC 3.0; - Broadcom 57414 Dual Port 10/25GbE SFP28 Adapter, PCIe Full Height, V2. |
|  | Порти вводу-виводу | - Не менше 6 вільних слотів PCIe четвертої генерації (Gen 4). - Не менше 2 портів USB 2.0 та не менше 2 портів USB 3.0. - Графічний порт VGA. |
|  | Система охолодження | Повинні бути встановлені усі вентилятори, передбачені для даної моделі сервера. |
|  | Блоки живлення | Наявність в сервері двох блоків живлення потужністю не менше ніж 1800 Вт, що працюють за схемою 1+1 з підтримкою «гарячої заміни». В комплекті повинно бути не менше двох кабелів живлення довжиною не менше 2-ох метрів. |
|  | Операційні системи та гіпервізори, що підтримуються | - Сервер повинен мати офіційну підтримку виробника та сертифікацію VMware ESX версій 6.7, 7.0 включно з наявністю на сайті VMware (https://www.vmware.com /resources/compatibility/search.php) спеціалізованого дистрибутиву с передвстановленими драйверами та службовим програмним забезпеченням; - сервер повинен підтримувати дистрибутиви Linux: RedHat Enterprise Linux, SUSE Linux Enterprise Server, Ubuntu 20.04. |
|  | Функції керування | Збирання статистики з сервера; Відслідковування його електроживлення та температури, стан компонентів сервера як до, так і після завантаження операційної системи (без необхідності встановлення агентів в операційній системі); Можливість доступу до текстової та графічної консолі через термінальний емулятор; Захищений зв’язок с процесором керування з використанням протоколів SSL, SSH, AES, сертифікатів та можливість інтеграції з Active Directory для авторизації доступу; iDRAC9, Enterprise; Підтримка функціоналу цифрового підпису мікрокоду; Підтримка двох-факторної автентифікації. |
|  | Моніторинг | Окремий Ethernet-порт для дистанційного керування та моніторингу апаратної частини сервера через IP-мережу. підтримка режиму UEFI Secure Boot |
|  | Гарантійне обслуговування та сервісна підтримка. | Гарантійні зобов’язання та технічна підтримка від виробника рівня 24х7хNBD на запропонований комплект обладнання повинна становити: не менше 12 місяців. |
|  | Додаткові вимоги | Офіційне походження засобу на території держави, гарантійні зобов’язання, технічна підтримка від виробника має бути підтверджено офіційним листом представника компанії-виробника в Україні. Все обладнання повинно бути новим та таким, що не було у використанні та не було відновленим, в оригінальній упаковці виробника. Замовник залишає за собою право запросити перевірку серійних номерів обладнання, що постачається, у виробника (представництва) та відмовитися від поставки в разі неофіційного ввозу на територію держави. Обладнання, що постачається, не повинно мати статус EOL/EOS (End-of-Life/End-of-Support). |