Додаток 2

до тендерної документації

МЕДИКО-ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

до предмета закупівлі:

код за ДК 021-2015: 4461 0000 - 9 – «Цистерни, резервуари, контейнери та посудини високого тиску»

Контейнери для пакування відходів, (код НК 024-2023: 14426 – Контейнер для сміття; номенклатурна позиція предмета закупівлі, код ДК 021-2015: 4461 3800-8 – «Контейнери для відходів»)

Інформація про необхідні технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі

| №п/п | Назва товару | Медико – технічні вимоги | Кіль кість | Відповідність (так/ні) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Контейнер для зберігання гострих медичних предметів одноразового використання 5л | Призначення: для збору використаних шприців та забруднених гострих предметів, для використання у лікарнях, лабораторіях, медичних установах Корисний об’єм – 5 л Розмір 152 x 148 x 244 мм Максимально допустима вага завантаження – 2.5 кг Товщина стінки боксу – 1,1-1.3 мм Діаметр отвору – 50 мм Внутрішнє покриття – плівка поліпропіленова металізована алюмінієм Зовнішнє покриття – плівка прозора біаксіально орієнтована поліетилентерефталатна Наявність межі максимального завантаження Маркування міжнародним попередженням із логотипом про біологічну небезпеку Колір – жовтий Надати сертифікат на систему управляння якістю у сфері діяльності по виготовленню контейнерів та пакетів для утилізації згідно ДСТУ ISO 9001:2015 та ДСТУ ISO 14001:2015. | 1100 |  |
| 2 | БІОБОКС 25 л | Рекомендовано до використання Наказом МОЗ України № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм, щодо поводження з медичними відходами»; Матеріал: гофрокартон (тип гофрокартону Т-23 бурий) укомплектований 120 л червоним мішком; Розміри Ш Г В: 200×200×630 мм; Об'єм: 25 л; Максимальне завантаження: до 15 кг; На кожній коробці має бути вільне місце для зазначення назви закладу і його відділення, дата збору та вказано ПІБ відповідальної особи; На коробці червоним кольором повинен бути намальований знак НЕБЕЗПЕКИ; Коробка повинна щільно закриватися, щоб уникнути перенесення інфекції при транспортуванні медичних відходів; На коробці повинні бути дві ручки для зручного транспортування Біобоксів; Зверху на коробці повинна бути промальована схема – інструкція в якій вказано, як правильно використовувати коробку для збору медичних відходів; На боковій стороні коробки повинні бути нанесені позначки чорним кольором для визначення, які саме відходи можна вкладати в контейнер; Мішок повинен бути виготовлений з поліетилену низького тиску, з первинної сировини, об'ємом 120 л, червоного кольору щільністю не менше 20 мкм, розміром Ш В: 70х110 см. Надати декларацію про відповідність паковання. Надати висновок СЕС і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: Для збору і утилізації медичних відходів, для використання в лікарнях, лабораторіях, медичних установах. | 300 |  |
| 3 | БІОБОКС 50 л | Рекомендовано до використання Наказом МОЗ України № 325 від 08.06.2015 «Про затвердження Державних санітарно-протиепідемічних правил і норм, щодо поводження з медичними відходами»; Матеріал: гофрокартон (тип гофрокартону Т-23 бурий) укомплектований 120 л червоним мішком; Розміри Ш Г В: 305×305×580 мм; Об'єм: 50 л; Максимальне завантаження: до 35 кг; На кожній коробці має бути вільне місце для зазначення назви закладу і його відділення, дата збору та вказано ПІБ відповідальної особи; На коробці червоним кольором повинен бути намальований знак НЕБЕЗПЕКИ; Коробка повинна щільно закриватися, щоб уникнути перенесення інфекції при транспортуванні медичних відходів; На коробці повинні бути дві ручки для зручного транспортування Біобоксів; Зверху на коробці повинна бути промальована схема – інструкція в якій вказано, як правильно використовувати коробку для збору медичних відходів; На боковій стороні коробки повинні бути нанесені позначки чорним кольором для визначення, які саме відходи можна вкладати в контейнер; Мішок повинен бути виготовлений з поліетилену низького тиску, з первинної сировини, об'ємом 120 л, червоного кольору щільністю не менше 20 мкм, розміром Ш В: 70х110 см. Надати декларацію про відповідність паковання. Надати висновок СЕС і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: Для збору і утилізації медичних відходів, для використання в лікарнях, лабораторіях, медичних установах. | 300 |  |
| 4 | Контейнер для утилізації відпрацьованих голок 0,7 л | Пластиковий контейнер з отвором, який закривається кришкою. Призначення: збір гострих медичних відходів класу В (використаний медичний інструментарій, голки, предмети забруднені кров’ю або іншими біологічними рідинами тощо). Матеріал: поліпропілен; Об'єм: 0,7 л; Верхній діаметр: овал 100 мм; Діаметр дна: овал 95 мм; Загальна висота: 120 мм; Вхідний отвір: 40 мм Колір: червоний. На контейнері повинен бути знак НЕБЕЗПЕКИ (червоного кольору) та вказана клас медичних відходів Надати декларацію про відповідність паковання. Надати висновок СЕС і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: Для збору і утилізації медичних відходів, для використання в лікарнях, лабораторіях, медичних установах. | 20 |  |
| 5 | Контейнер для збору медичних відходів категорії В, 2 л, БІОБАК (Afakan) | Матеріал: 100 поліпропілен; Об'єм: 2л; Висота без кришки: від 15,5 до 16,2 см; Висота з кришкою: від 16,5 до 17 см; Діаметр дна: від 11 до 11,4 см; Верхній діаметр: від 16 до 16,3 см; Діаметр кришки: від 16,5 до 16,8 см; Товщина стінки замка кришки: від 1,30 до 1,40 мм; Товщина стінки великої кришки: від 0,5 до 1 мм; Маленька товщина стінки кришки: від 1 до 1,5 мм; Товщина стінки ємності: від 1,10 до 1,20 мм; Вага великої кришки: від 37,5 до 40,5 грам; Вага маленької кришки: від 8 до 11 грам; Вага відра: від 86 до 89 грам На контейнері повинен бути знак НЕБЕЗПЕКИ (червоного кольору) та вказана клас медичних відходів Надати декларацію про відповідність паковання. Надати висновок СЕС і вказати сферу застосування та реалізації об‘єкта експертизи: Для збору і утилізації медичних відходів, для використання в лікарнях, лабораторіях, медичних установах. | 60 |  |

ЗАГАЛЬНІ ВИМОГИ:

1. Спроможність учасника поставити запропонований товар повинна підтверджуватись оригіналом гарантійного листа від виробника (якщо учасник не є виробником товару), або офіційного представника на території України, що підтверджує можливість постачання учасником запропонованого товару в необхідній кількості, якості та в потрібні терміни, визначені цією тендерною документацією та пропозицією учасника (надати оригінал такого гарантійного листа).

2. Запропонований товар повинен відповідати заявленим технічним вимогам. Для підтвердження учасник надає заповнену таблицю щодо відповідності технічним вимогам. У разі подання еквіваленту, учасником надається порівняльна таблиця.