Додаток 2 до тендерної документації

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

Технічні, якісні характеристики предмета закупівлі повинні передбачати необхідність застосування заходів  із  захисту довкілля.

У разі, якщо нижче по тексту технічні специфікації містять посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва. - читати  "або еквівалент". В разі наявності в технічному завданні (технічній специфікації) посилання на конкретну торговельну марку чи фірму, патент, конструкцію або тип предмета закупівлі, джерело його походження або виробника, таке посилання обгрунтоване тим, що технічна специфікація сформована з відомостей обсягів робіт, які є частиною проектно-кошторисної документації, яка розроблена проектною організацією, яка має відповідні знання та компетенцію, та затверджена ЕКСПЕРТНИМ ЗВІТОМ.

«Будівництво  мультифункціонального спортивного майданчика для занять ігровими видами спорту із штучним (наливним) покриттям на території Новороздільського ЗЗСО І-ІІІ ст. №4 по вул. С.Бандери, 5, м. Новий Розділ» (код ДК 021:2015:45210000-2 Будівництво будівель)

| Відомість обсягів робіт по будівництву |
| --- |
| № з/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-01 на Загальнобудівельні роботи |  |  |  |
|  | Розділ 1. Демонтажні роботи |  |  |  |
| 1 | Розбирання покриттів асфальтобетонних | 100 м3 | 0,0885 |  |
|  | Розділ 2. Підготовка основи під синтетичне покриття |  |  |  |
| 2 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (150мм.) | 100м2 | 9,75 |  |
| 3 | Перевезення грунту до 5 км | т | 234 |  |
| 4 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | 100м3 | 1,4625 |  |
| 5 | Армування покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,975 |  |
| 6 | Геотекстиль 150 г/м2 | м2 | 1008,15 |  |
| 7 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, за товщини шару 15 см (суміш С-7) | 1000м2 | 0,975 |  |
| 8 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини 12см.) | 1000м2 | -0,975 |  |
| 9 | Улаштування одношарової основи зі щебеневого відсіву за товщини 15 см | 1000м2 | 0,051 |  |
| 10 | Улаштування основи зі щебеневого відсіву, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норм 27-13-1 (до товщини 3см.) | 1000м2 | -0,051 |  |
| 11 | Влаштування плівки поліетиленової | 1000 м2 | 0,924 |  |
| 12 | Плівка поліетиленова 200мкрн | м2 | 955,416 |  |
| 13 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 1,78 |  |
| 14 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | шт | 178 |  |
| 15 | Армування стяжки сіткою | 100м2 | 9,24 |  |
| 16 | Сітка зварна 100х100х4мм. | м2 | 1016,4 |  |
| 17 | Фіксатори пластмасові | шт | 4158 |  |
| 18 | Улаштування покриттів бетонних товщиною 30 мм | 100м2 | 9,24 |  |
| 19 | Додавати або виключати на кожні 5 мм зміни товщини бетонних покриттів (до товщини 100мм.) | 100м2 | 9,24 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 20 | Нарізування, прочищення та заливання температурних швів у затверділому цементобетоні | 100 м | 2,38 |  |
| 21 | Герметик акриловий | кг | 23,8 |  |
|  | Розділ 3. Замощення |  |  |  |
| 22 | Улаштування дорожніх корит коритного профілю з застосуванням екскаваторів, глибина корита до 250 мм (150мм.) | 100м2 | 2,6 |  |
| 23 | Перевезення грунту до 5 км | т | 62,4 |  |
| 24 | Улаштування вирівнюючих шарів основи із піску | 100м3 | 0,39 |  |
| 25 | Армування покриття геотекстилем | 1000 м2 | 0,26 |  |
| 26 | Геотекстиль 150 г/м2 | м2 | 268,84 |  |
| 27 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, за товщини шару 15 см (суміш С-7) | 1000м2 | 0,26 |  |
| 28 | Улаштування основи зі щебенево-піщаної суміші, за зміни товщини на кожен 1 см додавати або вилучати до/з норми 27-15-1 (до товщини 12см.) | 1000м2 | -0,26 |  |
| 29 | Установлення бетонних бортових каменів на бетонну основу до 100 мм | 100 м | 0,8 |  |
| 30 | Каменi бортовi, БР100.20.8 | шт | 80 |  |
| 31 | Улаштування покриття з фігурних елементів мощення з використанням готової піщано-цементної суміші площадок та тротуарів шириною понад 2 м | 1000 м2 | 0,26 |  |
| 32 | Плити бетонні тротуарні фігурні, товщина 60 мм. | м2 | 246,743 |  |
| 33 | Тактильна питка тротуарна, товщина 60 мм. | м2 | 15,857 |  |
| 34 | Цементно-піщана суміш | м3 | 16,549 |  |
|  | Розділ 4. Влаштування синтетичного покриття |  |  |  |
| 35 | Улаштування гумового покриття наливного з поліуритановим компонентом | 100м2 | 9,24 |  |
| 36 | Праймер Herculan P-EK uni | кг | 138,6 |  |
| 37 | Гранули SBR 1-4мм. | кг | 7392 |  |
| 38 | Звязуюче для базового шару Herculan RB-N | кг | 1478,4 |  |
| 39 | Звязуюче для верхнього шару Herculan SC | кг | 997,92 |  |
| 40 | Гранули EPDM 0,5-1,5мм. | кг | 739,2 |  |
| 41 | Розмітка поля суцільною лінією при ширині лінії 50-80мм. | км лінії | 0,763 |  |
| 42 | Розчинник | кг | 249,48 |  |
| 43 | Фарба розміточна | кг | 45,8 |  |
|  | Розділ 5. Влаштування огорожі |  |  |  |
| 44 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,088 |  |
| 45 | Установлення стальних стовпів 80х60х2 | т | 1,0649 |  |
| 46 | Стовпи металеві розміром 80х60х4000мм | шт | 34 |  |
| 47 | Стовпи металеві розміром 80х60х5000мм | шт | 20 |  |
| 48 | Улаштування бетонної заливки під стовпи огорожі, бетон В20 W4 | 100м3 | 0,088 |  |
| 49 | Монтаж панелей огорожі на болтах при установлених стовпах | 100м2 | 4,446 |  |
| 50 | Панель огорожі 2500х2030 | шт | 70 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 51 | Панель огорожі 1600х2030 | шт | 2 |  |
| 52 | Панель огорожі 2500х1030 | шт | 34 |  |
| 53 | Панель огорожі 1600х1030 | шт | 2 |  |
| 54 | Набір кріплення | шт | 540 |  |
| 55 | Улаштування хвірток | 100шт | 0,01 |  |
| 56 | Полотна хвірток 1000х2030 зі стовпами (2шт), замок ручка | шт | 1 |  |
| 57 | Встановлення кронштейнів для сітки гасіння (16шт.) | т | 0,144 |  |
| 58 | Кронштейни для сітки гасіння | шт | 16 |  |
| 59 | Улаштування сітки гасіння | 10 м2 | 18,4 |  |
| 60 | Сітка гасіння | м2 | 184 |  |
| 61 | Трос сталевий з ПВХ оболонкою | м | 96 |  |
| 62 | Тарлеп гак петля д.10мм. | шт | 8 |  |
| 63 | Болт тз гайкою М8 | шт | 32 |  |
| 64 | Рим-болт 8х100мм. з гайками та шайбами | шт | 20 |  |
| 65 | Стрижнева арматура А-ІІІ, діаметр 12 мм | 100кг | 0,18 |  |
| 66 | Копання ям для стояків і стовпів вручну без кріплень, з укосами, глибиною до 1,5 м, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,0212 |  |
| 67 | Установлення закладних деталей вагою до 5 кг | т | 0,0148 |  |
| 68 | Установлення спортивного обладнання | т | 0,754 |  |
| 69 | Улаштування бетонної заливки під спортивне обладнання, бетон В20 W4 | 100м3 | 0,0212 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-02 на Обладнання (загальнобудівельні роботи) |  |  |  |
| 1 | Стенд баскетбольний | шт | 4 |  |
| 2 | Футбольні ворота УТ600 з деталями кріплення | шт | 2 |  |
| 3 | Сітка футбольна | шт | 2 |  |
| 4 | Стійки волейбольні з закладними УТ413 | компл. | 1 |  |
| 5 | Сітка волейбольна з деталями кріплення | шт | 1 |  |
| 6 | Стійки тенісні із закладними УТ402 | компл. | 2 |  |
| 7 | Сітка тенісна з деталями кріплення | шт | 1 |  |
| 8 | Смітник вуличний | шт | 2 |  |
| 9 | Трибуна двоярусна на 22 місця УТ720-22 | шт | 2 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-03 на Освітлення |  |  |  |
| 1 | Установлення опор з металевих труб вагою до 0,25 т | опора | 4 |  |
| 2 | Опора металева 8 SPO - 220 - RF(4) | шт | 4 |  |
| 3 | Кронштейн Т-балка Р-1-2 | шт | 4 |  |
| 4 | Ввідний щиток для опори ROSA TB-2 | шт | 4 |  |
| 5 | Арматура фундаменту М27 300х400х2, h=1500 | шт | 4 |  |
| 6 | Щебінь із природного каменю для будівельних робіт, фракція 5-20 мм, марка М1000 і більше | м3 | 0,2 |  |
| 7 | Суміші бетонні готові важкі, клас бетону В15 [М200], крупність заповнювача більше 10 до 20 мм | м3 | 1,5 |  |
| 8 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 6 мм2 | 100м | 0,4 |  |
| 9 | Провід ПВС 2х2,5 мм2 | м | 41,2 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 10 | Розроблення ґрунту у відвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом місткістю 0,25 м3, група ґрунтів 2 /при розробцi траншей/ | 1000м3 | 0,0274 |  |
| 11 | Розробка ґрунту вручну в траншеях глибиною до 2 м без кріплень з укосами, група ґрунтів 2 | 100м3 | 0,03 |  |
| 12 | Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 70 мм | 100м | 0,95 |  |
| 13 | Труба гофрована 63 двостінна | м | 95,95 |  |
| 14 | Прокладання поліетиленових труб по основі, діаметр труб до 25 мм | 100м | 0,36 |  |
| 15 | Гофра поліетиленова д.25мм | м | 36,36 |  |
| 16 | Кліпса гофри з дюбелем | шт | 72 |  |
| 17 | Покривання 1-2 кабелів, прокладених у траншеї, сигнальною стрічкою | 100 м тр | 0,95 |  |
| 18 | Сигнальная лента "Обережно, кабель" | м | 95 |  |
| 19 | Затягування у прокладені труби або металеві рукави проводу першого одножильного або багатожильного у загальному обплетенні сумарним перерізом до 35 мм2 | 100м | 1,31 |  |
| 20 | Кабель АВВГ 2х16мм | м | 96,9 |  |
| 21 | Провід СІП-5, 2х16 мм2 | 1000м | 0,03636 |  |
| 22 | Прокладання коробів пластикових | 100м | 0,3 |  |
| 23 | Короб ПВХ | м | 30,3 |  |
| 24 | Прокладання ізольованих проводів перерізом до 35 мм2 у коробах | 100м | 0,3 |  |
| 25 | Провід СІП-5, 2х16 мм2 | 1000м | 0,0303 |  |
| 26 | Пiдвiшування СІП (при 5 опорах на 1 км лінії) | км | 0,048 |  |
| 27 | Провід СІП-5, 2х16 мм2 | 1000м | 0,04896 |  |
| 28 | Затискач натягальний ЗН 1.1. | шт | 2 |  |
| 29 | Гак під стрічку для опор | шт | 1 |  |
| 30 | Гак на стінку | шт | 1 |  |
| 31 | Стрічка сталева монтажна ЛБ 20х08мм | м | 2 |  |
| 32 | Скрепа CF20 | шт | 4 |  |
| 33 | Свердління круглих отворів діаметром до 25 мм в цегляних стінах товщиною до 38 см | 100шт | 0,03 |  |
| 34 | Засипка вручну траншей, пазух котлованів і ям, група ґрунтів 1 | 100м3 | 0,03 |  |
| 35 | Засипка траншей і котлованів бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з переміщенням ґрунту до 5 м, група ґрунтів 1 | 1000м3 | 0,0274 |  |
| 36 | Прожектор, що установлюється окремо, на кронштейні на опорі з лампою потужністю до 500 Вт | 100 шт | 0,08 |  |
| 37 | Світильник ДСВ 05-48-150 Focus | шт | 8 |  |
| 38 | Установлення вимикачів герметичних і напівгерметичних | 100шт | 0,01 |  |
| 39 | Вимикач накладний герметичний | шт | 1 |  |
| 40 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |  |
| 41 | Вимикач автоматичний 10 А | шт | 1 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Локальний кошторис 02-01-04 на Система відеоспостереження |  |  |  |
| 1 | Монтаж шафи електричної | шафа | 1 |  |
| 2 | Монтаж ящика | шт | 1 |  |
| 3 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (модем) | шт | 1 |  |
| 4 | Патч-корд | шт | 6 |  |
| 5 | Сплітер 1х2 | шт | 6 |  |
| 6 | Конструкції для установлення приладів, маса до 2 кг | шт | 6 |  |
| 7 | Кронштейн DS-1260ZJ | шт | 4 |  |
| 8 | ZJ-кронштейн на стовпи | шт | 1 |  |
| 9 | ZJ-кронштейн на труби | шт | 1 |  |
| 10 | Монтаж відеокамери | шт | 4 |  |
| 11 | Коробка відгалужувальна на стіні (оптична розеткаf) | шт | 4 |  |
| 12 | Оптична розетка FOR-02 | шт | 4 |  |
| 13 | Установлення апаратури настільної, маса до 0,015 т (комутатор) | шт | 1 |  |
| 14 | Прокладання одного кабеля перерізом до 10 мм2, що закріплюється на тросі | 100м | 4,907 |  |
| 15 | Прокладання кабелів перерізом до 6 мм2 з вініловою, наірітовою та поліетиленовою оболонками з кріпленням скобами | 100м | 2,103 |  |
| 16 | Кабель UTP DH-PFM920-5EU 4х2х0,51 | м | 305 |  |
| 17 | Провід ВВГнг 2 х 1,5 мм2 | м | 10 |  |
| 18 | Кабель ОКТ-Д-2Е | м | 200 |  |
| 19 | Кабель ПРППМт 2х0,9 | м | 200 |  |
| 20 | Розробка кінців кабеля у монтажні рамки з конекторами | 10кiнцiв | 2 |  |
| 21 | Кріпильні матеріали | компл. | 1 |  |
| 22 | Конектор для кабелю | шт | 20 |  |
| 23 | Установлення вимикачів, перемикачів пакетних 2-х і 3-х полюсних на струм до 25 А | 100шт | 0,01 |  |
|  | Локальний кошторис 02-01-05 на Обладнання (система відеоспостереження) |  |  |  |
| 1 | Шафа електрична 400х400х150 ЄШН К-017 | шт | 1 |  |
| 2 | Ящик БК 400 | шт | 1 |  |
| 3 | Відеокамера DS-2CD2T43G2-4I (4 мм) | шт | 4 |  |
| 4 | Комутатор DAHUA DH-PFS3006-4ET-60 | шт | 1 |  |
| 5 | Модем оптичний | шт | 1 |  |

У складі тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність наступним технічним вимогам.

По штучному (наливному) покритті:

1. копії висновків державної санітарно-епідеміологічної експертизи на гранулу ЕПДМ, гумовий гранулят SBR, грунтовку та поліуретановий клей, що підтверджує відповідність товару вимогам, встановленим до даного товару на території України нормам і правилам;

2. копію сертифікату на гранулу ЕПДМ, гумовий гранулят SBR, грунтовку та поліуретановий клей, який засвідчує його безпеку для здоров'я людини та навколишнього середовища;

3. лист-авторизацію від виробника поліуретанових клеїв та грунтовки на продаж/реалізацію товару в Україні у необхідній кількості, якості та у потрібні терміни, виданим із зазначенням замовника торгів та номером оголошення даної закупівлі, завірений підписом та печаткою виробника.

4.Сертифікат, що підтверджує відповідність поліуретанового покриття нормі  EN 14877:2013.

5.Загальна товщина покриття - не менше 13 мм. Площа - 924 м. кв.

6.Поліуретанове покритя повинно складатись з 2 ( двох) шарів:

1-й шар (базовий): система товщиною до 10 мм на основі гумової крихти вторинної переробки (SBR) фракція розміром 1-4 мм та поліуретанового зв’язуючого. Готується з використанням спеціалізованого міксеру, після цього суміш з використанням машини для влаштування поліуретанового покриття (Plano Matic) наноситься на підготовлену, оброблену поліуретановою ґрунтовкою, тверду основу (асфальт або бетон)

ІІ-й шар (напилюваний): система товщиною 1,2-2.2 мм на основі дрібної фракції 0,5-1,5 мм кольорового каучуку (EPDM), що змішується з кольоровим поліуретановим зв’язуючим, наноситься спеціальною спрей- машиною - StrukturMatic в два шари, розхід не менш 1.8 кг/м.кв.

7.Розмітка наноситься за допомогою поліуретанової двокомпонентної емалі, у два шари.

8.Покриття має бути: стійким до ультрафіолетових випромінювань і перепадів температури та бути водопроникним.

9.Кількість матеріалів має підтверджуватися технологічною картою, яка підписана виробником.

10.Всі експлуатаційні характеристики покриття повинні відповідати стандартам EN14877 та бути підтверджені відповідним звітом незалежної  лабораторії/інституту.

11.Покриття повинно бути сертифікованим Міжнародною асоціацією легкоатлетичних федерацій IAAF.

12.Гранули EPDM, що використовуватимуться для укладання спрей покриття повинні відповідати нормам DIN 18035-6, що повинно бути підтверджене наданням копії звіту лабораторії Labosport (або іншою лабораторією, акредитованою IAAF). Копія повинна бути завірена підписом та печаткою виробника.

13.Система поліуретанового покриття має відповідати Європейським стандартам, щодо екологічної безпеки. Вміст небезпечних речовин не повинен перевищувати норм, які визначені стандартом DIN 18035-7:2014-10. Відповідність системи даному стандарту має бути підтверджена висновком незалежної лабораторії.

14.Сертифікати є обов’язковими.

15.Основні ігрові зони наносяться іншим кольором.

16.Майданчик повинен бути облаштований:

17.Стійками волейбольно-тенісними - 1 комплект;

18.Сіткою волейбольною - 1 шт;

19.Стендом баскетбольним УТ4.10 (стандарт FIB А) - 4 шт;

20.Сіткою баскетбольною - 2 комплекти;

21.Воротами гандбольними - 2 шт;

22.Сіткою гандбольною - 1 комплект.

23.Сіткою для гасіння м’яча за воротами.