Додаток 2 до тендерної документації

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ТЕХНІЧНІ, ЯКІСНІ ТА КІЛЬКІСНІ

ХАРАКТЕРИСТИКИ ПРЕДМЕТА ЗАКУПІВЛІ

(Технічна специфікація)

Усі посилання на конкретні марку чи виробника або на конкретний процес, що характеризує продукт чи послугу певного суб’єкта господарювання, чи на торгові марки, патенти, типи або конкретне місце походження чи спосіб виробництва — читати як вираз «або еквівалент».

Предмет закупівлі: ДК 021:2015, код 31120000-3 — Генератори (Генератори)

Місце поставки – вул. Харківська, 13, м. Суми, 40035.

Контактна особа – Бехало Юрій Петрович, тел.: 0953030800

Харламова Людмила Миколаївна, тел.: 0956158450

Генератор №1

Кількість-1 шт.

- Кількість фаз: трифазний.

- Номінальна напруга: 230/400 В.

- Номінальна частота: 50 Гц.

- Потужність: від 12 кВт.

- Вид палива: дизпаливо.

- Автономність роботи: до 10 годин.

- Автоматичне введення резерву (АВР): можливість (опціонально).

- Тип запуску: електростартер.

- Наявність виходу постійного струму на 12В: так.

Двигун:

- Тип мотора: дизельний, чотирьохтактний двигун.

- Запуск: електростартер.

- Охолодження двигуна: повітряне або рідинне.

- Акумуляторна батарея: є.

Генератор №2

Кількість-1 шт.

- Кількість фаз: трифазний.

- Номінальна напруга: 230/400 В.

- Номінальна частота: 50 Гц.

- Потужність: від 5,5 кВт.

- Вид палива: дизпаливо.

- Автономність роботи: до 10 годин.

- Автоматичне введення резерву (АВР): можливість (опціонально).

- Тип запуску: електростартер.

- Наявність виходу постійного струму на 12В: так.

Двигун:

- Тип мотора: дизельний, чотирьохтактний двигун.

- Запуск: електростартер.

- Охолодження двигуна: повітряне.

- Акумуляторна батарея: є.

Якість товару повинна відповідати вимогам відповідних діючих нормативних документів: ДСТУ, ТУ У тощо.

Товар повинен бути новим, виготовленим не раніше 2022 року, якісним та таким, що не був у використанні (зокрема на виставках).

Запропонований учасником товар повинен мати гарантійну та сервісну підтримку від виробника в м. Суми протягом встановленого строку. Якщо гарантійна та сервісна підтримка здійснюється за межами м. Суми, оплата витрат на транспортування генераторів до сервісного центру здійснюється учасником закупівлі.

Під час гарантійного строку постачальник товару проводить відновлення працездатності обладнання шляхом його ремонту або заміни.

Учасники закупівлі повинні надати у складі пропозицій інформацію документи, а саме:

1. Порівняльну таблицю технічних характеристик запропонованого товару. Пропонований товар повинен відповідати технічним вимогам Замовника, характеристики пропонованої продукції повинні бути не гірші від зазначених замовником, або повністю відповідати їм;

2. Документи на підтвердження відповідності товару заявленим  характеристикам (копії сертифікатів відповідності, та/або свідоцтво про визнання  та/або декларацій постачальника (виробника) про відповідність,  та/або декларацій про відповідність,  та/або довідки органу з оцінки відповідності або органу сертифікації, з інформацією щодо відповідності товару вимогам Технічних регламентів. Якщо зазначені документи містять додатки, документи надаються разом з додатками. Документ про якість надається в складі пропозиції і при поставці товару.

3. Довідка у довільній формі щодо гарантійний термін (строк) експлуатації Товару.

4. Довідку у довільній формі щодо ступеня локалізації товару із зазначенням ID товару, який присвоєно електронною системою закупівель. Замовник самостійно перевіряє інформацію щодо ступеня локалізації виробництва товару, який є предметом закупівлі, у переліку товарів з підтвердженим ступенем локалізації за посиланням prozorro.gov.ua (на вебпорталі уповноваженого органу).