Додаток 2

до тендерної документації

ТЕХНІЧНІ ВИМОГИ

«Вертикальна підіймальна платформа для осіб з обмеженими фізичними можливостями, код 42416100-6 – підіймальні пристрої», код ДК 021:2015 – 42410000 -3 - підіймально-транспортувальне обладнання

| № | Товар | Кількість |
| --- | --- | --- |
| Вертикальна підіймальна платформа | шт. | 4 |

1. Загальні відомості

| Вантажопідйомність,кг | 250 |
| --- | --- |
| Номінальна швидкість руху платформи,м/сек | 0,08 |
| Вид керування | Електронний |
| Кількість зупинок | 1 |
| Висота підйому, мм | 2000 |

2. Електродвигун

| Загальні відомості та основні показники, одиниці виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип | Асинхронний |
| Кількість | 1 |
| Рік виготовлення | 2021 |
| Вид струму | Змінний 1-но фазний |
| Напруга, В | 220 |
| Номінальний струм,А | 4,54 |
| Потужність,Вт | 1020 |
| Клас ізоляції по ГОСТ 8865 | F |
| Синхронна частота обертання, об/хв.. | 1400 |
| Тривалість включення (ТВ),% | 40 |
| Виконання | вологозахищене |
| Вказівка ступеня захисту | IP55 |

3.Троси

| Загальні відомості та основні показники, одиниця виміру | Значення (діапазон) |
| --- | --- |
| Тип | Трос |
| Стандарт | Стальний трос Din3055 (6x7+FC) |
| Діаметр,мм | 3,05 |
| Число тросів | 2 |
| Довжина одного троса, включаючи довжину, необхідну для кріплення, м | 3 |
| Розривна сила троса, Н(кгс) | 421 |

4. Платформа

| Внутрішні розміри, мм |  |
| --- | --- |
| ширина | 1200 |
| глибина | 1000 |
| Вид платформи | Прохідна |
| Тип платформи | відкидна |
| Маса,кг | 35 |

5. Кінцеві  вимикачі

| Ланцюг, який розмикається Силовий і керування (силовий,керування) | Силовий і керування |
| --- | --- |
| Спосіб приведення в дію | Механічна дія |

Завантаження і розвантаження, закріплення, розміщення на транспорт повинні виконуватися методами, які забезпечують збереження підйомника і його пакування.

Гарантійний термін роботи платформи не менше 12 місяців з дня введення її в експлуатацію за актом технічної готовності платформи до експлуатації.

Адреси встановлення вертикальних підіймальних платформ:

м. Чортків – конкретна адреса поставки товару буде надана Замовником після укладення договору;

м. Зборів - конкретна адреса поставки товару буде надана Замовником після укладення договору;

смт. Гусятин - конкретна адреса поставки товару буде надана Замовником після укладення договору;

м. Підволочиськ - конкретна адреса поставки товару буде надана Замовником після укладення договору.

Якість товару повинна відповідати державним стандартам, технічним умовам, іншій технічній документації на вищезазначений Товар. Товар повинен бути придатний для цілей, для яких товар такого роду звичайно використовується.

Учасник бере на себе обов’язки по відшкодуванню транспортних збитків по поверненню неякісного товару або через ненадання відповідних документів.

Доставку та розвантаження товару здійснює Учасник своїми силами.

Ціна Товару включає в себе ціну за одиницю Товару з урахуванням ПДВ та усі необхідні податки, збори та платежі, що мають бути сплачені у даному випадку, а також витрати на транспортування предмету закупівлі до місця, визначеного Замовником, сплату мита, податків та інших зборів і обов’язкових платежів, що сплачуються або мають бути сплачені згідно з чинним законодавством України у зв’язку із ввезенням на митну територію України та розмитненням.

Примітка: Характеристики повинні відповідати або бути кращими за показники, наведені у даній таблиці. Невиконання вимог цього розділу тендерної документації у тендерній пропозиції Учасника призводить до її відхилення.

У випадку, якщо Учасником буде запропоновано «еквівалент» на товар із іншими характеристиками, а ніж ті, які передбачені у даному додатку – учасник подає додатково порівняльну характеристику.

*Еквівалент – товар, який є рівнозначний, рівноцінний іншому товару за своїми характеристиками; еквіваленти можуть бути взаємозамінними при досягненні того ж самого або кращого результату.

Якщо учасником пропонується еквівалент товару до того, що вимагається Замовником, додатково у складі пропозиції Учасник надає таблицю, складену у довільній формі, яка у порівняльному вигляді містить відомості щодо основних технічних та якісних характеристик товару, що вимагається Замовником до основних технічних та якісних характеристик еквівалентного товару, що пропонується Учасником (обов’язково зазначається торгова марка та  модель). При цьому якість  запропонованого еквіваленту товару має відповідати якості, що заявлена у технічній специфікації Замовника.

Враховуючи те, що  посилання на конкретні параметри застосовані виключно з метою визначення орієнтовних характеристик, що  плануються до закупівлі (за результатом аналізу ринку України), документація не містить вимог, що обмежують конкуренцію та призводить до дискримінації учасників.

«З умовами технічних (якісних) характеристик ознайомлені, з вимогами погоджуємось»

Датовано: "___" ________________ 20___ року

[прізвище, ініціали, посада уповноваженої особи учасника]