Додаток 2

до тендерної документації

Інформація про технічні, якісні та інші характеристики предмета закупівлі

Візок вілковий електричний

(ДК 021:2015 - 42410000-3: Підіймально-транспортувальне обладнання (42418000-9 ‒ Машини та механізми для підіймання, переміщення, завантаження чи розвантаження (візок вілковий електричний)).

| Характеристика | Од. виміру | Значення |
| --- | --- | --- |
| Тип приводу |  | електричний |
| Номінальна в/п, не менше | кг | 2000 |
| Центр навантаження, не менше | мм | 600 |
| Колісна база ± 10 мм | мм | 1243 |
| Експлуатаційна вага, не більше | кг | 146 |
| Тип коліс (або аналог) |  | поліуретан |
| Розмір ведучого колеса, не менше | Ф (мм) | 210х70 |
| Загальна висота, не більше | мм | 740/1160 |
| Загальна довжина, не більше | мм | 1603 |
| Довжина до роздвоєної грані, не більше | мм | 453 |
| Загальна ширина, не більше | мм | 550/685 |
| Розмір вилки, не менше | мм | 50/150/1150 |
| Ширина вилок, не менше | мм | 550 |
| Кліренс, не менше | мм | 35 |
| Радіус повороту, не більше | мм | 1398 |
| Швидкість руху, з навантаженням/без навантаження, не менш | Км/год | 4,2 / 4,5 |
| Привідний двигун, 60 хв., не менше | кВт | 0,75 |
| Номінальна потужність двигуна при S3 15%, не менше | кВт | 0,8 |
| Напруга акумулятора / номінальна ємність, не менше | В/аг | 48 / 30 |
| Рівень шуму на рівні голови оператора, не більше | дБ | <70 |
| Тип рульового управління |  | Механічне рульове керування |
| Тягова батарея, не менше | кВт | 14,4 |
| Зарядний пристрій | шт | 1 (48V /5 А) |
| Контролер Curtis controller, або аналог | шт | 1 |
| Термін поставки товару – з моменту заключення договору | днів | До 15.12.2023 |

Товар повинен бути новим, тобто таким, що не був у використанні!

Гарантійні зобов’язання складають не менш 36 місяців.

Термін оплати з моменту поставки – 60 днів.

Сервісні роботи, технічні роботи, повинні виконуватись Постачальником на території Замовника.

Товар, що постачається не перебуває у податковій заставі, не є під арештом, не є предметом іншого обтяження. Товар є новим, таким, що не був у вжитку, терміни та умови його зберігання не порушені.

Пропозиція, яка містить товар, що суттєво відрізняється від вимог замовника, зазначеними в оголошенні не розглядається та не акцептується.

Передача товару Постачальником (Учасником) та його приймання представником Замовника здійснюється у місці поставки товару за адресою: вул. Центральна, буд 127, смт. Губиниха, Новомосковський район, Дніпропетровська область, Україна, 51250. Доставка Товару до місця поставки Товару та його вивантаження у місці поставки здійснюється за рахунок Постачальника (Учасника).

Фактом подання тендерної пропозиції учасник підтверджує відповідність своєї пропозиції технічним, якісним, кількісним, функціональним характеристикам до предмета закупівлі, у тому числі технічній специфікації (опису предмета закупівлі) та іншим вимогам до предмета закупівлі, що містяться в тендерній документації та цьому додатку, згідно з умовами тендерної документації.

Документи які повинні бути надані Посточальником (Учасником) з Візком електричним :

1 – Рахунок

2- Видаткова накладна

3- Інструкція з експлуатації (на українській мові)

4 – Паспорт та декларацію про відповідність «Про затвердження Технічного регламенту безпеки машин», затвердженому постановою КМУ від 30.01.2013 року №62.